## Slide 1: Навчальна дисципліна «Охорона праці у галузі»
Курс 1 Факультет фармацевтичний

## Slide 2: Лекція №3
«Електробезпека»

## Slide 3: Актуальність теми
З кожним роком зростає виробництво та споживання електроенергії, а відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльності використовують (експлуатують) електричні пристрої та установки. Тому питання електробезпеки набувають особливої ваги. Дія електричного струму на організм людини має різносторонній характер і різносторонні прояви – від слабих подразнень до смертельних наслідків. Електричний струм, що проходить через тіло людини, може спричинити термічну, хімічну, світлову, механічну та біологічну дію.
Біологічна дія є виключною властивістю живої тканини. Вона проявляється сильним збудженням нервової тканини, що призводить до порушення внутрішніх біоелектричних процесів, які пов’язані з життєвими функціями організму. Зовнішній струм при взаємодії з біоелектричними процесами людини може викликати судоми м’язів, життєво важливих органів, у тому числі серця і легенів, що призведе до зупинки дихання і кровообігу. Тому вивчення аспектів охорони праці у фармацевтичній галузі є актуальним.

## Slide 4: Цілі лекції (мета):
- навчальні
студенти повинні оволодіти знаннями за напрямами: дія електричного струму на людину; фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом; навчання та інструктажі з електробезпеки.
-виховні:
виховання у студентів поваги до права України про охорону праці у фармацевтичній галузі; забезпечення засвоєння студентами провідного значення юридичних аспектів питань охорони праці у фармацевтичній діяльності.

## Slide 5: Дія електричного струму на людину
Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.
Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, які спричинені дією електричного струму є незначною і складає близько 1 %, однак із загальної кількості смертельних нещасних випадків частка електротравм вже складає 20—40% і займає одне з перших місць. Найбільша кількість випадків електротравматизму, в тому числі із смертельними наслідками, стається при експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що пов'язано з їх поширенням і відносною доступністю практично для кожного, хто працює на виробництві. Випадки електротравматизму, під час експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В (вольт), що обумовлено незначним поширенням таких електроустановок і обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом.

## Slide 6: Дія електричного струму на людину
Основними причинами електротравматизму на виробництві є:
випадкове дотор­кання до неізольованих струмопровідних частин електроустаткування;
використання несправних ручних електроінструментів;
застосування нестандартних або несправних переносних світильників напругою 220 чи 127 В;
робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристосувань;
доторкання до незаземлених корпусів електроустаткування, що опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції;
недотримання правил улаштування, технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок та ін.

## Slide 7: Дія електричного струму на людину
Електроустаткування, з яким доводиться мати справу практично всім працівникам на виробництві, становить значну потенційну небезпеку ще й тому, що органи чуття людини не здатні на відстані виявляти наявність електричної напруги. В зв'язку з цим захисна реакція організму проявляється лише після того, як людина потрапила під дію електричної напруги. Проходячи через організм людини електричний струм справляє на нього термічну, електролітичну, механічну та біологічну дію.
Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів.
Електролітична дія струму характеризується розкладом крові та інших органічних рідин, що викликає суттєві порушення їх фізико-хімічного складу.

## Slide 8: Дія електричного струму на людину
Механічна дія струму проявляється ушкодженнями (розриви, розшарування тощо) різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту.
Біологічна дія струму на живу тканину проявляється небезпечним збудженням клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м'язів. Таке збудження може призвести до суттєвих порушень і навіть повного припинення діяльності органів дихання та кровообігу.
Подразнення тканин організму внаслідок дії електричного струму може бути:
прямим, коли струм проходить безпосередньо через ці тканини;
рефлекторним (через центральну нервову систему), коли тканини не знаходяться на шляху проходження струму.

## Slide 9: Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму
Електротравма — це травма, яка спричинена дією електричного струму чи електричної дуги. За наслідками електротравми умовно підрозділяють на два види: місцеві електротравми, коли виникає місцеве ушкодження організму, та загальні електротравми (електричні удари), коли уражається весь організм внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і систем.
Приблизний розподіл електротравм за їх видами має такий вигляд:
місцеві електротравми — 20%;
електричні удари — 25%;
змішані травми (сукупність місцевих електротравм та електричних ударів) — 55%.
Характерними місцевими електричними травмами є електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри, механічні ушкодження та електроофтальмія.

## Slide 10: Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму
Електричний опік — найбільш поширена місцева електротравма (близько 60%), яка, в основному, спостерігається у працівників, що обслуговують діючі електроустановки.
Електричні опіки залежно від умов їх виникнення бувають двох видів:
струмові (контактні), коли внаслідок проходження струму електрична енергія перетворюється в теплову;
дугові, які виникають внаслідок дії на тіло людини електричної дуги.
Залежно від кількості виділеної теплоти та температури, а також і розмірів дуги електричні опіки можуть уражати не лише шкіру, але й м'язи, нерви і навіть кістки. Такі опіки називаються глибинними і заживають досить довго.
Електричні знаки (електричні позначки) являють собою плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці її контакту із струмопровідними частинами.

## Slide 11: Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму
Металізація шкіри — це проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги. Такого ушкодження, зазвичай, зазнають відкриті частини тіла — руки та лице. Ушкоджена ділянка шкіри стає твердою та шорсткою, однак за відносно короткий час вона знову набуває попереднього вигляду та еластичності.
Механічні ушкодження — це ушкодження, які виникають внаслідок судомних скорочень м'язів під дією електричного струму, що проходить через тіло людини. Механічні ушкодження проявляються у вигляді розривів шкіри, кровоносних судин, нервових тканин, а також вивихів суглобів і навіть переломів кісток.
Електроофтальмія — це ураження очей внаслідок дії ультрафіолетових випромінювань електричної дуги.
Найбільш небезпечним видом електротравм є електричний удар, який у більшості випадків (близько 80%, включаючи й змішані травми) призводить до смерті потерпілого.

## Slide 12: Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму
Електричний удар — це збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м'язів. Залежно від наслідків ураження електричні удари можна умовно підрозділити на чотири ступеня:
I — судомні скорочення м'язів без втрати свідомості;
II — судомні скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі збереженням дихання та роботи серця;
III — втрата свідомості та порушення серцевої діяльності чи дихання (або одного і другого разом);
IV — клінічна смерть.
Клінічна смерть — це перехідний період від життя до смерті, що настає з моменту зупинки серцевої діяльності та легенів і триває 6—8 хвилин, доки не загинули клітини головного мозку. Після цього настає біологічна смерть, внаслідок якої припиняються біологічні процеси у клітинах і тканинах організму і відбувається розпадання білкових структур.
Якщо при клінічній смерті негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму та терміново розпочати надання необхідної допомоги (штучне дихання, масаж серця), то існує висока імовірність щодо збереження йому життя.

## Slide 13: Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Характер впливу електричного струму на організм людини, а відтак і наслідки ураження, залежать від цілої низки чинників, які умовно можна підрозділити на:
чинники електричного (сила струму, напруга, опір тіла людини, вид та частота струму) характеру;
чинники неелектричного характеру (тривалість дії струму, шлях проходження струму через тіло людини, індивідуальні особливості людини, умови навколишнього середовища тощо).
Сила струму, що проходить через тіло людини є основним чинником, який обумовлює наслідки ураження. Різні за величиною струми справляють і різний вплив на організм людини. Розрізняють три основні порогові значення сили струму:
— пороговий відчутний струм — найменше значення електричного струму, що викликає при проходженні через організм людини відчутні подразнення;
— пороговий невідпускаючий струм — найменше значення електричного струму, яке викликає судомні скорочення м'язів руки, в котрій затиснутий провідник, що унеможливлює самостійне звільнення людини від дії струму;
— пороговий фібриляційний (смертельно небезпечний) струм — найменше значення електричного струму, що викликає при проходженні через тіло людини фібриляцію серця.

## Slide 14: Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Струм (змінний та постійний) більше 5 А викликає миттєву зупинку серця, минаючи стан фібриляції.
Таким чином, чим більший струм проходить через тіло людини, тим більшою є небезпека ураження. Однак необхідно зазначити, що це твердження не є безумовним, оскільки небезпека ураження залежить також і від інших чинників, наприклад від індивідуальних особливостей людини.
Значення прикладеної напруги U впливає на наслідки ураження, оскільки згідно закону Ома визначає силу струму Іл, що проходить через тіло людини, та його опір Rл.
Іл = Uп/ Rл.
Чим вище значення напруги, тим більша небезпека ураження електричним струмом. Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевищує 42 В (в Україні така стандартна напруга становить 36 та 12 В), при якій не повинен статися пробій шкіри людини, що призводить до різкого зменшення загального опору її тіла.
Електричний опір тіла людини залежить, в основному, від стану шкіри та центральної нервової системи. Загальний електричний опір тіла людини можна представити як суму двох опорів шкіри та опору внутрішніх тканин тіла (рис. 3.8, б). Найбільший опір проходженню струму чинить шкіра, особливо її зовнішній ороговілий шар (епідерміс), товщина якого становить близько 0,2 мм. Опір внутрішніх тканин тіла незначний і становить 300—500 Ом.

## Slide 15: Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Загальний опір тіла людини змінюється в широких межах — від 1 до 100 кОм, а іноді й більше. Для розрахунків опір тіла людини умовно приймають рівним Rл = 1 кОм. При зволоженні, забрудненні та пошкодженні шкіри (потовиділення, порізи, подряпини тощо), збільшенні прикладеної напруги, площі контакту, частоти струму (рис. 3.10) та часу його дії опір тіла людини зменшується до певного мінімального значення (0,5—0,7 кОм).
Опір тіла людини зменшується також при захворюваннях шкіри, центральної нервової та серцевосудинної систем, проявах алергічної реакції тощо. Тому нормативні акти про охорону праці передбачають обов'язкові попередній та періодичні медичні огляди працівників (кандидатів у працівники) для встановлення їх придатності щодо обслуговування діючих електроустановок за станом здоров'я.
Вид та частота струму, що проходить через тіло людини, також впливають на наслідки ураження. Постійний струм приблизно в 4—5 разів безпечніший за змінний, що підтверджують дані табл. 3.5. Це пов'язано з тим, що постійний струм у порівнянні зі змінним промислової частоти такого ж значення викликає більш слабші скорочення м'язів та менш неприємні відчуття. Його дія, в основному, теплова. Однак, слід зауважити, що вищезазначене стосовно порівняльної небезпеки постійного та змінного струму є справедливим лише для напруги до 500 В. При більш високих напругах постійний струм стає небезпечнішим ніж змінний.

## Slide 16: Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Частота змінного струму також відіграє важливе значення стосовно питань електробезпеки. Так найбільш небезпечним вважається змінний струм частотою 20—100 Гц (рис. 3.11). При частоті меншій ніж 20 або більшій за 100 Гц небезпека ураження струмом помітно зменшується. Струм частотою понад 500 кГц не може смертельно уразити людину, однак дуже часто викликає опіки.
Тривалість дії струму на організм людини істотно впливає на наслідки ура­ження: чим більший час проходження струму, тим швидше виснажуються захисні сили організму, при цьому опір тіла людини різко знижується і важкість наслідків зростає. % Наприклад, для змінного струму частотою 50 Гц гранично допустимий струм при тривалості дії 0,1 с становить 500 мА, а при дії протягом 1 с — вже 50 мА (табл. 3.8).

## Slide 17: Навчання та інструктажі з електробезпеки

## Slide 18: Навчання та інструктажі з електробезпеки
Сучасне виробництво нерозривно пов’язане з використанням електроенергії. В умовах експлуатації потужних енергосистем, електричних машин та апаратів, розвитку обчислювальної техніки і приладобудування, роботизації та комп’ютеризації виробництва важливого значення набуває проблема забезпечення безпеки персоналу та інших осіб, які обслуговують електроустаткування від ураження електричним струмом. На перший погляд, може скластися враження про другорядність даної проблеми, оскільки кількість травм, викликаних ураженням електричним струмом, є порівняно невеликою і складає приблизно 0,5-1 % від загальної кількості нещасних випадків на робочих місцях. Однак гострота даної проблеми наочно ілюструється тим, що на смертельні нещасні випадки від даного виду небезпеки припадає 20-40 % смертей потерпілих. Причому 75-80 % смертельних уражень від струму відбуваються в електроустановках напругою до 1000 В, промислової частоти 50 Гц.

## Slide 19: Навчання та інструктажі з електробезпеки
Однією з основних причин такого стану речей є необізнаність або нехтування широкого кола осіб певними особливостями, що відрізняють електротравматизм від інших видів травматизму:
по-перше, організм людини не має органів, за допомогою яких можна дистанційно визначити наявність напруги. Тому захисна реакція організму виявляється тільки після потрапляння під напругу;
по-друге, струм, який проходить крізь людину, діє не тільки в місцях контактів та на шляху протікання крізь організм, а й викликає рефлекторну взаємодію, спричиняючи порушення нормальної діяльності окремих органів (серцево-судинної системи, системи дихання);

## Slide 20: Навчання та інструктажі з електробезпеки
по-третє, можливість отримання електротравми особою, яка не має, безпосереднього контакту зі струмопровідними частинами (переміщення по землі поблизу пошкодженої установки у випадку замикання на землю), ураження через електричну дугу;
по-четверте, зазвичай розслідуванню, обліку доступні тільки електротравми з тяжкими та смертельними наслідками, відтак причина значної частини електротравм не може бути проаналізована.
Залежність електротравматизму від освітнього рівня:
Вища – 4%
Професійно-технічна – 5,9%
Середня спеціальна – 10,3%
Незакінчена вища – 14,2%
Середня – 14,6%
Неповна середня – 51%

## Slide 21: Навчання та інструктажі з електробезпеки
Наведене вище твердження наочно ілюструються викладеними даними, де чітко простежується зв’язок освітнього рівня потерпілих з кількістю осіб, потерпілих від електротравм.
Відтак, для подолання прогалин у знаннях з електробезпеки або відновлення призабутого у осіб, які у своїй трудовій діяльності мають справу з електрикою, відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» власник підприємства повинен забезпечити своєчасне навчання і перевірку знань працівників з питань електробезпеки. При цьому персонал, який використовує електроустановки на виробництві, поділяється на електротехнічний, електротехнологічний і неелектротехнічний.
Електротехнічний персонал здійснює повне технічне обслуговування електроустановок. Електротехнологічний персонал здійснює технічне обслуговування (експлуатацію, налагодження, дрібний ремонт) електротехнічної частини технологічного обладнання. Неелектротехнічний персонал залучається до виконання робіт, де може виникнути небезпека ураження електричним струмом.

## Slide 22: Навчання та інструктажі з електробезпеки
Досвід, набутий під час проведення перевірок, свідчить, що зазвичай керівники підприємств та особи, відповідальні за електрогосподарство, цілком сконцентровують свою увагу на навчанні електротехнічного і електротехнологічного персоналу та досить часто нехтують навчанням неелектротехнічного персоналу, а це можуть бути: прибиральники приміщень з електрообладнанням; особи, що працюють з електроінструментом і засобами захисту; персонал, який працює з комп’ютерами та іншим офісним обладнанням, касовими апаратами, спеціальною освітлювальною апаратурою, фотообладнанням, установками спеціального призначення, що живляться від мережі 380/220 В, і їм подібними приладами і установками. На жаль, коло обов’язків цього персоналу з електробезпеки зазвичай не розкривається у відповідних інструкціях з охорони праці, їм не присвоюють групу з електробезпеки, і це незважаючи на чітку вимогу ДНАОП 0.00-1.21-98, де говориться: „Для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці». Інструктаж з електробезпеки на I групу має провадити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, – особа зі складу електротехнічних працівників з групою III“. Зауважимо, що навчання і перевірка знань з питань електробезпеки представників цієї групи має відбуватися 1 раз на рік.

## Slide 23: Навчання та інструктажі з електробезпеки
Підсумовуючи усе наведене вище, вважаю за доцільне підкреслити, що за кожною електротравмою, і особливо тяжкою, стоять трагедія особи, сім’ї, суспільства, значні матеріальні втрати і втрати трудових ресурсів, несприятливі для суспільства морально-етичні та соціально-політичні наслідки. Досягнення позитивних змін в динаміці електротравматизму потребує удосконалення нормативної бази з питань електробезпеки, дотримання вимог безпеки при розробці електроустановок, їх спорудженні та експлуатації і особливо підвищення рівня навчання всього населення щодо розуміння небезпеки ураження електричним струмом, безпечного поводження при виконанні робіт в електроустановках та при користуванні електрообладнанням.

## Slide 24: Матеріали для самопідготовки студентів
література:
Жуковіна О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів фармацевтичних вузів. - X, 2012.- 91с.
Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII. від 14.10.1992 р.
Охорона праці у фармацевтичній галузі: навчальний посібник / О.В. Жуковіна, О.І. Зайцев, О.І. Жуковін, Г.А. Грецька – К.: Медицина, 2009. – 432 с.