## Slide 1
Тема № 12
МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ДАНИМИ САНІТАРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОБ.

## Slide 2
Навчальна мета
  Засвоїти загальні вимоги до якості питної води та гігієнічного значення окремих її показників.
  Оволодіти методикою читання аналізу і оцінки якості питної води при місцевому та централізованому водопостачанні.

## Slide 3
2. Вихідні знання і вміння
  знати:
    Гігієнічні показники і нормативи якості питної води (фізичні, органолептичні, хімічний склад) і показники забруднення (хімічні, бактеріологічні - прямі і непрямі), їх наукове обгрунтування.
    Поняття і характеристику централізованих (господарсько-питний водопровід) та децентралізованих (шахтний колодязь, каптаж джерела) систем водопостачання.
    Гігієнічну характеристику загальноприйнятих і спеціальних методів поліпшення якості питної води, технічних засобів їх здійснення на головних спорудах водопроводів при централізованих системах водопостачання.
    Комплекс заходів по санітарному нагляду за експлуатацією головних споруд водопроводу (окремих його елементів і водопровідної мережі), а також колодязів, каптажів.
  вміти:
    Давати гігієнічну оцінку якості питної води за даними санітарного обстеження джерела водопостачання і результатів лабораторного аналізу води.
    Давати гігієнічну оцінку різним методам поліпшення якості води і ефективності експлуатації окремих споруд і засобів, які використовуються з цією метою.
    Розробляти комплекс заходів щодо поліпшення якості води та профілактики захворювань, пов'язаних з її якістю.

## Slide 4
3. Питання для самопідготовки
  Вплив кількості та якості питної води та умов водопостачання на стан здоров'я населення та санітарні умови життя.
  Норми водопостачання та їх обґрунтування.
  Інфекційні захворювання, збудники яких передаються через воду. Особливості водних епідемій, їх профілактика.
  Захворювання неінфекційного походження, обумовлені вживанням недоброякісної води та засоби їх профілактики.
  Проблема макро- і мікроелементозів водного походження. Гігієнічне значення жорсткості води. Ендемічний флюороз і його профілактика.
  Ендемічний карієс. Фторопрофілактіка карієсу зубів і її значення в практиці централізованого водопостачання.
  Внесок вітчизняних гігієністів в наукове обгрунтування і практичну реалізацію фторування води в централізованих системах водопостачання України. Залежність фторування води від кліматичних умов місцевості.
  Водно-нітратна метгемоглобінемія як гігієнічна проблема, її профілактика.
  Загальні гігієнічні вимоги до якості питної води, їх показники - фізичні, органолептичні, показники природного хімічного складу, їх гігієнічна характеристика. Держстандарт на питну воду.
  Джерела і показники забруднення і епідемічної безпеки води - органолептичні, хімічні, бактеріологічні, їх гігієнічна характеристика.

## Slide 5
  11. Порівняльна характеристика централізованого та децентралізованого водопостачання.
  12. Елементи водопроводу при заборі води з артезіанських і поверхневих водойм. Зони санітарної охорони.
  13. Загальноприйняті методи очищення води при централізованому водопостачанні (коагуляція, відстоювання, фільтрація), їх сутність і споруди, що застосовуються з цією метою.
  14. Методи знезараження води, їх класифікація, гігієнічна характеристика.
  15. Хлорування води, його методи і реагенти, використовувані з цією метою. Недоліки хлорування.
  16.Обеззаражіваніе води озонуванням і ультрафіолетовим опроміненням, їх гігієнічна характеристика.
  17.Спеціальние методи поліпшення якості води, їх сутність і гігієнічна характеристика (опріснення, деферізація, Дезодорація, дезактивація).
  18. Методи санітарного нагляду за централізованим водопостачанням (попереджувального і поточного). Види лабораторного аналізу води - бактеріологічного, санітарно-хімічного (короткого і повного).
  19. Санітарний нагляд за місцевими системами водопостачання. Пристрій і експлуатація шахтних колодязів, каптажів джерел. "Санація" колодязів.
  20. Методика читання аналізів і експертна оцінка питної води.

## Slide 6
4. Завдання (Завдання) для самопідготовки
4.1. Вирішити задачу: вода відібрана з шахтного колодязя, глибина якого від поверхні землі до поверхні води становить 14 м. Зруб колодязя зроблений з дерева. Колодязь має навіс, кришку, обладнаний коловоротом з громадським відром. Навколишній колодязь ділянку не забруднений, огороджений. Проба води доставлена ​​в лабораторію 20 червня поточного року, відібрана в дві склянки для санітарно-хімічного і бактеріологічного дослідження. Проби води опечатані, до них докладено супровідний лист, в якому наводяться дані про стан колодязя і умови, при яких відібрано проба води. Результати лабораторного аналізу проб води наступні: прозорість - 30 см за стандартним шрифтом, кольоровість - 400по хромокобальтових шкалою; запах при температурі води 20 і 600З - відсутній (1 бал); інтенсивність присмаку - 0 балів; осад - відсутня; сухий залишок - 400 мг / л; рН - 7,5; загальна жорсткість - 9 мг-екв/ л СаО; залізо загальне - 0,25 мг / л; сульфати - 80 мг / л; фтор - 1,2 мг / л; хлориди - 82 мг / л; азот амонію - 0,1 мг / л; азот нітритів - 0, 002 мг / л; азот нітратів - 20 мг / л; мікробне число - 200 КУО / см3; індекс БГКП - 4 КУО / см3. Дати гігієнічну оцінку якості води в колодязі і вирішити питання про придатність її для господарсько-питного використання (див. Додаток 4).

## Slide 7
4.2. Скласти санітарний висновок на воду, проба якої відібрана з водопровідної мережі. Результати її лабораторного дослідження наступні: прозорість - більше 30 см за шкалоюСнеллена; кольоровість - 200за стандартною хромокобальтових шкалою; запах і присмак - не перевищують 2 бали; осад - відсутня; каламутність - 2 мг / л; сухий залишок 200 мг / л; залізо загальне - 0,7 мг / л; сульфати - 96 мг / л; хлориди - 34 мг / л; фтор - 0,8 мг / л; азот амонійний - 0,28 мг / л; азот нітратів 10 мг / л; азот нітритів - 0,001 мг / л; загальна жорсткість 6,3 мг-екв/ л СаО; мікробне число - 92 КУО / см3; індекс БГКП - 3 КУО / см3 (Див. Додаток 3).

## Slide 8
5. Структура заняття
Заняття семінарське. Після організаційної частини викладач шляхом опитування студентів перевіряє рівень їх теоретичної підготовки згідно з наведеними вище питань для самопідготовки і додатки 1. Потім на прикладі однієї з ситуаційних завдань, підготовлених кафедрою, викладач викладає методику "читання" лабораторного аналізу води, активно залучаючи до цього студентів. За результатами розгляду ситуаційної задачі студенти складають розгорнутий санітарний висновок, користуючись нормативами, наведеними в додатках 3, 4.
Після цього кожен студент отримує індивідуальну ситуаційну задачу з даними санітарного обстеження і результатами лабораторного аналізу води і самостійно складає санітарний висновок, користуючись тими ж нормативами і методикою, викладеної в додатку 5.

## Slide 9
6. Література
6.1. Основна:
6.1.1. Гончарук Є.І., Бардов В.Г.,Гаркавий С.І., ЯворівськийА.П. та ін. / Комунальна гігієна / під ред. Є.І. Гончарука- К .: Здоров'я, 2006. - С.111-197.
6.1.2. Гончарук Є.І., Кундієв Ю.І., Бардов В.Г. та ін. / Загальна гігієна: пропедевтики гігієни / Под ред. Є.І. Гончарука - К .: Вища школа, 1995. - С. 127-129, 283-300 (наукр. мовою).
6.1.3. Гончарук Є.І., Кундієв Ю.І., Бардов В.Г. та ін. / Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / - К .: Вища школа, 2000 - С. 142-144; 345-364.
6.1.4. Габович Р.Д., Познанський С.С., ШахбазянГ.Х. /Гігіена./ - К .: 1983 - С. 57-84.
6.1.5. Гончарук В.Г.,Габович Р.Д., ГаркавийС.І. та ін. / Керівництво до лабораторних занять з комунальної гігієни / Под ред. Є.І. Гончарука- М .: Медицина, 1990. - С. 110-157.
6.1.4. Даценко І.І., Денисюк О.Б.,ДолошіцькійС.Л. та ін. / Загальна гігієна. Посібник до практичних занять / За ред. І.І. Даценко - Львів .: "Мир", 1992 - С. 57-59 (наукр. мовою).
6.1.5. Даценко І.І.,ГабовичР.Д. / Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. / - К .: Здоров'я, 1999. - С. 150-220 (наукр. мовою).
6.2. Додаткова:
6.2.1. МінхА.А. / Методи гігієнічних досліджень. / - М .: Медицина, 1990. - С. 109-164.
6.2.2. Даценко І.І.,ГабовичР.Д. / Основи загальної і тропічної гігієни. / - К .: Здоров'я, 1995. - С. 176-207 (наукр. мовою).

## Slide 10
7. Оснащення заняття
ГОСТ "Вода питна", СанПіН на воду централізованого водопостачання (1996), санітарні правила по влаштуванню шахтних колодязів та каптажів джерел (1975).
Ситуаційна задача за результатами лабораторного аналізу води і приклад санітарного висновку.
Ситуаційні завдання результатів лабораторного аналізу води для самостійної роботи студентів.

## Slide 11: Якість питної води та її вплив на здоров’я населення
Як відомо, стан організму людини залежить від повітря, способу життя, якості продуктів харчування, а також питної води. Забруднена питна вода згубно впливає на здоров’я людини. Мільярди вірусів і бактерій у воді призводять до спалахів епідемій, інфекційних захворювань, а токсичні речовини – до масових отруєнь. Вона є найпростішим хімічним компонентом живої матерії, яка об’єднує усі організми, які населяють нашу планету.
Нині актуальною проблемою залишається водопостачання якісною водою населення селітебних територій, адже підґрунтові води не завжди відповідають діючим стандартам і санітарним нормативним вимогам до питної води.
Значна кількість хвороб людини пов’язана з незадовільною якістю питної води і порушенням санітарно-гігієнічних норм водопостачання. Вживання недоброякісної питної води (2–2,5 л на добу однією людиною) суттєво погіршує здоров’я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб.

## Slide 12
Питна вода та її якість істотно впливають на всі фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в організмі людини, на стан її здоров’я. Отже, можна стверджувати, що якісні характеристики води, рівень її забруднення впливає на стан захворюваності населення.
У відповідності до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» питна вода призначена для споживання людиною, повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.
Незмінними властивостями води залишаються колір, смак, запах. Прозорість питної води повинна бути не менше 30 см. Забарвлення води, як і її каламутність є неприємним.

## Slide 13
За даними всесвітньої організації охорони здоров’я більше 80 % відомих сьогодні хвороб пов’язано з незадовільною якістю питної води.
Необхідно, по-перше, правильно вибрати воду для збереження, в першу чергу, власного здоров’я і, по-друге, використовувати воду з користю, без вмісту хімічних домішок та отруйних речовин.
Людина завжди вживала ту природну воду, яка її оточувала. В часи, коли довкілля було чистим і природним, для організму людини не було розділення води на питну і не питну, практично із всіх природних джерел вода була питною.
Пріоритетом для покращення якості питної води є: оновлення та удосконалення систем водопостачання, упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання на водозаборах, будівництво і реконструкція водоочисних систем з використанням нових технологій.
Власники та балансоутримувачі джерел централізованого водопостачання повинні здійснювати систематичний виробничий контроль безпечності та якості питної води від місця водозабору до місця її споживання, відповідно до вимог санітарних норм.

## Slide 14
Слід зазначити, що єдиним способом оцінити якість та безпечність питної води – це проводити лабораторні дослідження атестованою лабораторією. Адже мікробне забруднення чи значна кількість певних хімічних домішок не змінюють суттєво органолептичних властивостей води (смак, запах, колір), а відповідно і не викликають підозри щодо її безпечності, але можуть негативно впливати на здоров’я людини.

## Slide 15
Вживання недоброякісної питної води (2–2,5 л на добу однією людиною) суттєво погіршує здоров’я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб.
Надлишок Fe3+ різко стимулює пероксидні процеси в цілому, зокрема і ті, що руйнують цитохром Р-450-залежну систему. Залізо допомагає виробляти та підтримувати імунітет організму у більшості захворювань, приймає участь у кровотворенні. При його дефіциті з'являється втома, болі в області серця, дискомфорт шлунково-кишкового тракту. Також при високому вмісті у питній воді заліза порушується процес кровотворення, можливий цироз печінки, гострі отруєння дітей, рак прямої кишки, цукровий діабет. Відноситься до III класу небезпечності. Саме тому надлишок заліза у питній воді є небезпечною домішкою.
Висока твердість погіршує органолептичні властивості води, надаючи їй гіркуватий смак та справляючи негативний вплив на органи травлення людини. Було доведено зв’язок між рівнем твердості води і ступенем поширення серцево-судинних захворювань. Солі твердості порушують всмоктування жирів внаслідок їхнього омилення й утворення в кишечнику нерозчинних кальцієво-магнієвих мил. Також тверда вода погано милиться, дає великий накип в парових котлах, збільшує термін варіння овочів, м'яса тощо.

## Slide 16
Кальцій відіграє важливу роль у формуванні кісток, впливає на процеси скорочення м'язів, підвищує захисні функції організму, знижує небезпеку появи алергії, зміцнює стінки кровоносних судин. Його надлишок в організмі призводить до негативних наслідків, насамперед, до закупорки кровоносних судин. А нестача може викликати розрідження кісткової тканини, демінералізацію кісток, а у людей похилого віку порушення функцій залоз внутрішньої секреції.
Численні регіони стикаються з проблемою неякісного складу підземних вод. Більшість мешканців селітебних територій споживають питну воду, яка має незадовільний екологічний стан. Небезпечна питна вода зумовлює комплекс проблем соціального характеру та проблем здоров’я. Рівень небезпеки погіршення здоров’я населення у регіонах досить різний. Але навіть невелике відхилення якості води від норми є небезпечним для людини. Для покращення даної ситуації бажано впровадити локальні системи очищення, доцільно організовувати моніторинг стану підземних вод. А також радикальним засобом забезпечення населення питною водою є організація будівництва локальних очисних споруд та використання води з артезіанських свердловин.

## Slide 17
Кальцій відіграє важливу роль у формуванні кісток, впливає на процеси скорочення м'язів, підвищує захисні функції організму, знижує небезпеку появи алергії, зміцнює стінки кровоносних судин. Його надлишок в організмі призводить до негативних наслідків, насамперед, до закупорки кровоносних судин. А нестача може викликати розрідження кісткової тканини, демінералізацію кісток, а у людей похилого віку порушення функцій залоз внутрішньої секреції.
Аналіз ситуації свідчить, багато регіонів стикаються з проблемою неякісного складу підземних вод. Більшість мешканців селітебних територій споживають питну воду, яка має незадовільний екологічний стан. Небезпечна питна вода зумовлює комплекс проблем соціального характеру та проблем здоров’я. Рівень небезпеки погіршення здоров’я населення у регіонах досить різний. Але навіть невелике відхилення якості води від норми є небезпечним для людини. Для покращення даної ситуації бажано впровадити локальні системи очищення, доцільно організовувати моніторинг стану підземних вод. А також радикальним засобом забезпечення населення питною водою є організація будівництва локальних очисних споруд та використання води з артезіанських свердловин.

## Slide 18
Додаток 1
Гігієнічна характеристика систем водопостачання населених місць
Розрізняють централізовану і децентралізовану системи водопостачання.
Централізована система (водопровід) включає: джерело води (міжпластові напірні або безнапірні води, поверхневий природна водойма або штучне водосховище), водозабірних споруд (артезіанська свердловина, штучний затоку з береговим водоприймальних колодязем з фільтруючими сітками), водопідйомний спорудження (помпи або насоси першого підйому ), головні споруди водопровідної станції, на яких проводяться освітлення, знебарвлення, знезараження, а іноді і спеціальні методи (фторування, дефторування, Знезалізнення, і т.п.) поліпшення якості води, резервуари накопичення її запасів (резервуари чистої води), насосна станція другого підйому і водопровідна мережа - система водопровідних труб, які доставляють воду до споживачів.
Артезіанська вода (міжпластові напірна) здебільшого не потребує очищення, іноді вимагає лише знезараження, ще рідше - спеціальних методів поліпшення якості. Якщо ж водопровід використовує воду поверхневих водойм, вона обов'язково підлягає очищенню. Остання здійснюється на очисних спорудах водопровідної станції і обов'язково передбачає освітлення, знебарвлення і знезаражування.

## Slide 19
Для очищення води використовують коагуляцію - хімічну обробку води сірчанокислим алюмінієм по реакції:
Al2(SO4)3 + 3Ca (HCO3)2 = 2Al (OH)3 + 3CaSO 4 + 6CO2
Гідроксид алюмінію у вигляді досить великих пластівців адсорбує на собі завислі у воді забруднюючі речовини і гумінові колоїдні сполуки, внаслідок чого вода освітлюється і знебарвлюється. Доза коагулянту залежить від ступеня лужності води, наявності в ній бікарбонатів, кількості завислих речовин і температури води. При малою карбонатною жорсткості (менше 4Прододають 0,5-1,0% розчин соди або гашеного вапна. З метою прискорення коагуляції в воду додають флокулянти (поліакриламід).
Після коагуляції вода надходить у відстійники, а потім на фільтри, нарешті, в резервуари чистої води, звідки насосами другого підйому подається у водопровідну мережу.
Після фільтрації вода обов'язково знезаражується методом озонування, УФ-випромінюванням, або хлоруванням.
Хлорування - простий, надійний і найбільш дешевий спосіб знезаражування води. У той же час хлор надає воді неприємний запах, а при наявності в ній хімічних забруднень (через випуск в водойми стічних вод промислових підприємств) сприяє утворенню хлорорганічних сполук, яким притаманна канцерогенна дія і хлорфенольних з'єднань з неприємним запахом. У зв'язку з цим розроблено метод хлорування з преамонізацією: Попереднє введення в воду розчину аміаку пов'язує хлор в вигляді хлорамінів, знезаражувальних воду, а хлорорганічні і хлорфенольні з'єднання, при цьому, не утворюються.

## Slide 20
децентралізоване (Місцеве) водопостачання найчастіше здійснюється з шахтних або трубчастих колодязів, рідше каптажів джерел. В колодязях використовують грунтову воду, яка залягає в водоносному шарі над першим водонепроникним горизонтом. Глибина залягання таких вод досягає декількох десятків метрів. Колодязь в умовах місцевого водопостачання одночасно виконує функції водозабірного, водопідіймального і водоразборного споруди.
відстань від колодязя до споживача води не повинно перевищувати 100 м. Колодязі необхідно розміщувати по рельєфу місцевості вище всіх джерел забруднення (вигреба, майданчики підземної фільтрації, компости та ін.) на відстані не менше 30-50 м. Якщо потенційне джерело забруднення розташований вище по рельєфу місцевості, щодо колодязя, то відстань між ними має бути не менше ніж 80-100 м, а в деяких випадках навіть не менш ніж 120-150 м.
Колодязь являє собою вертикальну шахту квадратного або круглого перетину, яка доходить до водоносного шару. Бічні стінки шахти закріплюють водонепроникним матеріалом (бетон, залізобетон, цегла, дерево і ін.). На дно насипають шар гравію на висоту 30 см. Надземна частина зрубу колодязя повинна підніматися над поверхнею землі не менше як на 1,0 м. Навколо зрубу колодязя при його будівництві влаштовують глиняний замок глибиною 2 метри, шириною 1 метр івимощенняв радіусі 2 м з нахилом від колодязя. Для відведення зливових вод влаштовують водовідвідний лоток. В радіусі 3-5 метрів навколо громадських колодязів повинна бути огорожа. Воду з криниці піднімають за допомогою насоса, або влаштовують коловорот з громадським відром. Зруб щільно закривають кришкою і над нею і коловоротом влаштовують навіс.

## Slide 21
Санація шахтного колодязя - це комплекс заходів, що включає ремонт, очищення і дезінфекцію колодязя, як споруди, з метою запобігання забруднення води в ньому. Зпрофілактичною метою санація колодязя проводиться перед введенням його в експлуатацію, а потім, при сприятливій епідемічної ситуації, періодично 1 раз на рік після очищення і поточного або капітального ремонту. Профілактична санація складається з двох етапів: 1) очищення і ремонту і 2) заключної дезінфекції. При заключній дезінфекції спочатку зруб і внутрішню частину зрубу обробляють зрошувальних способом (зрошення з гідропульта 5% розчином хлорного вапна або 3% розчином гіпохлориту кальцію з розрахунку 0,5 дм3 на 1 м2поверхні зрубу). Потім вичікують, поки колодязь наповниться водою до звичайного рівня, після чого проводять дезінфекцію підводної частини колодязя об'ємним способом (кількість хлорного вапна або гіпохлориту кальцію з розрахунку 100 - 150 мг активного хлору на 1 дм3 води в колодязі розчиняють в невеликому об'ємі води, освітлюють відстоюванням, виливають отриманий розчин в колодязь, воду в колодязі добре перемішують протягом 15-20 хвилин, колодязь закривають кришкою і залишають на 6-8 години, не дозволяючи забір води з нього).
За несприятливої ​​епідемічної ситуації (колодязь є фактором поширення кишкових інфекцій), в разі лабораторно встановленого факту забруднення води в колодязі, або видимих ​​ознак забруднення води фекаліями, трупами тварин, іншими сторонніми предметами, санацію проводять по епідпоказаннями. При цьому процес обробки колодязя включає три етапи: 1) попередню дезінфекцію підводної частини колодязя об'ємним способом, 2) очищення і ремонт і 3) заключну дезінфекцію спочатку зрошувальних, а потім об'ємним способом.

## Slide 22
У разі недостатнього поліпшення якості води після проведення дезінфекції (санації) колодязя іноді здійснюють тривале знезараження води в колодязі за допомогою дозуючих патронів. Дозуючі патрони є ємності циліндричної форми місткістю 250, 500 або 1000 см3, Виготовлені з пористої кераміки, в які завантажують хлорне вапно або гіпохлорит кальцію. Кількість гіпохлориту кальцію з активністю не нижче 52% розраховують за формулою:
X1 = 0,07 X2 + 0,08 X3 + 0,02 X4 + 0,14 X5,
де X1 - кількість препарату, необхідного для завантаження патрона (кг), X2 - обсяг води в колодязі (м3), X3 - дебіт колодязя (м3/ Ч), X4 - водовибор (м3/ Добу), X5 - хлорпоглощаемость води (мг / дм3). Перед заповненням патрон витримують у воді протягом 3-5 годин. Потім наповнюють знайденим кількістю хлорсодержащего препарату, додають 100-300 см3води, ретельно перемішують, патрон зачиняють керамічною або гумовою пробкою. Після цього підвішують у колодязі та занурюють в товщу води приблизно на 0,5 м нижче її верхнього рівня і 0,2-0,5 м вище дна колодязя.
Каптаж - бетонований резервуар, побудований біля гирла джерела в підніжжі пагорба, гори, з вивідний трубою, через яку постійно витікає вода. Резервуар розділений стінкою певної висоти на дві камери. Перша камера служить відстійником для піску, вимивається джерелом, а в другій камері накопичується відстояна вода, яка постійно витікає через вивідну трубу. Місце джерела обладнано водовідвідних бетонованим лотком з нахилом в сторону струмка, річки.

## Slide 23
Водвідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод;
Джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;
Екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

## Slide 24
Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів;
Контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;
Нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;
Підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води;

## Slide 25
Питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання;
Популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу;
Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є:
Органи державної влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
Органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;
споживачі питної води та/або послуг з водовідведення.

## Slide 26
Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:
господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;
формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
нормування, стандартизації та ліцензування;
моніторингу, обліку і контролю;
інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;
охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;
забезпечення прав споживачів питної води.

## Slide 27
Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, який також затверджує перелік референс-методик вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин, залишків пестицидів питної води.
Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води здійснюється відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій та інших документів відповідних міжнародних організацій або вимог законодавства Європейського Союзу щодо питної води у разі відсутності вимог, встановлених у зазначених документах.
Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води, які не встановлені в документах відповідних міжнародних організацій та Європейського Союзу, або тих, що визначають більш високий рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів, здійснюється тільки після наукового обґрунтування, яке повинно відповідати критеріям (вимогам), визначеним для такого обґрунтування відповідними міжнародними організаціями.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, з періодичністю один раз на п’ять років здійснює перегляд показників безпечності та окремих показників якості питної води з метою приведення їх у відповідність із вимогами цієї статті. У разі виникнення обставин, що обумовлюють необхідність такого перегляду, він здійснюється позачергово і негайно.

## Slide 28
У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи:
нормативи питного водопостачання;
екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання;
технологічні нормативи використання питної води;
технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.

## Slide 29
Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання, визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води.
Екологічний норматив якості води в джерелах питного водопостачання встановлюється з урахуванням вимог державних гігієнічних та протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері екологічної безпеки.
Для оцінки та забезпечення раціонального використання води встановлюються відповідно до закону поточні та перспективні технологічні нормативи використання питної води.

## Slide 30: Зони санітарної охорони
Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного, хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та окремі пояси особливого режиму цих зон.
Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання здійснюється у процесі розроблення проекту землеустрою.
Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

## Slide 31
Вплив потенційних джерел - забруднювачів підземних вод, що розташовані в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації, скотомогильники тощо), визначається по кожному такому об'єкту окремо на підставі результатів вивчення міграції забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі. При значному техногенному навантаженні в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони з метою контролю за експлуатацією джерел питного водопостачання та прийняттям водогосподарських рішень здійснюються постійні моніторингові дослідження.
У разі розташування зони санітарної охорони на територіях двох і більше областей її межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя, розвитку водного господарства, земельних відносин, та відповідними органами місцевого самоврядування.

## Slide 32
Додаток 2
Гігієнічна характеристика показників якості води
Органолептичні властивості води діляться на 2 підгрупи: 1) фізико-органолептичні - сукупність органолептичних ознак, які сприймаються органами почуттів і оцінюються за інтенсивністю сприйняття і 2) хіміко-органолептичні за рахунок вмісту певних хімічних речовин, здатних подразнювати рецептори відповідних аналізаторів і викликати ті чи інші відчуття.
запах- це здатність наявних у воді хімічних речовин випаровуватися і, створюючи відчутний тиск пари над поверхнею води, дратувати рецептори слизових оболонок носа і синусних пазух. Це спричиняє відповідного відчуття. Розрізняють: природні (ароматичний, болотний, гнильний, риб'ячий, трав'яний і ін.), Специфічні (аптечний) і, невизначені запахи.
Смак і присмак- здатність наявних у воді хімічних речовин після взаємодії зі слиною подразнювати смакові сосочки, розташовані на поверхні язика, і зумовлювати відповідне відчуття. Розрізняють солоний, гіркий, кислий і солодкий смаки. Решта - присмаки: лужний, болотний, металевий, нафтопродуктів та ін.

## Slide 33
Для характеристики інтенсивності запахів, смаків і присмаків води запропонована п'ятибальна шкала: 0 - запах (смак, присмак) відсутня, його не може виявити навіть досвідчений одоратор (дегустатор), 1 - дуже слабкий, споживач не виявляє, але відчуває досвідчений одоратор (дегустатор), 2 - слабкий, споживач відчуває тільки тоді, коли звернути на нього увагу, 3 - помітний, споживач легко виявляє і негативно реагує, 4 - чіткий, вода непридатна для вживання, 5 - дуже сильний, відчувається на відстані, через що вода непридатна для упот ребления.
ДСанПіН № 136/1940 інтенсивність запаху і присмаку оцінює за показником розведення (ПР).
Неприємні запахи, смаки і присмаки води обмежують її споживання і змушують шукати інші джерела, які можуть виявитися небезпечними в епідемічному і хімічному відношенні. Специфічні запах, смак і присмак свідчать про забруднення води внаслідок потрапляння у водойму стічних вод промислових підприємств або поверхневого стоку з сільськогосподарських полів. Природні запах, смак і присмак свідчать про наявність у воді певних органічних і неорганічних речовин, які утворилися внаслідок життєдіяльності водних організмів (водоростей, актиноміцетів, грибків і ін.) І біохімічних процесів перетворення органічних сполук (гумінових речовин), які потрапили у воду з грунту . Запах води підземних джерел може бути обумовлений сірководнем, колодязів - деревом зрубу. Ці речовини можуть бути біологічно активними, небайдужими для здоров'я, володіти алергенними властивостями. Є показником ефективності очищення води на водопровідних станціях.

## Slide 34
кольоровість- природна властивість води, обумовлене гуміновими речовинами, які вимиваються з грунту під час формування поверхневих і підземних водойм і надають воді жовто-коричневе забарвлення. Кольоровість вимірюють в градусах за допомогою спектрофотометрів і фотоколориметрів шляхом порівняння з забарвленням розчинів хромово-кобальтової або платиново-кобальтової шкали, що імітує кольоровість природної води.
Забруднена вода може мати неприродний колір, обумовлений барвниками, які можуть потрапити у водойму зі стічними водами підприємств легкої промисловості, деякими неорганічними сполуками як природного, так і техногенного походження. Так, залізо і марганець можуть обумовлювати забарвлення води від червоного до чорного, мідь - від блідо-блакитного до синьо-зеленого. Цей показник має назвузабарвленняводи. Для його вимірювання воду наливають в циліндр з плоским дном, на відстані 4 см від дна розміщують аркуш білого паперу, воду з циліндра зливають доти, поки через її стовпчик лист буде сприйматися як білий, тобто поки не зникне забарвлення. Висота цього стовпчика в см і характеризує забарвлення води.
каламутність- природна властивість води, обумовлене вмістом зважених речовин органічного та неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону і ін.). Каламутність вимірюють нефелометрія, спектрофотометрами і фотоколориметрія по імітує каолінової шкалою, яка представляє собою набір суспензій білої глини каоліну в дистильованої воді. Каламутність води вимірюють в мг / л шляхом порівняння її оптичної щільності з щільністю стандартних суспензій каоліну, згідно ДСанПіН 136/1940 - в нефелометрічеському одиницях каламутності (НОМ).

## Slide 35
Протилежна характеристика каламутності води - прозорість- здатність пропускати світлові промені. прозорість вимірюють по методу Снеллена: Воду наливають в циліндр з плоским дном, на відстані 4 см від дна розміщують стандартний шрифт з літерами розміром 4 мм, товщиною - 0,5 мм. Воду з циліндра зливають доти, поки через її стовпчик можна буде прочитати літери. Висота цього стовпчика в см і характеризує прозорість води.
Кольорова, пофарбована, каламутна вода викликає у людини відчуття відрази, що обмежує її споживання і змушує шукати нові джерела водопостачання. Підвищення забарвлення, каламутності і зниження прозорості може свідчити про забруднення води промисловими стічними водами. Вони можуть містити органічні і неорганічні речовини, шкідливі для здоров'я людини або утворювати шкідливі речовини під час реагентної обробки води (наприклад, хлорування). Вода з високою кольоровістю може бути біологічно активної за рахунок гумінових органічних речовин. Є показниками ефективності просвітлення і знебарвлення води на водоочисних спорудах. Зважені та гумінові речовини погіршують знезараження води (перешкоджають механічному проникненню активного хлору в бактеріальну клітину).
температура істотно впливає на: 1) органолептичні властивості води (запах, смак і присмак); вода з температурою понад 25 ° С має блювотний рефлекс; за міжнародним стандартом температура не повинна перевищувати 25 ° С, найкращою вважається прохолодною (12-15 ° С) температури; 2) швидкість і глибину процесів очищення і знезараження води на водопровідних станціях: з підвищенням температури до 20-25 ° С поліпшуються процеси освітлення і знебарвлення води за рахунок кращої коагуляції, підвищується ефективність фільтрації води через активоване вугілля внаслідок зменшення його адсорбційних властивостей, посилюється дифузія молекул знезаражувальних хлорвмісних речовин всередину бактеріальної клітини, тобто поліпшується знезараження.

## Slide 36
Сухий залишок (Мінералізація загальна) - це кількість розчинених речовин, переважно (90%) мінеральних солей, в 1 л води. Воду з сухим залишком до 1000 мг / л називають прісною, від 1000 до 3000 мг / л - солоноватой, понад 3000 мг / л - солоної. Оптимальною вважається мінералізація на рівні 300-500 мг / л. Вода з сухим залишком 100-300 мг / л вважається задовільно мінералізованою, 300-500 - оптимально мінералізованою, 500-1000 мг / л - підвищено, але допустимо мінералізованою.
Солонувата і солона вода неприємна на смак. Вживання такої води супроводжується підвищенням гідрофільності тканин, затримкою води в організмі, зменшенням на 30-60% діурезу. Внаслідок цього підвищується навантаження на серцево-судинну систему, важче протікає ішемічна хвороба серця, міокардіодистрофія, гіпертонічна хвороба, підвищується ризик їх загострення. Вода підвищеної мінералізації може служити причиною диспепсичних розладів у осіб, які змінили місце проживання. Причиною таких розладів є зміна секреторної і моторної функцій шлунка, подразнення слизових оболонок тонкої і товстої кишок і посилення їх перистальтики. Така вода сприяє розвитку і тяжкості перебігу сечокам'яної і жовчнокам'яної хвороб.
Систематичне вживання слабомінералізованої води призводить до порушення водно-електролітного гомеостазу, яке грунтується на реакції осморецепторногополя печінки. Ця реакція зумовлює підвищений викид натрію в кров і супроводжується перерозподілом води між позаклітинної і внутрішньоклітинної рідиною.

## Slide 37
Водневий показник (pН)- природна властивість води, обумовлене наявністю вільних іонів водню. Вода більшості поверхневих водойм має рН в межах від 6,5 до 8,5. Показник рН підземних вод коливається в діапазоні від 6 до 9. Кислими (з рН до 7) є болотні води, багаті на гумінові речовини. Лужними (з рН понад 7) - підземні води, які містять багато гідрокарбонатів.
Зміна активної реакції води свідчить про забруднення джерела водопостачання кислими або лужними стічними водами промислових підприємств. Активна реакція впливає на процеси очищення та знезараження води: в лужних водах поліпшується освітлення і знебарвлення за рахунок поліпшення процесів коагуляції; в кислому середовищі прискорюється процес знезараження води.
жорсткість загальна- природна властивість води, обумовлене наявністю так званих солей жорсткості, а саме: кальцію і магнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів і ін.). Розрізняють загальну, переборні, постійну і карбонатну жорсткість. Переборна, або гідрокарбонатна, жорсткість обумовлена ​​бікарбонатами Ca2+ і Mg2+, Які під час кип'ятіння води перетворюються в нерозчинні карбонати і випадають в осад за такими рівняннями:
Ca (HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2.
Mg (HCO3)2 = MgCO3 + H2O + CO2.
Постійної називають жорсткість, яка залишається після 1 години кип'ятіння води і обумовлена ​​наявністю хлоридів і сульфатів Ca2+ і Mg2+, Що не випадають в осад.
Загальну жорсткість води виражають в мг-екв/ Л. Раніше користувалися градусами жорсткості: 10Про = 0,35 мг-екв/ Л, 1 мг-екв/ Л = 28 мг Сао/ Л = 2,8Про.
Вода із загальною жорсткістю до 3,5 мг-екв/ Л (10) Вважається м'якою, від 3,5 до 7 мг-екв/ Л (10-20) - помірно жорсткою, від 7 до 10 мг-екв/ Л (20-28) - жорсткою і понад 10 мг-екв/ Л (28) - дуже жорсткою.

## Slide 38
Зміст солей жорсткості понад 7 мг-екв/ Л надає воді гіркого смаку. Різкий перехід від м'якої води до жорсткої може привести до диспепсії. У районах з жарким кліматом користування водою з високою жорсткістю призводить до погіршення перебігу сечокам'яної хвороби. Солі жорсткості погіршують всмоктування жирів внаслідок їхнього омилення і освіти в кишечнику нерозчинних кальцієво-магнезіальних мил. При цьому обмежується надходження в організм ПНЖК, жиророзчинних вітамінів, деяких мікроелементів (вода з жорсткістю понад 10 мг-екв/ Л підвищує ризик захворювання на ендемічний зоб). Висока жорсткість сприяє виникненню дерматитів внаслідок подразнюючої дії кальцієво-магнезіальних мил, які утворюються при омиленні шкірного сала. З підвищенням жорсткості води ускладнюється кулінарна обробка харчових продуктів (гірше розварюється м'ясо і бобові, погано заварюється чай, утворюється накип на стінках посуду), підвищується витрата мила. Волосся після миття стає жорстким, шкіра грубіє, тканини жовтіють, втрачають м'якість, гнучкість, вентиляційну здатність за рахунок імпрегнації кальцієво-магнезіальних мил.Тривале користування м'якою водою, бідної кальцієм, може привести до його дефіциту в організмі у дітей, що живуть в районах з м'якою водою. На зубної емалі у таких дітей утворюються лілові плями, які є наслідком декальцінаціі дентину. Розвивається урівська хвороба (хвороба Кашин-Бека), яка є ендемічним полігіпермікроелементозом стронцію, заліза, марганцю, цинку, фтору. Вона виникає в місцевостях з низьким вмістом кальцію в питній воді. Вода з низьким вмістом електролітів, які зумовлюють жорсткість, сприяє розвитку серцево-судинних захворювань.

## Slide 39
Хлориди і сульфатишироко поширені в природі. Вони складають більшу частину сухого залишку прісних вод. Надходять в воду водойм внаслідок як природних процесів вимивання з грунту, так і забруднення водойми різноманітними стічними водами. Природний вміст у воді поверхневих водойм їх незначне і коливається в межах декількох десятків мг / л. Вода, яка фільтрується через солончаковий грунт, може містити сотні і навіть тисячі мг хлоридів в 1 л.
Хлориди впливають на органолептичні властивості води - надають їй солоний (хлориди) або гіркий (сульфати) смак. З огляду на велику кількість хлоридів в сечі і поті людини і тварин, в господарсько-побутових стічних водах, рідких побутових відходах, стічних водах тваринницьких і птахівничих комплексів, поверхневих стоках з пасовищ їх також використовують як непрямі санітарно-хімічні показники епідемічної безпеки води. Разом з тим хлориди, що надходять у водойму зі стічними водами промислових підприємств, наприклад, металургійних, не мають нічого спільного з імовірним одночасним органічним і бактеріальним забрудненням.
Залізо. У поверхневих водоймах залізо міститься у вигляді стійкого гуміновокіслого Fe (IIІ), в підземних водах - гідрокарбонату двовалентного Fe(II). Після підйому підземної води на поверхню Fe (II) окислюється киснем атмосферного повітря до Fe (IIІ) з утворенням гидрооксиду Fe (III) за реакцією:
4Fe (OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe (OH)3.
гідроксид Fe(III) погано розчиняється і утворює у воді коричневі пластівці, які обумовлюють її кольоровість і каламутність. При значному вмісті заліза у воді внаслідок зазначених перетворень вона набуватиме жовто-коричневе забарвлення, ставати каламутною і купувати терпкий присмак металу.

## Slide 40
Марганець. У концентраціях, понад 0,15 мг / л, марганець забарвлює воду в рожевий колір, надає їй неприємного присмаку, забарвлює при пранні білизна, утворює накип на посуді. Якщо з'єднання марганцю (ІІ) у воді піддаються окисленню, то негативний вплив на органолептичні властивості посилюється. При аерації води, яка містить марганцю понад 0,1 мг / л, буде утворюватися темно-бурий осад MnО2, При озонування з метою знезараження за рахунок утворення солей Mn7 + (Перманганатів) може виникнути рожеве забарвлення.
Мідь.При концентраціях, понад 5,0 мг / л, мідь надає водопровідній воді відчутний неприємний терпкий присмак. При концентраціях понад 1,0 мг / л фарбується білизна при пранні, спостерігається корозія алюмінієвої і цинкової посуду.
Цинк.Високий вміст у воді цинку погіршує її органолептичні властивості. При концентраціях, понад 5,0 мг / л, сполуки цинку зраджують воді відчутний неприємний терпкий присмак. При цьому в воді може з'явитися опалесценция і утворення плівки при кип'ятінні.

## Slide 41
Показники нешкідливості за хімічним складом - це хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи розвиток різноманітних захворювань.
Хімічні речовини природного походження(Берилій, молібден, миш'як, свинець, нітрати, фтор, селен, стронцій) зумовлюють виникнення ендемічних захворювань. Деякі з них (молібден, селен, фтор) належать до біомікроелементів, Зміст яких в організмі не перевищує 0,01%, але вони є ессенціальнимидля людини. Вони обов'язково повинні надходити в організм в оптимальних добових дозах, при недотриманні яких можуть розвинутися або гіпомікроелементози, або гіпермікроелементози. Інші (берилій, миш'як, свинець, нітрати, стронцій) при надмірному надходженні в організм можуть проявити токсичну дію.
Хімічні речовини, які надходять в воду внаслідок промислового, сільськогосподарського та побутового забруднення джерел водопостачання. До них належать важкі метали, такі як кадмій, ртуть, нікель, вісмут, сурма, олово, хром і т.п .. Детергенти (синтетичні миючі засоби або поверхнево активні речовини), пестициди (ДДТ, ГХЦГ, хлорофос, метафос, 2, 4-Д, атразині т.п.). Також синтетичні полімери та їх мономери (фенол, формальдегід, капролактам тощо). Їх вміст у воді не повинно викликати небезпеку для здоров'я людей і їх потомства при постійному, протягом усього життя, вживанні такої води. Воно повинно гарантувати не тільки відсутність гострих і хронічних отруєнь, а й відсутність, неспецифічного шкідливої ​​дії, пов'язаного з пригніченням загальної резистентності організму. Воно повинно забезпечувати збереження репродуктивного здоров'я, гарантувати відсутність мутагенного, канцерогенного, ембріотоксичного, Тератогенного, гонадотоксичногодії і інших віддалених наслідків. Такий зміст ми, гігієністи, називаємо гранично допустимою концентрацією (ГДК).

## Slide 42
Токсичні хімічні речовини при одночасній наявності у воді здатні чинити на організм людини комбінована дія, наслідком якого найчастіше є сумація негативних ефектів, тобто адитивнадія. Щоб гарантувати збереження здоров'я в умовах такого комбінованої дії необхідно дотримуватися правила (Авер'янова)суммационной токсичності: сума співвідношень фактичних концентрацій речовин у воді до їх ГДК не повинна перевищувати 1:
де С1, З2, Зn - фактичні концентрації хімічних речовин у воді, мг / л.
Показники, які характеризують епідемічну безпеку води, діляться на 2 підгрупи: санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні.
Санітарно-мікробіологічні показники епідемічної безпеки води. Критерієм безпеки води в епідемічному відношенні є відсутність патогенних мікроорганізмів - збудників інфекційних хвороб. Однак дослідження води на наявність патогенних мікроорганізмів - це досить тривалий, складний і трудомісткий процес. Тому оцінку епідемічної безпеки води проводять шляхом непрямої індикації можливої ​​присутності збудника. Для цього використовують два непрямих санітарно-мікробіологічних показника - загальне мікробне число (ОМЧ) і зміст санітарно-показових мікроорганізмів.

## Slide 43
ОМЧ - це кількість колоній, що виростають при посіві 1 мл води на 1,5% м'ясо-пептони агар після 24 год вирощування при температурі 37 ° С.
Санітарно-показовими є бактерії групи кишкової палички (БГКП), що містяться в екскрементах людини і тварин. До БГКП належать бактерії Echerihia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter і інші представники родини Enterobacteriaceae, Які представляють собою грамнегативні палички, не утворюють спор і капсул. вонизброджують глюкозу і лактозу з утворенням кислоти і газу при температурі 37 ° С протягом 24-48 год і не володіють оксидазноїактивністю. Селективної для БГКП є живильне середовище Ендо, на якій БГКП ростуть у вигляді темно-червоних колоній з металевим блиском (Е.сoli), Червоних без блиску, рожевих або прозорих з червоним центром або краями колоній.
Наявність і кількість БГКП у воді свідчить про фекального походження забруднення і про можливу контамінації води патогенними мікроорганізмами кишкової групи. Кількісно цей показник характеризуєтьсяіндексом БГКП (Кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) - бактерій групи кишкових паличок в 1 дм3 води) і титром БГКП (Найменша кількість досліджуваної води в мл, в якій виявляють одну БГКП).

## Slide 44
Санітарно-хімічні показники епідемічної безпеки води свідчать про наявність у воді органічних речовин і продуктів їх обміну, які побічно натякають на ймовірність епідемічної небезпеки води. Це спостерігається при забрудненні води водойм господарсько-побутовими стічними водами, стоками тваринницьких і птахівничих комплексів і т.п .. Найбільш показовими з них є наведені нижче.
Перманганатна окислюваність - це кількість кисню (в мг), необхідне для хімічного окислення легко окислюється органічних і неорганічних (солей Fe (II), H2S, амонійних солей, нітритів) з'єднань, які містяться в 1 л води. Окислювачем при цьому служить KMnО4. найменшу перманганатну окислюваність має артезіанська вода - до 2 мг О2на 1 л. У воді шахтних колодязів цей показник досягає 2-4 мг О2 на 1 л, у воді відкритих водоймищ вона може бути 5-8 мг О2 на 1 л і вище.
біхроматна окислюваність, або хімічна потреба в кисні (ХПК)- це кількість кисню (в мг), необхідне для хімічного окислення всіх органічних і неорганічних відновників в 1 л води. Окислювачем при цьому служить K2Cr2O7. Чисті підземні води мають ГПК в межах 3-5 мг / л, поверхневі - 10-15 мг / л.
Біохімічна потреба в кисні (БПК) - це кількість кисню (в мг), необхідне для біохімічного окислення (за рахунок діяльності мікроорганізмів) органічних речовин, присутніх в 1 л води, при температурі 20 ° С протягом або 5 діб (БПК5), Або 20 діб (БПК20). БПК20 ще називають повною (БПКпідлога.). Чим більше забруднена вода органічними речовинами, тим вище її БПК. БПК5 в воді дуже чистих водойм менше, ніж 2 мг О2/ Л (БПК20 менше, ніж 3 мг Про2/ Л), у воді відносно чистих водойм - 2-4 мг О2/ Л (БПК20 3-6 мг О2/ Л), у воді забруднених водойм - понад 4 мг Про2/ Л (БПК20 більше 6 мг О2/ Л).

## Slide 45
Розчинений кисень -кількість кисню, що міститься в 1 л води. Має значення для характеристики санітарного режиму відкритих водойм. Кисень повітря дифундує в воду і розчиняється в ній. Деяка кількість кисню утворюється внаслідок життєдіяльності хлорофільних водоростей. Поряд із збагаченням води киснем він витрачається на біохімічне окислення органічних речовин (процеси самоочищення водойми) і дихання аеробних гідробіонтів, зокрема риб. Для запобігання погіршенню процесів самоочищення та загибелі гідробіонтів, вміст кисню у воді водойми повинно бути не менше 4 мг Про2/ Л. При надходженні у водойму стічних вод, що містять велику кількість органічних речовин, підвищується БПК і зменшується розчинений кисень, який витрачається на окислення органіки.

## Slide 46
Азот амонійних солей, нітритів і нітратів.Джерелом азоту в природних водах є розкладання білкових залишків, трупи тварин, сеча, фекалії. Внаслідок процесів самоочищення водойми складні азотовмісні білкові сполуки і сечовина минерализуются з утворенням амонійних солей, які в подальшому окислюються спочатку до нітритів, а потім до нітратів. Також відбувається і самоочищення водойми від органічних азотовмісних забруднюючих речовин, які потрапляють у водойму в складі різноманітних стічних вод і поверхневого стоку.
У чистих природних водах поверхневих і підземних водойм, азот амонійних солей міститься в межах 0,01-0,1 мг / л. Азот нітритів, як проміжний продукт подальшого хімічного окислення амонійних солей, міститься у воді чистих природних водойм в дуже малих кількостях, не більше 0,001-0,002 мг / л. Підвищення їх концентрації понад 0,005 мг / л, є важливою ознакою забруднення джерела. Нітрати є кінцевим продуктом окислення амонійних солей. Наявність їх у воді при відсутності аміаку і нітритів свідчить про порівняно давньому вступі до воду азотовмісних речовин, які встигли минерализоваться. У чистій природній воді вміст азоту нітратів не перевищує 1-2 мг / л. У ґрунтових водах може спостерігатися більш високий вміст нітратів внаслідок їх міграції з грунту в разі її органічного забруднення, або інтенсивного використання азотних добрив.

## Slide 47
Загальні гігієнічні вимоги до питної води включають:
хороші органолептичні властивості (прозорість, відносно низька температура, хороший освіжаючий смак, відсутність запахів, неприємних присмаків, фарбування, видимих ​​неозброєним оком плаваючих домішок і ін.);
оптимальний природний мінеральний склад, який забезпечує хороші смакові якості води, отримання деяких необхідних організму макро- і мікроелементів;
токсикологічна нешкідливість (відсутність токсичних речовин у шкідливих для організму концентраціях);
епідеміологічна безпека (відсутність збудників інфекційних захворювань, гельмінтозів тощо);
радіоактивність води - в межах встановлених рівнів.
Державний санітарний нагляд за централізованим водопостачанням ділиться на попереджувальний і поточний. Попереджувальний нагляд передбачає участь лікаря профілактика у виборі джерела водопостачання, санітарну експертизу проекту водопроводу, всіх його складових елементів, зон санітарної охорони, нагляд за ходом його будівництва і введення в експлуатацію.
Перед введенням в експлуатацію побудованого водопроводу визначають зони санітарної охорони:
- зона суворого режиму, в яку входить певна частина акваторії водойми в місці забору води, вгору і вниз за течією, територія навколо водоочисних споруд, навколо місця розташування артезіанської свердловини;
- зона обмежень - територія, на якій заборонено будівництво і використання об'єктів, які можуть забруднювати цю територію і водойму;
- зона спостережень, яка включає всю територію, по якій протікають поверхневий джерело водопостачання, або є зоною харчування артезіанських вод.

## Slide 48
Уздовж водопровідної мережі передбачається санітарно-захисна смуга.
Поточний санітарний нагляд проводиться шляхом поглибленого (при ремонтах, реконструкціях) планового періодичного, спорадичні, а іноді (при грубих санітарних порушеннях, або появи кишкових інфекційних захворювань) і екстреного санітарного обстеження. Таке обстеження обов'язково доповнюється відбором проб води та її лабораторним дослідженням. Результати цього дослідження оцінюються шляхом порівняння з гігієнічними нормативами ГОСТ 2874-82 "Вода питна (вимоги до якості)" іДСанПін№ 136/1940 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання "(Додаток 3).
Результати лабораторного аналізу проб води з місцевих джерел водопостачання оцінюються згідно "Санітарних правил по влаштуванню і утриманню колодязів і каптажів джерел, використовуваних для децентралізованого господарсько-питного водопостачання" №1226-75 (Додаток 4).

## Slide 49
додаток 3
Вимоги до якості питної води при централізованому водопостачанні (Витяг з ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю" і ДержСанПіН№ 136/1940 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання ")
Поширюються на водопровідну питну воду при централізованому господарсько-питне водопостачання
Показники, одиниці виміру | Нормативи (не більш) | 
 | ГОСТ 2874-82 | ДСанПіН
Фізико-органолептичні |  | 
Запах, бали | 2 | 2 *
Каламутність, мг / л | 1,5 | 0,5 (1,5) **
Кольоровість, град. | 20 | 20 (35) ***
Присмак, бали | 2 | 2 *
Хіміко-органолептичні |  | 
Водневий показник, рН, в діапазоні, од. | 6,0-9,0 | 6,5-8,5
Залізо, мг / л | 0,3 (1,0) | 0,3
Жорсткість загальна, мг-екв / л | 7,0 (10,0) | 7,0 (10,0)
Сульфати, мг / л | 500 | 250 (500)
Сухий залишок (мінералізація загальна), мг / л | 1000 (1500) | 1000 (1500)
Поліфосфати залишкові, мг / л | 3,5 | -
Хлориди, мг / л | 350 | 250 (350)
Мідь, мг / л | 1,0 | 1,0
Марганець, мг / л | 0,1 | 0,1
Цинк, мг / л | 5,0 | -
Хлорфеноли, мг / л | - | 0,0003
Органолептичні показники якості питної води
* - показник розведення, ПР (до зникнення запаху, присмаку),
** - нефелометрические одиниці каламутності, НЬОМУ,
*** - зазначені в дужках величини допускаються з урахуванням конкретної ситуації.

## Slide 50
Показники, одиниці виміру | нормативи | 
 | ГОСТ 2874-82 | ДСанПіН
мікробіологічні |  | 
Кількість бактерій в 1 мл води (загальне мікробне число, ОМЧ), КУО / мл | Чи не більше 100 | Чи не більше 100*
Кількість бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів), тобто індекс БГКП, КУО / л | Чи не більше 3 | Чи не більше 3**
Кількість термостабільних кишкових паличок (фекальних колі-форм), тобто індекс ФК, КУО / 100 мл | - | немає***
Кількість патогенних мікроорганізмів, КУО / л | - | немає***
Кількість колі-фагів, БОЮ / л | - | немає***
Паразітолоіческіе |  | 
Кількість патогенних кишкових найпростіших (клітини, цисти) в 25 л води | - | немає
Кількість кишкових гельмінтів (клітини, яйця, личинки) в 25 л води | - | немає
Показники епідемічної безпеки питної води
* - Для 95% проб води у водопровідній мережі, яка досліджується протягом року,
** - Для 98% проб води, яка надходить в водопостачальнумережу і досліджується протягом року. У разі перевищення індексу БГКП на етапі ідентифікації колоній, які виросли, додатково досліджують на наявність фекальних кіл-форм,
*** - Якщо виявлені фекальні круги-форми в 2 послідовно відібраних пробах, слід почати протягом 12 годин дослідження води на наявність збудників інфекційних захворювань бактеріальної або вірусної етіології (по епідситуації)

## Slide 51
Вимоги до якості питної води при децентралізованому водопостачанні (Витяг з "Санітарних правил по влаштуванню і утриманню колодязів і каптажів джерел, використовуваних для децентралізованого господарсько-питного водопостачання", №1226-75).
Органолептичні показники:
- запах, бали, не більше 2-3
- присмаки, бали не більше 2-3
- прозорість, см не менше 30
- каламутність, мг / дм3 не більш 1,5
- кольоровість, градуси не більш ніж 30
- температура, ° С 8-12
- зовнішній вигляд відсутність видимих ​​домішок
Бактеріологічні показники епідеміологічної безпеки:
- мікробне число, КУО / см3 не більш 200-400
- колі-індекс, КУО / дм3 не більше ніж 10
Санітарно-хімічні показники епідемічної безпеки:
- перманганатная окислюваність, мг О2/ дм3 не більш 4
- азот амонійний, мг / дм3 не більш 0,1
- азот нітритів, мг / дм3 не більш 0,005
- азот нітратів, мг / дм3 не більш 10,0
- хлориди, мг / дм3 не більш 350

## Slide 52
4. Хіміко-органолептичні показники:
- сухий залишок, мг / дм3 1000 (1500)
- жорсткість, мг-екв./дм3 СаО не більше 10
- залізо, мг / дм3 0,3 (1,0)
- сульфати, мг / дм3 не більше 500
5. Показники нешкідливості за хімічним складом:
- фтор, мг / дм3 0,7-1,5
- нітрати, мг / дм3 не більше 45,0
- інші хімічні речовини в межах гранично допустимих концентрацій (ГДК) згідно СанПіН № 4630-88.

## Slide 53
Методика гігієнічної оцінки якості води за даними санітарного обстеження і
результатами лабораторного дослідження (методика "читання" аналізу води)
Методика (алгоритм) "читання" аналізу води складається з 7 етапів.
на першому етапі встановлюють тип вимог до якості води:
Перший тип - це вимоги до якості питної водопровідної води при централізованому господарсько-питне водопостачання. Ця вода повинна бути доброякісною і відповідати показникам діючого стандарту (ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю",ДСанПіН№ 136/1940 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання ".
Другий тип - це вимоги до якості колодязної (джерельної) води. Вона повинна також бути доброякісною і відповідати вимогам "Санітарних правил по влаштуванню і утриманню колодязів і каптажів джерел, використовуваних для децентралізованого господарсько-питного водопостачання № 1226-75".
Третій тип - це вимоги до якості води джерел (підземних і поверхневих) централізованого господарсько-питного водопостачання. Регламентуються ГОСТ 2761-84 "Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги та правила вибору ".
Четвертий тип - це вимоги до якості гарячої води, які повинні відповідати вимогам "Санітарних правил проектування і експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання № 2270-80».

## Slide 54
на другому етапі визначають завдання: зробити висновок про якість питної водопровідної або колодязної води, оцінити якість і ефективність водопідготовки на спорудах водопровідної станції, встановити причину виникнення карієсу або флюорозу у населення, встановити причину розвитку метгемоглобінемії у дітей і людей похилого віку, з'ясувати причину випадку масового інфекційного захворювання, визначитися щодо впливу на якість питної води нових реагентів, які використовують на водопровідних станціях або нових полімерних матеріалів, з яких виготовлені конструкції водоочисних споруд, водопровідні труби і т.п ..
на третьому етапівизначають програму і обсяг лабораторних досліджень. Для висновку про якість питної водопровідної води (з крана або вуличної водорозбірної колонки) згідно ГОСТ 2874-82 повинні бути досліджені фізико-органолептичні (запах, смак і присмак, кольоровість, каламутність) і санітарно-мікробіологічні (мікробне число і коли індекс) показники. Для виведення про якість колодязної води згідно "Санітарних правил ..." N 1226-75 досліджують фізико-органолептичні (запах, смак і присмак, кольоровість, каламутність), хіміко-органолептичні (сухий залишок, загальна жорсткість, вміст заліза, активна реакція) , санітарно-мікробіологічні (мікробне число і колі-індекс), санітарно-хімічні (перманганатнаяокислюваність, вміст азоту нітратів, нітритів і аміаку), показники нешкідливості за хімічним складом (фториди, наприклад). Для з'ясування можливої ​​причини карієсу або флюорозу треба визначити вміст фтору в питній воді,воднонітратной метгемоглобінемії - концентрацію нітратів, інфекційного захворювання - провести бактеріологічні або вірусологічні дослідження, вплив полімерних матеріалів - відповідні хімічні аналізи та інше.

## Slide 55
на четвертому етапі перевіряють повноту представлених матеріалів і терміни виконання досліджень.
Якщо проба води відібрана на водопровідній станції, з водорозбірної колонки або шахтного колодязя, повинні бути приведені дані санітарного (санітарно-топографічного, санітарно-технічного, санітарно-епідеміологічного) обстеження і результати лабораторного дослідження води згідно з програмою досліджень.
Якщо проба води відібрана з водопровідного крана, повинні бути приведені результати лабораторного дослідження води згідно з відповідною програмою досліджень.
Бактеріологічні дослідження повинні бути проведені на впродовж 2 годин після відбору проби або за умови зберігання в холодильнику при 1-8 ° С - не пізніше, ніж через 6 годин. Фізико-хімічний аналіз проводять протягом 4 годин після взяття проби або за умови зберігання в холодильнику при 1-8 ° С - не пізніше, ніж через 48 годин.
на п'ятому етапі аналізують дані санітарного обстеження і роблять попереднє ув'язнення: чи є підстави підозрювати, що вода може бути забрудненою, неякісної, епідемічно небезпечною, або чи є умови для забруднення води в джерелі водопостачання, колодязі, водорозбірної колонки.

## Slide 56
на шостому етапі аналізують дані лабораторного дослідження води по кожній групі показників в такій послідовності: 1) фізико-органолептичні, 2) хіміко-органолептичні, 3) показники нешкідливості за хімічним складом, 4) санітарно-мікробіологічні і 5) санітарно-хімічні показники епідемічної безпеки. При цьому дають якісну і кількісну оцінку кожному показнику. Наприклад, загальна жорсткість води 9 мг-екв/ Л. У висновку вказуємо: "Вода жорстка, із загальною жорсткістю понад норми 7 мг-екв/ Л ". Якщо сухий залишок води 750 мг / л, то відзначаємо: "Вода прісна, оскільки сухий залишок - до 1000 мг / л, підвищеної мінералізації". Якщо запах - 2 бали, присмак - 2 бали, прозорість - 30 см, каламутність - 1,5 мг / л, кольоровість - 20 градусів, то висновок: "Вода без запаху, без присмаків, прозора, без кольорова, тобто має приємні органолептичні властивості і по цій групі показників відповідає ГОСТу 2874-82 ".
на сьомому етапі лікар робить загальний висновок про якість води відповідно завданню і при необхідності дає рекомендації щодо поліпшення її якості.