## Slide 1: Тема № 2 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТі І ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОЗИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ РАДІАЦІЇ.

## Slide 2: 1. Навчальна мета 1.1. Ознайомитися з фізичними характеристиками і біологічними властивостями ультрафіолетової радіації (УФР). 1.2. Оволодіти методами вимірювання інтенсивності УФР. 1.3. Освоїти одиниці вимірювання інтенсивності УФР і розрахунки ультрафіолетового опромінювання (УФО) при різних методах вимірювання.

## Slide 3: 2. Вихідні знання та вміння 2.1. Знати: 2.1.1. Природу, фізичні характеристики, спектральний склад сонячної ра-діації. 2.1.2. Фізичні характеристики, спектральний склад, біологічну дію УФР. 2.1.3. Дозиметричні одиниці і методи вимірювання УФР. 2.2. Вміти: 2.2.1.Працювати з ультрафіолетметром (уфіметром) згідно інструкції до нього. 2.2.2. Визначати титри реактивів та концентрацію речовин методом обємної титрометрії. 2.2.3. Використовувати математичні методи розрахунку інтенсивності та доз УФР.

## Slide 4: 3. Питання для самостійної підготовки 3.1. Природа сонячної радіації, основні складові елементи корпускулярної і електромагнітної частини сонячної радіації. 3.2. Спектральний склад ультрафіолетової частини сонячної радіації на кордоні з атмосферою і на поверхні Землі (області А, В, С). Озоновий шар атмосфери і його гігієнічне значення. 3.3 Штучні джерела УФР, їх фізичні та гігієнічні характеристики. 3.4. Основні види біологічного (біогенного і абіогенного) дії УФР і її особливості для кожної області спектрального складу УФР. 3.5. Методи вимірювання (фізичні, фотохімічні, біологічні) і розрахунку інтенсивності УФР. 3.6. Одиниці виміру інтенсивності УФР. 3.7. поняття ерітемної, Фізіологічної та профілактичної дози УФР.

## Slide 5: 4. Завдання для самопідготовки 4.1. Ледь помітне почервоніння (еритема) на шкірі передпліччя через 20 годин після локального опромінення лампою ЛЕ-30 розвинулось під другим ві-концем біодозиметра Горбачова, через яке опромінення здійснювали протягом 5 хвилин. Розрахуйте інтенсивність УФР в біологічних, фотохімічних, фізичних одиницях. Чому буде дорівнювати фізіологічна та профілактична доза в цих же одиницях? 4.2. Одержання еритемної дози УФО від лампи ЛЕ-30 забезпечується протягом 4 хвилин на відстані 2 м від джерела. Розрахуйте, яка тривалість опромінення повинна бути для отримання профілактичної дози на відстані 4 м від лампи.

## Slide 6: 5. Структура заняття Заняття лабораторне. Після перевірки вихідного рівня знань і підготовки до заняття студенти, користуючись інструктивними матеріалами (додатки), ви-конують самостійну роботу по вимірюванню інтенсивності УФР на вказаній відстані від лампи ЛЕ-30 або ПРК (прямої ртутно-кварцевої) трьома методами: фі-зичним – за допомогою ультрафіолетметра, фотохімічним – щавлево-кислим методом, біологічним – за допомогою біодозиметра Горбачова. Останню роботу студенти на цьому занятті лише починають. Користуючись біодозиметром Горбачова, один у одного студенти опромінюють шкіру на передпліччі, та на шкірі записують номери віконець або термін опромінення. Через 18-20 годин визначають еритемну дозу, заносять її до протоколу, і до наступного заняття розраховують фізіологічну і профілактичну дозу для себе.

## Slide 7: 6. Література 6.1. Основна: 6.1.1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієні. /Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардовта ін. / За ред. Є.Г. Гончарука. - К .: Вища школа, 1995. - С. 207-239. 6.1.2. Загальна гігієна. Пропедевтикагігієни. /Е.І.Гончарук, Ю.І.Кундіев, В.Г.Бардов і ін. - К .: Вища школа, 2000 - С. 254-289. 6.1.3. Габович Р.Д., Познанський С.С., Шахбазян Г.Х. гігієна. - К .: 1983 - С. 31-36. 6.1.4. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. /І.І.Даценко, О.Б.Денісюк, С.Л.Долошіцькій та ін. / За ред.І.І.Даценко- 2-ге вид. - Львів: "Світ", 2001. - С. 78-84. 6.1.5. Матеріали лекції до теми. 6.2. Додаткова: 6.2.1. Мінх А.А. методи гігієнічних досліджень. - М .: Медицина, 1971 - С. 42-48. 6.2.2. Загальна гігієна та екологія людини. (Навчальний посібник). - За ред. В.Г. Бардова таСергеті. - Вінниця: "Нова книга", 2002. - С. 15-22.

## Slide 8: 7. Оснащення заняття ультрафіолетметр (уфіметр) ДАУ-81 або іншої моделі. біодозиметр Горбачова. Сантиметрова стрічка або рулетка. Штучні джерела УФ випромінювання: лампи пряма ртутно-кварцова (ПРК), дугова ртутно-кварцова (ДРК), еритемні увіолеві ЕУВ-30, ЛЕ-30, лампи бактерицидні БУЛ-30, ЛБ-30. Реактиви: 0,1 н розчин щавлевої кислоти (6,3 г на 1 л. Дистильованої води); 0,1 н розчин щавлевої кислоти з азотнокислим уранілом5,02 г / л; 0,1 н розчин КМnО4(3,16 г на 1 л. Дистильованої води); 6% розчин сірчаної кислоти (60 мл на 1 л. Дистильованої води). Кварцові пробірки, обклеєні чорним папером з віконцем площею 3-4 см2 - 2 шт.

## Slide 9: сонячна радіація, її фізичні характеристики і спектральний склад. сонячна радіація - це інтегральний потік корпускулярних частинок (протони, альфа-частинки, електрони, нейтрони, нейтрино і інші) і електромагнітного (фотонного) випромінювання (таблиця 1). Таблиця 1. Електромагнітний склад сонячної радіації (за R.F. Donnelly, O.R.White, 1980)
 | Довжина хвилі  в нанометрах
діапазон радіочастот | > 100 000
Далека інфрачервона ділянка | 100 000 - 10 000
інфрачервона ділянка | 10 000 - 760
Відома або оптична ділянка | 760 - 400
ультрафіолетова ділянка | 400 - 120
Крайня ультрафіолетова ділянка | 120-10
М'яке рентгенівське випромінювання | 10-0,1
Жорстке рентгенівське випромінювання | <0,1

## Slide 10: УФР Сонця з довжиною хвилі менше 290 нм повністю поглинається киснем і озоном в верхніх шарах земної атмосфери. Проте, забруднення атмосфери промисловими викидами, особливо фреоном, сприяє руйнуванню і потоншенню озонового шару атмосфери, в цих регіонах появи так званих "озонових дір", через які ближче до поверхні землі проникають коротші і небезпечні для всього живого УФ промені. Штучні джерела УФР: прямі ртутно-кварцові (ПРК), дугові ртутно-кварцові (ДРК) лампи, які генерують УФР в діапазоні хвиль 240-380 нм; лампи ерітемні увіолеві (ЕУВ-15, ЕУВ-30, ЛЕ-30) - в діапазоні 285-380 нм; лампи бактерицидні увіолеві БУЛ-30, ЛБ-30 - в діапазоні 240-380 нм. Весь діапазон Уф-випромінювання Сонця і штучних джерел ділиться на три області: область А - довгохвильове УФ-випромінювання: λ = 315-400 нм; область В - середньохвильове Уф-випромінювання: λ = 280-315 нм; область С - короткохвильове Уф-випромінювання: λ = 10-280 нм.

## Slide 11: Спектральний склад та основні властивості УФІ представлені на рис. 2.1.
Мал. 2.1. Спектральний склад та основні властивості ультрафіолетового випромінювання (УФІ)

## Slide 12: Біологічна дія УФР: біогенна (загальностимулююча, Д-вітаміностворююча, Пігментоутворююча) і абіогенна (бактерицидна, віруліцидна, Канцерогенна і т.п.). 1. загальностимулююча(еритемна) дія УФР властива діапазону 250-320 нм, З максимумами 250 і 297 нм (Подвійний пік), і мінімумом при 280 нм. Ця дія проявляється фотоліз білків шкіри (УФ промені проникають в шкіру на глибину 3-4 мм) з утворенням токсичних продуктів фотолізу - гістаміну, холіну,аденозину, Піримідинових сполук та інших. Останні всмоктуються в кров, стимулюють обмін речовин в організмі, ретикулоендотеліальної системи, кістковий мозок, підвищують кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, активність ферментів дихання, функцію печінки, стимулюють діяльність нервової системи і т.п. Загальностимулююча дію УФР посилюється завдяки її Еритемному ефекту - рефлекторному розширенню капілярів шкіри, особливо, якщо одночасно має місце досить інтенсивне інфрачервоне випромінювання. Еритемний ефект при надмірному опроміненні може закінчитися опіком шкіри. 2. Д-вітаміноутворююча (антирахітична) дія УФР властива для діапазону 315-270 нм (область В) з максимумом в діапазоні 280-297 нм. Дія заключається в розщеплені кальциферолів: із ергостерину (7,8-дегідрохолестерину) в шкіряному салі (в сальних залозах) під впливом УФР завдяки розщепленню бензольного кільця утворюється вітамін Д2 (ергохолекалциферол), вітамін Д3 (холекалциферол), а з провітаміну 2,2-дегідроергостеріну – вітамін Д 4.

## Slide 13: 3. Пігментостворююча (загарна) дія УФР характерна для діапазонів області А, В і довжиною хвилі 280-340 нм з максимумом при 320-330 нм та 240-260 нм. Вона обумовлена перетворенням амінокислоти тирозіну, діоксіфенілаланіну, про-дуктів розпаду адреналіну під впливом УФР і ферменту тірозінази в чорний пі-гмент меланін. Меланін захищає шкіру (і весь організм) від надлишку УФ, видимої та інфрачервоної радіації 4. Бактерицидна (абіотична) дія УФР властива області С і В та охоплює діапазон від 300 до 180 нм з максимумом при хвилі 254 нм (за іншими даними – 253,7-267,5 нм). Під впливом УФР спочатку виникає подразнення бактерій з активаці-єю їх життєдіяльності, яка зі збільшенням дози УФО змінюється бактеріостатич-ним ефектом, а потім – фотодеструкцією, денатурацією білків, загибеллю мікро-організмів. 5. Канцерогенна дію УФР проявляється в умовах жаркого тропічного клімату і на виробництвах з високими рівнями і тривалою дією технічних джерел УФІ (електрозварювання і т.п.).

## Slide 14: Методи вимірювання УФ радіації 1. Інтегральний (сумарний) потік радіації Сонця вимірюється піранометрами (наприклад, піранометр Янишевского) І виражається в мкал/ см2 Х хв. Сонячна постійна дорівнює 2 на кордоні атмосфери і 1 на рівні Землі. 2. Біологічний (Еритемний) Метод - визначення ерітемної дози за допомогою біодозиметра М.Ф. Горбачова (рис. 2.2).ерітемна доза (ЕД) або біодоза - найменша тривалість ультрафіолетового опромінювання незасмаглої шкіри в хвилинах, після якого через 15-20 годин (у дітей через 1-3 години) проявляється виражене почервоніння шкіри (еритема). Біодозиметр М.Ф. Горбачова є планшетка з 6-ма отворами (1,5 - 1,0 см), які закриваються рухомою платівкою. Для визначення ерітемної дози біодозиметр закріплюють на незасмаглій частини тіла (внутрішня частина передпліччя). Доцільно позначити на шкірі (кульковою ручкою) розташування і номер віконець. Досліджувану ділянку шкіри розташовують на відстані 0,5 м від штучного джерела УФВ (після прогріву лампи 10-15 хв.) І відкривають кожне віконце на 1 хвилину. Таким чином, віконце № 1 опромінюється 6 хв., № 2 - 5 хв., № 3 - 4 хв., № 4 - 3 хв., № 5 - 2 хв., № 6 - 1 хв. Залежно від потужності джерела і інших умов час опромінення і відстань до джерела можуть бути іншими.

## Slide 15: Контроль появи еритеми проводять через 18-20 годин після опромінення. Еритемну дозу визначають у хвилинах за номером віконця, де еритема буде найменшою. Фізіологічна доза складає 1/2 - 1/4 ерітемної, А профілактична - 1/8 ерітемної дози. Профілактичну дозу на необхідному для опромінення пацієнтів відстані розраховують за формулою: , де: В - відстань від лампи до пацієнта в м; С - стандартна відстань в м, на якому визначається еритемна доза (0,5 м); А - еритемна доза на стандартній відстані, хв. Примітка:як зазначено раніше, студенти один у одного на занятті лише опромінюють шкіру за допомогою дозиметра Горбачова. На шкірі кульковою ручкою нумерують віконця, а по тому 18-20 годин самостійно визначаютьеритемну дозу, розраховують фізіологічну і профілактичну дози, дані заносять в протокол, про результати роботи звітують на наступному занятті.
Мал. 2.2.біодозиметрії Горбачова.

## Slide 16: 3. Фотохімічний (щавлевокислий) метод розроблений З.М. Куличкова і заснований на розкладанні щавлевої кислоти в присутності азотнокислого уранила пропорційно інтенсивності і тривалості ультрафіолетового опромінювання її титруватирозчину. Результат вимірювання виражається в кількості міліграмів розклалася щавлевої кислоти на 1 см2опромінюваної поверхні розчину. однієюерітемной дозі відповідає 3,7- 4,1 мг/см2 розкладеної щавлевої кислоти, фізіологічної дозі - 1 мг/см2, Профілактичній дозі - 0,5 мг/см2. Інтенсивність ультрафіолетової радіації цим методом визначається в мг розклалася щавлевої кислоти на 1 см2 поверхні розчину за одиницю часу (хв, годину). реактиви:0,1 н розчин щавлевої кислоти (6,3 г на 1 л дистильованої води); робочий 0,1 н розчин перманганату калію (3,16 г КМnО4 в 1 л дистильованої води): робочий 0,1 н розчин щавлевої кислоти з азотнокислим уранілом (6,3 г щавлевої кислоти і 5,02 г азотнокислого уранилав 1 л дистильованої води); 6% розчин сірчаної кислоти (60 мл концентрованої кислоти на 1 л дистильованої води).

## Slide 17
Порядок дослідження:
Визначають титр 0,1 н розчину КМnО4точним 0,1 н розчином щавлевої кислоти (Т). Для цього в колбу для титрування відмірюють 25 мл розчину H2SO4, 25 мл 0,1 н. розчину щавлевої кислоти, підігрівають на водяній бані до 70, Титрують з бюретки 0,1 н. розчином КМnО4до появи ледь помітного рожевого кольору, не зникає протягом 1 хв. Титр розраховують шляхом ділення кількості мл щавлевої кислоти на кількість мл розчину КМnО4, Використаного на титрування.
Визначають початковий обсяг розчину КМnО4 по робочому розчину щавлевої кислоти з уранілом (V1), Який буде опромінювати. Для цього замість розчину чистої щавлевої кислоти береться 25 мл робочого розчину щавлевої кислоти з азотнокислимуранілом. Титрування проводять аналогічно.
Експозиція робочого розчину в досліджуваному місці для визначення інтенсивності УФІ. У затемнену чорним папером кварцову пробірку зі світловим вікном у папері певного розміру наливають 25 мл робочого розчину щавлевої кислоти з азотнокислимуранілом.
Закрита пробкою пробірка виставляється в штативі на відкритій ділянці для вимірювання УФР Сонця і небосхилу на годину або на певну кількість годин, або ж у відповідному місці під джерелом штучної УФР (лампа ЛЕ-30, ПРК та інші). Після експозиції пробірка зберігається в світлонепроникному футлярі.

## Slide 18
Примітка: Для прискорення роботи студенти отримують готовий робочий розчин, експонований лабораторією.
Визначення обсягу розчину КМnО4 по робочому розчину щавлевої кислоти з азотнокислим уранілом після експозиції (V2) Виконується аналогічно описаному вище. Різниця між початковим обсягом розчину КМnО4 і його обсягом після експозиції робочого розчину щавлевої кислоти показує, скільки щавлевої кислоти розклалося під дією УФР.
Інтенсивність УФР вимірюють в мг розклалася щавлевої кислоти на 1см2 поверхні світлового вікна пробірки за годину.
Розрахунок здійснюється за формулою:
Х =,
де: Т -тітр 0,1 н. розчину КМnО4 по щавлевої кислоти;
V1 і V2 - обсяги розчину КМnО4, Витрачені на титрування щавлевої кислоти з азотнокислим уранілом, Відповідно, до і після ультрафіолетового опромінювання, мл;
6,3 - кількість мг щавлевої кислоти в 1 мл 0,1 н. розчину;
S - площа світлового вікна кварцової пробірки, см2;
t - тривалість експозиції пробірки під джерелом УФР, годин (від Сонця) або хвилин (від штучного джерела УФР).
Примітка: При вимірюванні дози УФР результат вимірювання виражають у кількості розклалася щавлевої кислоти на см2 за хвилину (від штучного джерела) або за годину (від Сонця).

## Slide 19
Приклад виведення. Інтенсивність УФР Сонця і небосхилу, за результатами визначення становить 1,3 мг / см2  годину розкладеної щавлевої кислоти, яка відповідає 0,3 ерітемної дози. Людині щодоби потрібно одержати не менше 1/8ерітемнойдози. Для цього він повинен знаходитися під відкритим небом не менше 24 хв.
4. Фізичний (фотоелектричний) метод - вимір інтенсивності УФР ультрафіолетметром (Скорочено - уфіметром). Уфіметр - фізичний прилад з магнієвим (для діапазону 220-290 нм) Або сурьмяно-цезієвим (290-340 нм) Фотоелементом. Результати вимірювання виражаються в або.
В зв'язку з тим що Еритемний ефект різний при різних довжинах хвиль, а найбільший при = 297 нм, Введена еквівалентна цій довжині одиниця - мікроер, Тобто 1мкер = 1 при = 297 нм. При інших довжинах хвиль результат вимірювання в множать на відносну біологічну ефективність (ОБіолЕ) (Табл. 2).
Наприклад, інтенсивність УФР, виміряна уфіметром, Дорівнює 6, з них 4 при = 297 нм, А 2 при = 310 нм. Звідси доза опромінення становить: 41 + 20,03 = 4,06 мкер. Встановлено, що 1 ЕД = 700-1000мкер; 1 профілактична доза - 100мкер.

## Slide 20
Довжина хвилі, нм | 320 | 310 | 300 | 297 | 280 | 250 | 180
Відносна біологічна ефективність | 0,01 | 0,03 | 0,5 | 1,0 | 0,75 | 0,43 | 0,18
Таблиця 2
Відносна біологічна ефективність УФР різних діапазонів
Аналогічно до викладеного вище, бактерицидний ефект найбільший при довжині хвилі 254 нм, А при інших довжинах хвилі знижується, тому введена одиниця мікробакт.
1 мікробакт = 1 при = 254 нм, А при інших довжинах хвилі результат вимірювання в множать на коефіцієнт відносної бактерицидної ефективності (ОБактЕ) (Табл. 3).
Довжина хвилі, нм | 320 | 300 | 280 | 254 | 220 | 180 | 100
Відносна бактерицидна ефективність | 0,02 | 0,08 | 0,45 | 1,0 | 0,84 | 0,76 | 0,74
Таблиця 3
Відносна бактерицидна ефективність

## Slide 21
Існує кілька типів уфіметрів. Нижче приведена інструкція по використанню дозиметра УФ радіації автоматичного ДАУ-81 для вимірювання інтенсивності УФР і дози опромінення.
Дозиметр ДАУ-81 призначений для вимірювання енергії випромінювання в межах до 500 і дози опромінення в діапазоні від 10 до 15 в межах кутів падіння випромінювання 80штучними джерелами випромінювання: бактерицидного діапазону УФР-ДБ в спектральної області від 0,22 до 0,28 мкм (обл. С); лампами ЛУФ-40, ЛУФ-80 в спектральної області від 0,32 до 0,40 мкм (видиме світло).
Дозиметр ДАУ-81 складається з блоку вимірювання і перетворювачів: - первинного (УФ-С) з фотоелементом Ф-29, що працює в спектральної області 0,22-0,28 мкм (обл. С); - первинного (УФ-А) з фотоелементом Ф-26 з комплектом світлофільтрів УФ і СЗС-23, що забезпечують вимір в спектральної області 0,32-0,40 мкм (обл. А); - первинного (ФАР) з фотоелементом Ф-25 з комплектом світлофільтрів СЗС-25 і ЗС-4, що забезпечують вимір в спектральної області 0,38-0,71 мкм (видиме світло).

## Slide 22
Підготовка дозиметра до роботи. Підключіть до блоку вимірювання первинний перетворювач, що відповідає обраній спектральної області (С, А чи видимого), а кабель управління джерелом випромінювання (УФ лампою) - до системи управління.
Увімкніть прилад в електромережу. Прилад готовий до вимірювання, якщо при натисканні кнопки "Мережа" стрілка на вимірювальному щитку відхиляється від нуля.
Порядок роботи. Увімкніть дозиметр, натиснувши кнопку "Мережа".
Ручкою "Уст. 0 "встановіть стрілку мікроамперметра на нульову позначку, перед тим натиснувши клавішу перемикача меж випромінювання енергетичної освітлюваності "10" (перетворювач первинний закритий).
Натисніть "500". Зніміть кришку з первинного перетворювача. Перевірте показники микроамперметра. Якщо показники становлять менше 1/5 шкали, переходите на більш чутливий режим, послідовно натискаючи клавіші "100", а потім "10".
Встановіть по датчику необхідну дозу опромінення.
Натисніть кнопку "Скидання". На лічильнику повинні встановитися нулі.
При досягненні заданої дози (співвідношення з показником індикатора дози) спрацьовує звукова сигналізація і надходить сигнал на вимикання джерела випромінювання (УФ лампи).
Змініть показання звукового сигналу, знову натисніть кнопку "Скидання". На табло знову засвітяться нулі.
Після встановлення необхідної дози опромінення на датчику, дозиметр знову готовий до роботи.

## Slide 23
5. Розрахункові методи визначення інтенсивності УФ радіації.
розрахунок Еритемного потоку маякового (пересувного) опромінювача ЛЕ-10 проводять за формулою:
ℱопромінювача = 5,4  S  H / t,
де: ℱ - загальний (сумарний) Еритемний потік опромінювача, мер / м2  хв;
5,4 - коефіцієнт запасу;
S - площа приміщення, м2;
t - тривалість роботи опромінювача, хв;
H - доза профілактичного УФ опромінення, мер / м2  хв.
Значення H: - при 1 ЕД = 800 мкер = 5000 мер / м2  хв;
- при 1/2 ЕД = 400 мкер = 2500 мер / м2  хв;
- при 1/4 ЕД = 200 мкер = 1250 мер / м2  хв;
при 1/8 ОД = 100 мкер = 625 мер / м2  хв.
Примітка: Розрахунок доз профілактичного УФ опромінення при застосуванні сонячних і повітряних ванн за допомогою таблиць наведено в наступній темі № 3 "Методика використання УФ випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища".

## Slide 24
Погода - це стан атмосфери в певний відрізок часу (в дану хвилину, день, місяць, сезон), що характеризується сукупністю метеорологічних величин (температура, вологість, тиск, швидкість вітру тощо) І явищ (туман, ожеледь, хуртовина, буря , смерч тощо).
Здорова людина, завдяки гарним адаптаційним можливостям, швидко пристосовується навіть до значних коливань погоди. Зміни погоди надають здоровому організму тренувальної дії. Це метеостабільні, або "метеотолерантні", метеорезистентні люди. Люди, які страждають хронічними захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем, опорно-рухового апарату, особливо чутливі до зміни погоди. Їх називають метеолабільними, а виникаючі патологічні стани в зв'язку зі зміною погодних умов - метеореакціями.
Метеореакція (метеотропна реакція) - це гостро окреслений індивідуальний симптомокомплекс, що залежить від виду і стадії захворювання, статі, віку, типу вищої нервової діяльності, особливостей праці і побуту.

## Slide 25
Умовно виділяють до десяти різних метеосимптомокомплексів: ревматоїдний, церебральний, вегетосудинний, кардіореспіраторний, диспепсичний, імунологічний, шкірно-алергічний, геморагічний та ін.
Ревматоїдний симптомокомплекс характеризується великою втомлюваністю, больовими відчуттями, різними запальними явищами.
Церебральний - супроводжується вираженою дратівливістю, загальним збудженням, порушенням сну, головними болями, розладами дихання.
Вегетосудинний симптомокомплекс виражається в коливаннях артеріального тиску і розвитку вегетативних порушень. Кардіореспіраторний симптомокомплекс зазвичай пов'язаний з появою таких симптомів, як кашель, збільшення частоти серцевих скорочень, дихання.
Диспепсичний симптомокомплекс проявляється неприємними відчуттями в області шлунка, в правому підребер'ї, по ходу кишечника, нудотою, порушенням апетиту, стільця.
Імунологічний синдром характеризується порушеннями захисних реакцій організму, приєднанням простудних захворювань, грибкових ускладнень. При шкірно-алергічному сімптомокомплексі спостерігається свербіж шкіри, висипання та інші шкірно-алергічні зміни. Геморагічний синдром проявляється кровоточивістю, висипаннями на шкірі, кровотечами з слизових оболонок, приливами крові до голови і підвищеним кровонаповненням кон'юнктив, носовими кровотечами, а також змінами клінічних показників в аналізі крові.

## Slide 26
Метеотропні реакції можна розглядати як "адаптаційно-метеотропний синдром".
Залежно від часу їх прояву вони можуть бути поділені на сигнальні, синхронні і послідові. Поява сигнальних реакцій пов'язано з впливом електричних, електромагнітних і інфразвукових характеристик атмосфери, що передують видимим ​​змінам погоди. Послідові реакції пов'язані з часом, необхідним для розвитку клінічних симптомів у відповідь на дію погодного чинника. Більшість метеотропних реакцій реєструються синхронно зі зміною характеру погоди.
Зареєстрований феномен омолодження метеочутливості у зв'язку з прискореним розвитком організму (акцелерацією).
Погода або її компоненти не є безпосередньою причиною хвороби, а лише провокують її або сприяють загостренню хронічного процесу, а у здорових осіб з підвищеною метеочутливістю викликають функціональні порушення.

## Slide 27
Можна виділити три ступеня вираженості метеотропних реакцій: слабкий, середній і сильний. Слабко виражена реакція характеризується переважно суб'єктивними проявами без ознак інтоксикації; середньо виражена реакція супроводжується як суб'єктивними, так і об'єктивними проявами з ознаками інтоксикації, іноді і температурної реакцією; при сильно вираженій реакції спостерігається загострення основного захворювання або виявлення прихованого вогнища інфекції (пульпіт, холецистит і ін.).
Існують найбільш типові комбінації погодних факторів, несприятливо діючих на організм. У літню пору, наприклад, це висока температура повітря, висока відносна вологість і низький атмосферний тиск.
Підвищена вологість при низькому барометричного тиску у хворих на серцево-судинні та бронхолегеневі захворювання посилює кисневу недостатність, яку і без того вони відчувають, ускладнює потовиділення, що сприяє перегріванню організму. У таку погоду у хворих спостерігається збільшення частоти серцевих скорочень, прискорення течії крові, почастішання дихання.

## Slide 28
Різке похолодання, що супроводжується вітром і високою вологістю, підвищує у хворих на серцево-судинні захворювання тонус периферичних судин, що призводить до гіпертонічного кризу, приступу стенокардії.
До похолодання чутливі люди, у яких є захворювання суглобів і хребта, що пов'язано з роздратуванням нервових закінчень, розташованих в тканинах суглобів, порушенням трофіки суглобів, призводить до набряку синовіальних оболонок, до виникнення болю.
У зимовий період особливо несприятлива для хворих морозна погода з підвищеною вологістю, сильним вітром в поєднанні з високим атмосферним тиском. Така погода викликає спазм судин і бронхів, чинить негативний вплив на перебіг запальних процесів в бронхолегеневому, опорно-руховому апараті. Під час різких змін погоди зростає частота післяопераційних ускладнень (кровотечі, емболії і ін.).
Метеотропні реакції або ДИЗАДАПТАЦІЙНІ метеоневрози носять виражений сезонний характер. Наприклад, в лютому-березні загострюється виразкова хвороба, в осінньо-зимовий період часті загострення гіпертонії, частіше бувають простудні захворювання, пневмонії, ангіни, ГРЗ.

## Slide 29
Тип погоди | Характеристика
Клінічно оптимальний | Сприятливо діє на організм людини, викликає бадьорий настрій, надає щадну дію і характеризується помірними коливаннями протягом доби температури (не більше 2 ° С) і тиску (не більше 4 мбар) при невеликій рухливості повітря (не більше 3 м / с).
Клінічно подразнюючий | Комплекс погод з порушенням оптимального ходу одного або декількох метеорологічних елементів. Це сонячна і похмура, суха і волога (відносна вологість не вище 90%) погода, коли швидкість вітру менше або дорівнює 9 м / с, мінливість температур не більше 4 ° С, а перепад тиску - не більше 8 мбар.
Клінічно гострий | Комплекси погод з різкими змінами метеорологічних елементів, коли мінливість атмосферного тиску понад 8 мбар, температура - понад 4 ° С, швидкість вітру - більше 9 м / с. До таких погод відносяться сирі (більше 90% вологи), дощові, похмурі і дуже вітряні.