## Slide 1: Вимоги до стерильної продукції. Визначення основних показників якості ампульного скла.
Одеський національний медичний університет
Кафедра технології ліків

## Slide 2: Конкретні ціілі
Вміти визначати склад та основні показники якості ампульного скла. Вміти проводити підготовчі операції до наповнення ампул розчинами для ін’єкцій.

## Slide 3: Теоретична інформація
Стерильна продукція парентерального призначення випускається в спеціальних первинних контейнерах( сосудах), виготовлених із скломаси ( ампули, флакони, карпули) або полімерних матеріалів ( флакони, гнучкі контейнери, шприц - ампули).
Ампульне скло — твердий аморфний прозорий у тій чи іншій ділянці оптичного діапазону (залежно від складу) матеріал, який одержують при застиганні розплаву, що містить склоутворювальні компоненти (оксиди кремнію, бору, алюмінію, фосфору тощо) і оксиди металів (літію, калію, магнію, свинцю тощо). Найпоширеніше силікатне ампульне скло — структурована маса, одержана в результаті охолодження розплавленої суміші силікатів і оксидів металів.
До складу ампульного скла входять різні оксиди кремнію, натрію, кальцію, бору, алюмінію. Залежно від хімічного складу ампульного скла поділяють на силікатне, боросилікатне, боратне та ін. Найпростіший склад має ампульне скло , одержане розплавленням кварцового піску (складається із 95–98% кремнію діоксиду) до утворення склоподібної маси, яка використовується для виготовлення так званого кварцового посуду, з високою термічною і хімічною стійкістю. Проте таке ампульне скло для виготовлення ампул не застосовують, оскільки воно має високу температуру плавлення, для зниження якої до його складу додають оксиди металів. Зміюючи склад компонентів і їх концентрацію, можна одержати скло із заданими властивостями.

## Slide 4: Теоретична інформація
Прозорість- для візуального і оптичного контролю на відсутність механічних включень.
Безбарвність- дозволяє виявити, крім механічних включень, зміну кольору розчину.
Легкоплавкість - необхідна для якісної запайки ампул при порівняно невисокій температурі для запобігання нагрівання розчину.
Термічна стійкість - здатність скляних виробів не руйнуватись при різких коливаннях температури.
Хімічна стійкість - гарантує збереження лікарських речовин та інших компонентів препарату, визначає властивість скла до вилужнювання.
Механічна міцність - для витримування навантажень при обробці ампул в процесі виробництва, транспортуванні, зберіганні.
Питома поверхня контакту розчину із склом - чим більша дана величина тим більш висока хімічна стійкість скла.

## Slide 5: Питання вхідного самоконтролю
Технічні вимоги. Одержання ампульного скла.
Скло для виготовлення ампул та флаконів.
Клас та марки ампульного скла
Вплив добавок на якість скла.
методи одержання ампул у фармацевтичній промисловості.
Підготовка склодроту.
Способи миття ампул на підприємствах.
Методи дослідження ампульного скла.
Основні показники ампульного скла .

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АМПУЛ
Знесолена вода
Підігрів води
Відрізка капілярів і набір ампул у касети
Зовнішня мийка ампул
Сушіння ампул
Наповнення ампул
Запаювання капілярів
Стерилізація
Перевірка на герметичність
Обмив ампул
Перегляд ампул
Регенерація бракованих ампул
Виготовлення порожніх ампул
Отримання дистильованої води
Отримання води для ін’єкцій
Вода для ін’єкцій
Внутрішня мийка ампул
Медикамент
Приготування розчину
Фільтрація розчинів
Друкування найменувань
Укладання ампул у коробки
На склад готової продукції
Упаковка коробок і пачки
Водопровідна вода

## Slide 7: Дякую за увагу!