## Slide 1: Виготовлення рідких екстрактів
Одеський Національний Медичний Університет
Кафедра Технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
Вивчити промислове виробництво рідких екстрактів, володіти технологією виготовлення, оцінювати якість екстрактів відповідно до вимог НТД, проводити пакування та маркування готового продукту.

## Slide 3: Теоретична інформація
Екстракти - (Extraction - витяжка, витяг) являють собою концен­тровані витяги з лікарської рослинної сировини, які залежно від кон­систенції поділяються на рідкі, густі (вологи не більше 25 %) і сухі (во­логи не більше 5 %). Це офіцинальна лікарська форма, яку одержують методами мацерації, перколяції, реперколяції, протитечійної і цирку- ляторної екстракції. Як екстрагент використовують воду, етанол різної концентрації, органічні розчинники, жирні олії й інші екстрагенти, іно­ді з додаванням кислот, лугів, гліцерину, хлороформу й т.д.
Екстракти рідкі (Extraction flu Ida) готують у співвідношенні 1:1, тобто з однієї вагової частини сировини одержують одну об’ємну час­тину витягу, якщо немає інших вказівок у приватних статтях. При одер­жанні рідких екстрактів витяги відстоюють при температурі 10 °С не менше 48 годин до утворення прозорої рідини, потім фільтрують. Ви­тяги для густих і сухих екстрактів звільняють від баластових речовин застосуванням адсорбентів, спиртоочисткою, кип’ятінням або іншими способами з наступною фільтрацією.

## Slide 4: Теоретична інформація
Одним зі шляхів удосконалення виробництва екстракційних засо­бів з рослинної сировини є пошук і застосування нових екстрагентів.
Екстракція зрідженими газами відома давно, але досі не одержала широкого застосування у фармацевтичному виробництві з ряду при­чин, у тому числі через відсутність спеціальної апаратури для екстра­кції. Зріджені гази, маючи гарну змочувальну й проникаючу здатність, а також низьку в’язкість, здатні легко й швидко проникати в сировину й витягати до 88-98 % діючих речовин, що значно більше, ніж при використанні відомих методів екстрагування: мацерації, перколяції та ін. Крім того, зріджена вуглекислота легко й швидко відганяється з екстракту при кімнатній температурі, що особливо важливо при ви­робництві екстрактів із сировини, яка містить термолабільні речови­ни й ефірні олії. Висока вибіркова здатність зріджених газів дозволяє одержувати нативні екстракти. Процес екстрагування проходить у кілька разів швидше, ніж при використанні інших екстрагентів, що економічно цілком вигідно й часто характеризується майже повного відсутністю водорозчинних баластових речовин. Оскільки процес від­бувається у замкнутому просторі, це дозволяє вберегти навколишнє середовише від шкідливих викидів.

## Slide 5: Питання вхідного контролю
Підготовка сировини та екстрагентів у виробництві екстрактів.
Характеристика та класифікація екстрактів.
Підготовка сировини та екстрагентів у виготовленні екстрактів
Стадії у воготовленні рідких екстрактів. Співвідношення сировина-екстрагент.
Методи отримання витяжек у виготовленні рідких екстрактів. Перколяція при отриманні рідких екстрактів.
Реперколяція, її переваги.
Ремацерація та її варіанти.

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ РІДКОГО ЕКСТРАКТУ
ВР 1.1. Приготування дез. розчинів
ВР 1.2. Підготовка обладнання
ВР 1.3. Підготовка персоналу
ВР 1.4. Отримання води очищенної
ВР 2.1.Відважування сировини
ВР 2.2. Подрібнення сировини
ВР 2.3. Приготування 40% етанолу
ВР 1. Підготовка виробництва
ВР 2. Підготовка сировини
Втрати
ТП 3.1. Екстракція сировини методом перколяції
ТП 3.2. Відстоювання настойки
УМО 5.1. Фасування настойки
УМО 4.2. Маркування настойки
УМО 4.3. Пакування у коробки
УМО 5. Фасування, упаковка та маркування настойки
Готова продукція
На склад
ТП 3.3. Фільтрація настойки
ТП 3. Отримання настойки
ВР 4. Рекуперація етанолу

## Slide 7: Дякую за увагу!