## Slide 1: Виготовлення густих і сухих екстрактів. Інтенсифікація процесів екстрагування.
Одеский Національний Медичний Університет
Кафедра Технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
Вивчити промислове виробництво густих та сухих екстрактів, володіти технологіями їх виготовлення, оцінювати якість екстрактів відповідно до вимог НТД, проводити пакування та маркування готового продукту.

## Slide 3: Теоретична інформація
Екстракти - (Extraction - витяжка, витяг) являють собою концен­тровані витяги з лікарської рослинної сировини, які залежно від кон­систенції поділяються на рідкі, густі (вологи не більше 25 %) і сухі (во­логи не більше 5 %). Це офіцинальна лікарська форма, яку одержують методами мацерації, перколяції, реперколяції, протитечійної і цирку- ляторної екстракції. Як екстрагент використовують воду, етанол різної концентрації, органічні розчинники, жирні олії й інші екстрагенти, іно­ді з додаванням кислот, лугів, гліцерину, хлороформу й т.д.
Для одержання густих екстрактів витяжку упарюють у вакуум- випарній установці при температурі 50-60 °С до залишкового вмісту вологи 25 %.
Для одержання сухих екстрактів очищена від супутніх речовин і згу­щена витяжка піддається сушінню до залишкової вологості 5 % у вакуум- вальцьових сушарках, отриману масу подрібнюють у кульових млинах.

## Slide 4: Теоретична інформація
Одним зі шляхів удосконалення виробництва екстракційних засо­бів з рослинної сировини є пошук і застосування нових екстрагентів.
Обробка рослинної сировини електричним струмом низької й ви­сокої частоти (електроплазмоліз) полягає в руйнуючій дії електричного струму на білково-ліпідні мембрани рослинних тканин зі збереженням цілісності клітинних оболонок. Електричний струм порушує прото­плазматичну проникність клітин, максимально збільшуючи її проник­ність як для іонів, так і для неелектролітів при повному руйнуванні всіх білково-ліпідних мембран.
Електроплазмоліз перспективний при одержанні витягів зі свіжої рослинної й тваринної сировини.

## Slide 5: Питання вхідного контролю
Підготовка сировини та екстрагентів у виготовленні екстрактів.
Характеритсика та класифікація екстрактів.
Стадії виготовлення густих екстрактів. Методи отримання витягів у виготовленні густих екстрактів.
Стадії виготовлення сухих екстрактів. Методи отримання витягів.
Очищення витягів.
Екстракти з лімітованою верхньою межою діючих речовин. Особливості технології. Асортимент наповнювачів.
Стандартизація густих та сухих екстрактів.
Упаковка та зберігання екстрактів.

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЕКСТРАКТУ СУХОГО
ТП 1.5. Просіювання сировини через сито
ТП 1.6. Відмірювання води очищеної
ТП 1.4. Подрібнення сировини
ТП 1.3. Відважування сировини
ТП 1.2. Підготовка персоналу
ТП 1.1. Підготовка обладнання та приміщень
ТП 1. Підготовчі роботи
ТП 2.5. Сушіння
ТП 2.4. Сепарування
ТП 2.3. Концентрування витяжок
ТП 2.2. Фільтрування
ТП 2.1. Екстрагування сировини(80-90°С)
ТП 2. Отримання екстракту сухого
Шрот у відхід
Баластні речовини у відхід
Вода у відгін
УМО 1.4. Зберігання
УМО 1.1. Контроль якості екстракту
УМО 1.2. Фасування екстракту
УМО 1.3. Пакування та маркування
УМО 1. Контроль якості готової продукції
На склад

## Slide 7: Дякую за увагу!