## Slide 1: Вивчення фізико-хімічних властивостей порошків та гранулятів
Одеський Національний Медичний Університет
Кафедра Технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
Вивчити фізико-хімічні та технологічні властивості порошкоподібних та гранульованих лікарських речовин для проведення оптимального процесу таблетування та вибору допоміжних речовин

## Slide 3: Теоретична інформація
Фізичні властивості порошків визначаються питомою і кон­тактною поверхнею і дійсною щільністю.
Питома поверхня —сумарна поверхня, яку займає порошко­подібна речовина, а контактна поверхня —поверхня, яка утво­рюється при зіткненні між собою частинок порошку.
Дійсна щільність порошку визначається відношенням маси препарату до його об'єму при нульовій пористості порошку.
За коефіцієнтом контактного тертя (f) побічно роблять висновок про абразивність таблетованої маси. Чим більше його значення, тим більш стійким до зносу має бути прес-інструмент таблеткових машин.

## Slide 4: Теоретична інформація
Для таблетування важливе значення мають також хімічні вла­стивості вихідних речовин.
Змочуваність. Під змочуваністю порошкоподібних лікарських речовин мається на увазі їхня спроможність взаємодіяти з різни­ми рідинами (ліофільність) і насамперед із водою (гідрофільність).
Ліофільність таблетованих порошкоподібних речовин визна­чається коефіцієнтом фільності, що являє собою відношення пи­томої теплоти змочування полярною рідиною (водою) до питомої теплоти змочування неполярною рідиною.
Гігроскопічність. Якщо пружність парів у повітрі більша, ніж їхня пружність на поверхні твердих частинок, то порошкоподібна маса, підготовлена до таблетування, почне вбирати пару з повітря і розпливатися в поглиненій воді.
Кристалізаційна вода. Молекули кристалізаційної води ви­значають механічні (міцність, пластичність) і термічні (залежність від температури повітряного середовища) властивості кристала, суттєво впливають на поведінку кристала під тиском. Явище «це­ментації» також тісно пов'язане з наявністю кристалізаційної води в таблетованих субстанціях.

## Slide 5: Питання вхідного контролю
Форми кристалів лікарських речовин
Ціль та метод визначення фракціонного складу порошків та гранул
Влив розміра частин порошка та гранул на процес таблетування
Визначення насипної, істинної та відносної густини порошків
Вплив фізико-хімічних властивостей на насипну густину
Визначення сипучості
Вплив сипучості на процес таблетування
Пресування порошкоподібних матеріалів
Значення тиску виталкування при виготовленні таблеток.

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОРОШКІВ
Вихідний матеріал
Зважування
Просіювання
Сухе гранулювання
Пряме пресування
Вологе гранулювання
Змішування порошків
Компактування
Подрібнювання
Опудрювання, змішування
Пресування
Знепилювання
Фасування та упаковка
Змішування порошків
Зволоження, змішування
Гранулювання
Сушіння
Опудрювання, змішування

## Slide 7: Дякую за увагу!