## Slide 1: Виготовлення таблеток прямим пресуванням та з використанням попередньої грануляції
Одеський Національний Медичний Університет
Кафедра Технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
Вивчити технологічні схеми виготовлення таблеток прямим пресуванням та з використанням попередньої грануляції. Вміти раціонально підбирати допоміжні матеріали та оснащення, проводити контроль якості, пакування та маркування готового продукту

## Slide 3: Теоретична інформація
Пресування (таблетування). Це процес створення таблеток з гранульованого або порошкованого матеріалу під дією тиску. В сучасному фармацевтичному виробництві таблетування здійснюється на спеціальних пресах – рототних таблеточних машинах. Пресування на таблетованих машинах здійснюється прес-інструментом, який складається з матриці та двух пуансонів.
Технологічний цикл таблетування на РТМ складається з ряду послідовних операцій: дозування матеріалу, пресування (створення таблеток), її виталкування та скидання. Всі перераховані операції здійснюються автоматично одна за іншою за допомогою відповідних виконуючих механізмів.

## Slide 4: Теоретична інформація
Гранулювання – напрвлене укрупнення частин, тобто процес перетворення порошкоподібного матеріалу в зерна певного розміру, що необхідно для покращення сипучості таблетованної суміші та попередження її розшарування. Покращення сипучості відбувається в результаті значного зменшення сумарної поверхні частин при їх слипанні в гранули та відповідного зменшення тертя, яке виникає між частинами при русі. Розшарування порошкоподібної суміші зазвичай відбувається за рахунок різниці в розмірах частин та значеннях питомої густини лікарських та допоміжних компонентів, що входять в її склад. Розшарування таблетованної маси – небезбечний та неприпустимий процес, який визиває порушення дозування компонентів.
Гранулювання запобігає цій небезпеці, оскільки в процесі отримання гранул відбувається злипання частинок різного розміру та питомої густини. Гранулят, який утворюється, при рівності розмірів гранул, набуває достатньо постійну насипну масу.

## Slide 5: Питання вхідного контролю
Характеристика таблеток як лікарської форми. Види та групи таблеток.
Позитивні та негативні сторони прямого пресування.
Основні напрямки виготовлення таблеток прямим пресуванням.
Стадії технологічного процесу отримання таблеток прямим пресуванням.
Цілі та основні типи грануляції при виготовленні таблеток.
Волога гарнуляція. Позитивні та негативні сторони процесу.
Способи структурної грануляції.
Випадки використання сухої грануляції (грануляція помелом).
Групи допоміжних речовин у виготовленні таблеток.
Стадії та апаратне оснащення виготовлення таблеток з попередньою грануляцією.

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК
ВР 1.1. Санітарна обробка виробничих приміщень
ВР 1.2. Санітарна обробка обладнання
ВР 1.3. Санітарна обробка технологічного повітря
ВР 1.4. Санітарна обробка технологічного одягу
ВР 2.1.Подрібнення і просіюван-ня екстракту кукурудзи стовп-чиків з приймочками сухого
ВР 2.2. Підготовка ентеросорбента СУМС-1
ТП 3.1. Змішування екстракту та допоміжних речовин
ТП 3.2. Отримання брикетів
УМО 5.1. Підготовка банок з скломаси з гвинтовою горловиною
ВР 1. Санітарна підготовка виробництва
ВР 2. Підготовка сировини
втрати
ТП 3. Суха грануляція
ТП 4. Таблетування
втрати
втрати
УМО 5. Фасування, пакування, маркування
Готова продукція
ВР 1.5. Санітарна підготовка персоналу
ВР 2.3. Підготовка та просіюван-ня допоміжних речовин
ТП 3.3. Розмел брикетів
ТП 3.4. Просіювання гранулята
ТП 4.1. Змішування гранулята з ентеросорбентом СУМС-1
ТП 4.2. Таблетування
ТП 4.3. Обезпилювання таблеток з скломаси з гвинтовою горловиною
УМО 5.1. Фасування таблеток
УМО 5.1. Пакуваня та маркування
відходи
відсіви
УМО 6. Переробка відходів
втрати
ТП 4.2. Таблетування

## Slide 7: Дякую за увагу!