## Slide 1: Промислове виробництво таблеток покритих оболонкою. Контроль якості
Одеський Національний медичний університет
Кафедра технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
ВИВЧИТИ технологічні схеми виготовлення таблеток покритих оболонкою. Вміти раціонально підбирати метод покриття, допоміжних речовин та оснащення, проводити контроль якості, пакування та маркування готового продукту.

## Slide 3: Теоретична інформація
Для захисту лікарських речовин від дії зовнішніх несприятливих чинників, зменшення їх подразливої дії при прийомі, маскування не­приємних органолептичних властивостей препаратів, створення ефек­ту пролонгації, локалізації фармакологічної дії тверді форми лікар­ських речовин покривають спеціальними оболонками.
Покриття таблеток залежно від їх складу і способу нанесення по­діляють на три групи:
1 — дражовані покриття;
2 — плівкові покриття;
3 — пресовані покриття.

## Slide 4: Теоретична інформація
До недоліків цього методу можна віднести:
1) великий розхід матеріалу для покриття;
2) збільшення маси і розміру таблеток;
3) складність переробки браку;
4) значна пористість покриття, що збільшує об’єм при набуханні таблеток внаслідок поглинання вологи повітря, а це призводить до появи тріщин і відшарування оболонки.
Переваги пресованого покриття в тому, що в технології виключається використання розчинників. Тому цей вид оболонок застосовують для таблеток з гігроскопічними і чутливими до дії вологи речовинами (наприклад, антибіотики). Цей метод дозволяє пролонгувати дію лікарських речовин, підтримувати постійну концентрацію діючих речовин в організмі.

## Slide 5: Питання вхідного контролю
Цілі нанесення покриття на таблетки.
Види покриття та технологія їх нанесення.
Допоміжні речовини, які застосовуються в покритті таблеток оболонками.
Суспензійний метод драгування. Його переваги.
Вимоги до геометричної форми таблеток-ядер при драгуванні.
Параметри, які впливають на процес покриття таблеток оболонками при драгуванні.
Плівкові покриття. Типи та властивості. Способи нанесення.
Пресовані покриття. Стадії технологічного процесу та оснащення.
Визначення гранул і драже як лікарських форм.
Допоміжні речовини які застосовуються у виготовленні гранул і драже.
Технологія отримання грану і драже.
Контроль якості гранул і драже.

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОКРИТТЯ ТАБЛЕТОК ОБОЛОНКАМИ
ВР 1.1. Санітарна обробка виробничих приміщень
ВР 1.2. Санітарна обробка обладнання
ВР 1.3. Санітарна обробка технологічного одягу
ВР 1.4. Санітарна обробка технологічного повітря
ВР 1.5. Отримання води очищеної
ВР 1. Санітарна підготовка виробництва
ВР 2. Підготовка сировини КтКм
ВР 2.1 Зважування або відмірювання ЛР
ТП 3. Приготування сахарного сиропу
ТП 4. Отримання драже Кт Км
ТП 5. Сушіння драже
ТП 6. Полірування і фарбування драже
ТП 7. Глянцерока драже
УМО 8. Фасування та пакування
УМО 8.1. Фасування ЛП Кх Км
УМО 8.2. Пакування ЛП
ТП 4.1. Завантаження цукру в дражирований котел
ТП 4.2. Зволоження цукровим сиропом
ТП 4.3. Посипання цукровою пудрою
ТП 4.4. Формування глобул (гранул)
ТП 4.5. Сушіння глобул
ТП 4.6. Фракціонування глобул
ТП 4.7. Зволоження цукровим сиропом та посипання сумішшю
Готовий продукт
Карантинне зберігання
На склад
Механічні втрати
Механічні втрати
Механічні втрати
Механічні втрати

## Slide 7: Дякую за увагу!