## Slide 1: Виробництво медичних капсул
Одеський Національний Медичний Університет
Кафедра технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
вивчити промислове виробництво желатинових капсул і мікрокапсул, володіти технологіями їх виробництва, проводити контроль якості, упаковку і маркування готового продукту.

## Slide 3: Теоретична інформація
Капсули - тверді лікарські засоби з твердою або м’якою оболонкою різної форми і місткості, що містять одну або декілька діючих речовин.
Капсули призначені для орального, рідше ректального і вагінального введення.
Залежно від локалізації дії оральні капсули підрозділяють на:
- сублінгвальні (валідол, нітрогліцерин);
- шлунковорозчинні (вітаміни Е, А);
- кишковорозчинні та ін.
За технологічним принципом капсули класифікують на:
- капсули тверді;
- капсули м’які;
- капсули кишковорозчинні;
- капсули з модифікованим вивільненням лікарських речовин.
Окрему групу складають капсули з регульованим вивільненням - ретард-капсули. Останніми роками проводяться роботи із створення м’яких еластичних капсул для жування.

## Slide 4: Питання вхідного контролю
Визначення капсул як лікарської форми.
Види капсул, їх призначення.
Способи виготовлення капсул. Використовуване обладнання.
Характеристика м'яких желатинових капсул. Тубатіни.
Технологічна схема виготовлення мяких желатинових капсул.
Характеристика твердих желатинових капсул.
Упаковка та зберігання капсул.
Характеристика оболонки мікрокапсули, її різновиди.
Фізичні методи мікрокапсулювання.
Характеристика хімічних методів отримання мікрокапсул.
Стандартизація мікрокапсул.
Лікарські форми з мікрокапсул.

## Slide 5: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ И КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТВЕРДИХ ЖЕЛАТИНОВИХ КАПСУЛ
ВР 1.1. Підготовка приміщень
ВР 1.2. Підготовка персоналу
ВР 1. Санітарна підготовка виробництва
ВР 1.3. Підготовка обладнання персоналу
втрати
ВР 2. Підготовка сировини
ВР 2.1. Просіювання сировини
втрати
ТП 3.1. Змішування БЛЕС з Starlac
ТП 3.2. Зволоження спиртом етиловим 95 %
ТП 3.3. Змішування з Avicel OH 200 LM
ТП 3.4 Опудрювання Aerosil 200 Pharma
ТП 3. Отримання гранулята
втрати
відходи
ТП 4. Наповнення желатинових капсул
УМО 5. Фасування та пауквання готових капсул
втрати
відходи

## Slide 6: Дякую за увагу!