## Slide 1: Промислове виробництво м’яких лікарських форм
Одеський Національний медичний університет
Кафедра технології ліків

## Slide 2: Конкретні цілі
Ознайомитися з технологічними процесами та обладнанням, які використовуються у виготовленні мазей, емульсій і суспензій, а також з методами контролю якості готової продукці.

## Slide 3: Теоретична інформація
До м’яких лікарських форм відносяться мазі, креми, гелі, супозиторії, пластирі та ін.
Мазь – м'яка недозована лікарська форма, що має в'язку консистенцію та призначена для зовнішнього застосування. Загальна маса мазі у рецепті 20,0 – 10,0 г,
Паста – це недозована мазеподібна лікарська форма із вмістом порошкоподібних речовин не менше 25%. Кількість порошку в пастах не повинна перевищувати 65%. Жирова основа для паст така ж як і для мазей : Vaselinum, Lanolinum, Adeps suillus depuratus, unguentum Glycerini, unguentum Naphthalani, unguentum Cetacei.
Лініменти (рідкі мазі) – це м'яка недозована лікарська форма для зовнішнього застосування, яка розріджується при температурі тіла. Основою для лініментів є рідкі олії: вазелінова (oleum Vaselini), льняна (oleum Lini), соняшникова (oleum Helianthi) і ін.
Пластир – це лікарська форма у вигляді пластичної маси, із здатністю розм'якшуватися при температурі тіла і прилипати до шкіри на плоскому носієві, яка призначена для зовнішнього застосування.

## Slide 4: Теоретична інформація
Креми — м’які лікарські засоби для місцевого застосування, які є одно-, дво- або багатофазовою дисперсною системою, дисперсним середовищем, шо при певній температурі зберігання проявляють, як правило, ньютонівський тип перебігу і низьке значення реологічних параметрів.
Гелі – це віскозна транспортна система, утворена лікарською речовиною, гелеутворюючою речовиною і водою або іншими гідрофільними рідинами.
Аплікації – мазеподібні (або рідкі) препарати, призначені для нанесення на шкіру з метою лікування ураження шкіри або знищення паразитів.
Припарки – напівтверді препарати для нанесення на шкіру, які викликають поверхневу гіперемію і покращують циркуляцію крові в ділянці застосування.

## Slide 5: Питання вхідного самоконтролю
Визначення мазей, паст, кремів, гелів та лініментів як лікарської форми.
Класифікація м’яких лікарських форм.
Вимоги, які висуваються до мазей.
Класифікація основ для виготовлення мазей і вимоги, які до них висуваються.
Основні стадії технологічного процесу виготовлення м’яких лікарських форм.
Характеристика технологічного обладнання, яке застосовується у виготовленні м’яких лікарських форм.
Методи отримання та обладнання, яке використовується у виготовленні суспензій та емульсій.
Влаштування та принцип роботи пропейлерних і турбінних мішалок.
Особливості приготування емульсійних та суспензійних препаратів.
Оцінка якості м’яких лікарських форм згідно з НТД.
Пакування та умови зберігання м’яких лікарських форм.
Супозиторії. Основи, технологія виготовлення.

## Slide 6: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАЗЕЙ
ВР 1.1. Приготування дез. розчинів
ВР 1.2. Підготовка обладнання і приміщень
ВР 1.3. Підготовка персоналу
ВР 1.4. Підготовка тари й банок
ВР 2.1.Відважування інгредієнтів
ВР 2.2.Просіювання інргредієнтів
ВР 2.3. Плавлення інгредієнтів
ТП 3.1. Змішування інгредієнтів
ТП 3.2. Гомогенізація мазей
УМО 4.1. Фасування мазі в банки
УМО 4.2. Упаковка банок у коробки
УМО 4.3. Маркування коробок
ВР 1. Підготовка виробництва
ВР 2. Підготовка сировини, полупродуктів, матеріалів.
Втрати
ТП 3. Отримання мазей
УМО 4. Фасування та упаковка мазі
Втрати
Втрати
Готова продукція
На склад

## Slide 7: Дякую за увагу!