## Slide 1
Гігієна лікувально-профілактичних установ. Гігієнічне значення благоустрою лікарень і поліклінік
Лектор:Завідувач кафедрою
Гігієни та медичної екології
Д.мед.н професор Бабієнко

## Slide 2
Сучасна лікарня представляє собою комплекс, насичений різноманітним, часто достатньо складним обладнанням (системи опалення, вентиляції, лікувального газопостачання, дистанційного спостереження і контролю, сигналізації і зв’язку, обчислювальної , діагностичної та іншої спеціальної медичної техніки, меблі загального та спеціального призначення, для служби харчування, пральної, господарське і санітарно-технічне обладнання, для віваріїв;

## Slide 3
Відповідно організації діяльності лікувально-профілактичних установ гігієнічні вимоги:
- надають можливість створити найкращі умови зовнішнього середовища для хворих;
- сприяють впровадженню лікувально охоронного режиму;
- запобігають виникненню внутрішньолікарняних інфекцій;
- полегшують лікувальну роботу медичному персоналу;
- сприяють якнайшвидшому одужанню хворих і забезпеченню оптимальних умов для діяльності медичних працівників.

## Slide 4: Гігієнічні вимоги до планування, устрою і організації діяльності лікувально-профілактичних установ
Пристрій і організація діяльності лікувально-профілактичних установ, згідно з гігієнічними вимогами дають можливість створити найкращі умови зовнішнього середовища для хворих; сприяють впровадженню лікувально охоронного режиму; запобігають виникненню внутрішньолікарняних інфекцій; полегшують лікувальну роботу медичного персоналу; сприяють якнайшвидшому одужанню хворих і забезпечення оптимальних умов для діяльності медичних працівників. Адже без відповідних гігієнічних умов терапевтичні дії є безсилими.

## Slide 5
Територія лікарні повинна бути віддалена від джерел шуму (аеродромів, залізниць, головних міських магістралей) і забруднення повітря, грунту і води (загальноміських звалищ, полів асенізації, скотомогильників і промислових підприємств) з санітарно-захисною зоною від 50 до 1000 м в залежності від ступеня шкідливості об'єкта, з навітряного боку - від джерел забруднення повітря.

## Slide 6
Ділянку розміщують на добре інсолюємому, провітрюваному і багатому рослинністю грунті, з природним або організованим ухилом (0,5-100) для забезпечення інсоляції та стоку атмосферних вод. Грунти повинні допускати використання природних основ без додаткових заходів, мати незабруднену, що фільтрує грунт. Низьке стояння грунтових вод (не ближче 1,5 м від поверхні землі і 1 м від підошви фундаменту) має дозволяти будівництво без проведення робіт по штучному зниженню рівня і пристрою складної гідроізоляції.

## Slide 7: Нормативи для розрахунку площі земельної ділянки стаціонару для дорослих з допоміжними будівлями та спорудами
Количество коек | Норма площади на койку, м2 | Количество коек | Норма площади на 1 койку, м2
До 50 | 300 | > 400 до 800 | 100-80
> 50 до 100 | 300-200 | > 800 до 1000 | 80-60
> 100 до 200 | 200-140 | > 1000 | 60
> 200 до 400 | 140-100 |  | 

## Slide 8
Кількість ліжок | Площина ділянки на 1 ліжко, м2 | 
 | Лікарні загального типу | Дитячі лікарні
50 150 300-400 500-600 800-1000 | 300 150 125 100 80 | - 250 200 135 -

## Slide 9: Існують чотири основних системи забудови лікарняних комплексів: децентралізована, централізована, змішана та централізовано-блочна.
При децентралізованій, або павільйонній, системі забудови лікарняний заклад складається з ряду окремих, порівняно невеликих, малоповерхових корпусів (павільйонів), в яких розміщуються різні за профілем лікувальні відділення. Слід відмітити, що її перевагою є добра ізоляція відділень лікарні між собою, що, в свою чергу, полегшує впровадження лікувального режиму і попереджує виникнення внутрішньолікарняних інфекцій.

## Slide 10: Але децентралізована система має і такі недоліки: а) виникає необхідність у дублюванні в лікувальних корпусах спеціальних лікувально-діагностичних кабінетів; б) транспортувати їжу доводиться з центральної кухні в корпусу на далекі відстані; в) подовжуються шляху руху медичного персоналу, хворих; р) необхідна велика площа земельної ділянки під забудову; д) зростають грошові витрати на благоустрій території і зведення комунікацій лікарні.

## Slide 11
централізована система
забудови характеризується тим, що лікувальний заклад міститься в одному багатоповерховому будинку, при цьому здешевлюється будівництво і полегшується експлуатація санітарно-технічних служб, скорочуються шляхи пересування хворих і медичного персоналу від окремих відділень до діагностичних і фізіотерапевтичних кабінетах.

## Slide 12: Переваги централізованої системи: 1. Раціональне використання всіма відділеннями лікувально-діагностичного обладнання. 2.Можливість взаємної консультації фахівців різного профілю. 3.Комфортні внутрішні комунікації між відділеннями за допомогою вертикального ліфта, особливо це зручно в сльоту і холод. 4. Скорочення шляхів руху хворих, медичного персоналу, доставки їжі.

## Slide 13
Поряд з цим централізована система має і недоліки:
а) велика кількість відвідувачів в одній будівлі, де розташовані всі лікувальні відділення, поліклініка, аптека, адміністративно-господарська частина, лабораторії та ін., що ускладнює і знижує ефективність заходів з профілактики ВЛІ;
б) погіршуються умови лікарняного середовища. Висока концентрація технічних засобів призводить до перевищення рівня шуму. Мікроклімат верхніх поверхів в якійсь мірі визначається ступенем вітрозахисту приміщень, які можуть інтенсивно продуватися. Утруднюється користування хворих лікарняним садом. Найгіршими є і умови для екстреної евакуації (наприклад, під час пожежі або стихійного лиха).

## Slide 14
Змішана система забудови лікувально-профілактичних установ передбачає об'єднання в одному головному корпусі лікарні загальносоматичних відділень, лікувально-діагностичних кабінетів, лабораторій, централізованого приймального покою тощо. Разом з тим, в окремих корпусах розміщуються поліклініка, інфекційне та пологове відділення, секційна і господарські служби. Ця система поєднує позитивні властивості децентралізованої та централізованої систем.

## Slide 16
Змішана система дає можливість уникнути деяких недоліків децентралізованої системи. При змішаній системі забудови соматичні відділення, які не потребують ізоляції, об'єднують в головному, 4-5-поверховому, корпусі. Там обладнали також централізовані, добре укомплектовані відділення - рентгенологічне, фізіотерапевтичне, приймальне, опер-блок і клініко-діагностичну лабораторію. В окремих будівлях у своєму розпорядженні інфекційне і туберкульозне відділення.

## Slide 17
Змішана система забудови дозволяє функціонально зонувати територію лікарняної ділянки, скоротити відстань для транспортування хворих, перевезення їжі, інших вантажів, забезпечити лікувально-охоронний режим, ефективно використовувати складне діагностичне та лабораторне обладнання.

## Slide 18
В Даний момент найчастіше при будівництві медичних установ використовується центалізовано-блокова система побудови, при якій лікарня складається з декількох корпусів
(Терапевтичний, хірургічний, і ін.),
Блокування в
одне ціле .
Централізовано-
блокова система
дозволяє об'єднати
функціонально
однорідні
Підрозділи.

## Slide 19
В архітектурно-будівельному плані її реалізують таким чином: один або кілька палатних корпусів (6-9-поверхові будови), в яких розміщуються всі палатні відділення, крім інфекційного, і один або кілька мало поверхових будівель (2-4 поверхи) для операційних, лікувально діагностичних, допоміжних та інших служб, об'єднаних критими наземними або під земними переходами.

## Slide 20
Площина забудови лікарні повинна складати 12-15 %, зона зелених насаджень- не менше 60 % (з розрахунку 25 м2 на одне ліжко), залишкова територія –пішохідні і проїжджі дороги. Ширина захисної зеленої смуги за периметром ділянки– 15-30 м. При розташуванні будівель на ділянці необхідно дотримуватися наступних розривів між ними: між стінами корпусів з вікнами з палат – 2,5 висоти протилежного будинку, але не менше 25 м; між корпусами з палатами і патологоанатомічним корпусом, будовою швидкої медичної допомоги, харчоблоком– не менше 30 м, між радіологічним корпусом та іншими – не менше 25 м.

## Slide 21: При проектуванні земельної ділянки лікувального закладу виділяють такі зони:
зона лікувальних корпусів для неінфекційних хворих;
-зона лікувальних корпусів для інфекційних хворих;
-зона поліклініки;
-зона радіологічного відділення;
-зона патологоанатомічного відділення;
господарських зона;
-Садово-паркова зона

## Slide 22: Приймальне відділення
До складу приймального відділення входять вестибюль, довідкова, роздягальня, ванни-душові, вбиральня. Слід зазначити, що перераховані частини розташовуються по поточному принципу. Більшість хворих приймають у відділенні, яке міститься в головному корпусі. Окремими потоками йдуть інфекційні хворі, породіллі, хворі з шкірно-венеричною патологією.

## Slide 23: Приемное отделение

## Slide 24
Стаціонар складається із спеціалізованих відділень, призначених для пацієнтів із захворюваннями одного профілю. Спеціалізоване відділення є найважливішим функціональним елементом лікарні. Якщо в ньому міститься понад 30 ліжок, його організовують із палатних секцій і розташованих між ними приміщень, які є загальними для всього відділення.

## Slide 25: Стационар

## Slide 26
Палатная секція - основна структурна одиниця лікувального відділення, головним завданням якої є збереження гігієнічного комфорту та зручності обслуговування хворих. Вона розрахована на 30 ліжок, зокрема одноліжкових (площиною 9 м2), дво- та чотирьохліжкових (площиною 7 м2 на одне ліжко) палат. В палаті повинні бути не більше 4 ліжок. Цей показник є оптимальным як в технологічному, так і гігієнічному відношенні.

## Slide 27: Палатная секция

## Slide 28: Стандартна палатна секція повинна мати такі приміщення:
 приміщення для перебування хворих - палати, кімната денного перебування, засклена веранда (в дитячих соматичних відділеннях);
 лікувально-допоміжні приміщення - кабінет лікаря, процедурна (маніпуляційна), пост медичної сестри, перев'язочна (у відділеннях хірургічного профілю);
 господарські - буфетна, їдальня, білизняна, кімната сестри-господині і старшої медичної сестри, веранди;
 санітарні - ванна, умивальні, туалети для хворих і персоналу, санітарна кімната, приміщення для предметів прибирання;
 палатний коридор, що зв'язує перераховані приміщення, сходи, ліфт

## Slide 29
Пост чергової медсестри розміщують біля процедурної та палат на одне ліжко, призначених для важкохворих. З посту повинно бути видно коридор, вхід у палати і допоміжні приміщення. Відстані від посту до палат, які обслуговуються, не повинна перевищувати 15 м. Пост обладнують столом, двома шафами (для історій хвороб, медикаментів і матеріалу для перев’язок), стерилізатором, холодильником, вмивальником, телефоном, сигналізацією для виклику з палати медперсоналу та двосторонньою переговорної (чи відеопереговорної) для зв’язку сестри і хворого.

## Slide 30: Пост чергової медсестри

## Slide 31
Хірургічне відділення.
В сучасних багатопрофільних лікарнях кількість хірургічних ліжок становить від 25 до 45% ліжкового фонду лікарні. Хірургічне відділення складається з палат і операційного блоку (комплексу). Головною особливістю цього відділення є наявність операційного блоку. Кількість столів повинна бути з розрахунку один стіл на 25-30 ліжок. Операційний блок, як правило, складається з стерилізаційної (6-12м2), передопераційної (10-20 м2), операційної (25-35 м2) з наркозних (20-30 м2), гіпсовим (20 м2), інструментальним (10 м2) і іншими підсобними приміщеннями. Особливим різновидом хірургічних блоків є операційні-барокамери.

## Slide 32: Хірургічне відділення

## Slide 33: До проектів хірургічного відділення висуваються такі вимоги:
а) наявність зручного зв'язку з операційним блоком і діагностичним відділенням;
б) наявність відповідного числа перев'язувальних і процедурних;
в) організація умов для післяопераційного перебування хворих у спеціально обладнаних палатах;
г) виключення можливості контакту післяопераційних «чистих» - хворих і так званих «гнійних» хворих, у яких з'явилися післяопераційні ускладнення.

## Slide 34
Акушерсько-гінекологічне відділення
включає в свою структуру пологове та післяпологові відділення, відділення патології вагітних а також відділення для новонароджених. Палатні секції тут проектуються згідно з вимогами до загальносоматичних відділень для дорослих.

## Slide 35: Акушерсько-гінекологічне відділення

## Slide 36
Інфекційне відділення розміщують в окремому будинку. Воно повинно мати два входи: один - для хворих, другий - для персоналу, доставки їжі і чистих речей. Для індивідуальної госпіталізації хворих застосовують одноліжкові палати з шлюзом, напівбокси і бокси. Напівбокс складається з палати, шлюзу і санітарного вузла. Істотним недоліком напівбоксу є те, що хворі потрапляють у нього через палатний коридор. При цьому можливо обсіменіння повітря коридора патогенною мікрофлорою, яка може проникати в інших палати.

## Slide 37: Інфекційне відділення

## Slide 38
У педіатричному відділенні палатні секції для дітей до одного року розраховані на 24 ліжка, а для дітей віком понад один рік - на 30 ліжок. Вони складаються з один - (9 м2 на 1 ліжко), дво- (7 м2 на 1 ліжко) і чотирьохліжкових палат (4 м2 на 1 ліжко), поста чергової медичної сестри, їдальні, приміщення для матерів, ігрової кімнати, приміщення для денного перебування дітей, умивальні, вбиральні та процедурної.

## Slide 39
Особливу групу складають шість типів лікарняних установ:
1. рентгенодіагностичне
2. дистанційної променевої терапії
3. променевої терапії закритими радіоактивними речовинами
4. променевої терапії відкритими радіоактивними речовинами
5. діагностичне з використанням закритих радіоактивних речовин
6. змішані відділення.
Несприятливі наслідки у всіх відділеннях пов'язані з дією іонізуючого випромінювання здійснюватиме на персонал і пацієнтів, що вимагає цілеспрямованого здійснення запобіжного нагляду, дотримання науково обґрунтованих правил їх експлуатації.

## Slide 40
Радіологічні відділення інших типів розміщують в ізольованій прибудові або окремому будинку. Їх планування передбачає чотири групи приміщень: для діагностики відкритими джерелами іонізуючих випромінювань, променевої терапії відкритими і закритими, дистанційної променевої терапії. При роботі з джерелами іонізуючого випромінювання основними принципами профілактики є захист дозою, часом, відстанню і екрануванням.

## Slide 41
Поліклініка складається з вестибюлю-роздягальні, Чекальні, а також лікарських кабінетів. Вхід до поліклініки здійснюється, переважно через вестибюль, який має безпосередній зв'язок з реєстратурою і гардеробом. Великі зали для очікування прийому лікаря робити недоцільно, оскільки це призводить до значного збільшення контактів людей з різними захворюваннями. З цією метою для очікування використовують коридори, які повинні бути на відстані не менше 3,2 м завширшки.

## Slide 42: Поликлиника

## Slide 43
У невеликих лікарнях використовують переважно такі засоби природної вентиляції, як кватирки, фрамуги, припливні і витяжні канали. У лікарнях на 100 ліжок і більше в обов'язковому порядку рекомендується обладнати припливно-витяжну механічну вентиляцію. Операційні і пологові повинні мати індивідуальну припливно-витяжну вентиляцію з перевагою припливу або бути обладнані кондиціонерами. Кратність обміну повітря в загальних палатах повинна становити 2-3 рази на годину, в пологових, операційних, післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії - до 10 разів на годину.

## Slide 44
Отже, умови перебування хворих у лікарні значною мірою залежать від санітарного режиму і розпорядку дня, утримання приміщень, дотримання персоналом і хворими правил особистої гігієни.

## Slide 45
Дякую за увагу!