## Slide 1: ОДЕЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра організації та економіки фармації
Металеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації

## Slide 2: До загальнохірургічних інструментів відносять: інструменти, що використовуються переважно при загальнохірургічних операціях. До спеціальних хірургічних інструментів відносять: інструменти, якими користуються лікарі вузьких спеціальностей ( акушери, гінекологи, офтальмологи, травматологи та інші). За призначенням загальнохірургічні інструменти поділяють на: ріжучі, колючі, затискуючі, розширюючі і відстискуючі, зондуючі і бужуючі.

## Slide 3: ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДО ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: -повинні мати рівну, гладку поверхню, без тріщин, зазубрин, вм'ятин, розслоювань, залишків корозії тощо; -повинні бути стійкими до дезінфекції, передстерилізаційної обробки і стерилізації; -повинні бути стійкими до корозії

## Slide 4
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ:
-ріжучі кромки повинні бути гострими по всій довжині і не мати тріщин, зазубрин;
-кінці гострокінцевих інструментів повинні бути гострими;
-якщо інструмент складається з 2-х половинок (ножиці, щипці), то леза повинні щільно з'єднуватися по всій довжині, при цьому замок повинен міцно скріпляти обидві половинки і не давати хитань;
-змикання та розмикання ножиць має відбуватися плавно, без заїдань;
-пружини щипців не повинні мати залишкової деформації;
-зубці пилок мають бути гострими, рівномірно розведеними і мати однакову висоту.

## Slide 5: Інструменти маркують нанесенням на їх неробочу частину таких даних, як номер інструменти або його позначення; товарний знак підприємства-виробника; рік випуску (дві останні цифри); умовне позначення «Н» (для інструментів з нержавіючої сталі) або «Ті» (для інструментів з титанових сплавів). Для З.і., на які неможливо нанести маркування на поверхні шрифтом висотою не менше 2 мм, або для тих, яким належить довго (понад 6 років) перебувати в організмі людини, допускається маркування на упаковці або ярлиці.

## Slide 6: Пакують інструменти у споживчу (коробки, пакети, пачки, пробірки) і транспортну (дощані, фанерні, гофровані ящики або контейнери багаторазового використання) тару. Необхідно запобігати затупленню та можливості довільного переміщення З.і. та пошкодженню упаковки. У кожен ящик транспортної тари вкладають пакувальний лист. Транспортують З.і. усіма видами транспорту в закритих транспортних засобах.

## Slide 7: Серед великої кількості інструментів, які застосовуються в медичній практиці, хірургічні інструменти займають перше місце як за масовістю виробництва, так і за кількістю типів. Хірургічні інструменти поділяють на: - Загальнохірургічні. - Спеціальні. До загальнохірургічних інструментів відносять ті, що використовуються переважно при загальнохірургічних операціях. Тобто це: - пінцети; - ножиці; - затискачі кровозупинні; - та інші, які використовують в будь-якій хірургічній спеціальності.

## Slide 8: Пінцет Ножиці

## Slide 9: Затискач кровоспинний

## Slide 10: ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДО ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: - вони повинні мати рівну, гладку поверхню, без тріщин, зазубрин, вм'ятин, розслоювань, залишків корозії тощо; - повинні бути стійкими до обробки, тобто дезінфекції, передстерилізаційної обробки і стерилізації; - повинні бути стійкими до корозії в умовах транспортування, зберігання та експлуатації.

## Slide 11: РІЖУЧІ ІНСТРУМЕНТИ: 1) скальпелі і ножі; 2) долота медичні; 3) распаторії (распатори); 4) ложки медичні; 5) ножиці медичні; 6) пилки медичні; 7) щипці - гострозубі кісткові. Вони призначаються для: розсікання тканин, розтину абсцесів, резекції окремих органів, вирізання (видалення) пухлин, зрізання наростів, поліпів тощо.

## Slide 12: Скальпелі – загальнохірургічні суцільноковані ножі, які застосовують для розсікання м'яких тканин. Вони повинні бути: гострими, стійкими, виготовленими з однорідного матеріалу, простої геометричної форми. Скальпелі бувають: черевцеві, гострокінцеві, із зйомним лезом. Відрізняються між собою формою ріжучої частини леза. У черевцевих скальпелів ріжуча частина різко випукла, тобто має форму черевця, а обушок має вигляд майже прямої лінії, яка трохи згинається до гострія і шийки леза. Шийкою є місце з'єднання леза з ручкою. Кінець леза зміщений відносно осевої лінії ножа. Скальпель гострокінцевий, має випуклу ріжучу частину однакової форми, як і обушок. Кінець леза знаходиться на осевій лінії ножа. Скальпель із зйомним лезом використовують при операціях у глибоких порожнинах. Його загальна довжина до 250 мм. Є ще скальпелі спеціальні, які застосовують в офтальмології, травматології, нейрохірургії і т.д.

## Slide 13: Скальпель гострокінцевий

## Slide 14: Хірургічні ножі призначені для розрізання м'яких тканин. Ножі, як і скальпелі, виготовляються суцільнометалеві і відрізняються своїми розмірами і формами. Вони мають лезо і ручку. На ручці можуть бути рифлення або виїмки, щоб краще тримати ніж у руці. Хірургічні ножі повинні бути гострими, щоб легко врізатися у тканини, і стійкими, тобто довго зберігати свою гостроту. Медична промисловість випускає ножі: Ампутаційні ( малий і середній) , які призначені для розрізання м'яких тканин при ампутації кінцівок; Трансплантаційні – призначені для зняття поверхневих шарів шкіри при її пересадці; Хрящові і резекційні – призначені для розсікання щільних тканин, ампутації фаланг пальців, резекції суглобів. Мозкові – призначені для розслоювання тканин мозку при паталогоанатомічному вскритті. Для розсікання гіпсових пов'язок . Матеріалом для виготовлення ножів є високоякісна сталь марки В 12А, В 10А, нержавіюча сталь Х 18.

## Slide 16: Ножиці медичні застосовують для розрізання м'яких тканин і матеріалів. Розрізняють ножиці: - хірургічні; - допоміжні. Хірургічні ножиці призначені для розрізання різних тканин при операціях, а також ниток, перев'язувальних та інших матеріалів в операційному полі. Всі ножиці складаються з 2-х половинок, які з'єднані між собою замком, що ділить їх на робочу частину (більш коротку) і прикільцеву. Робочі частини ножиць бувають тупо- і гострокінцеві, які в свою чергу можуть бути прямими або зігнутими. Ножиці бувають: - тупокінцеві зігнуті; - тупокінцеві прямі; - анатомічні кишкові; - для вскриття судин; - з гострим кінцем; - реберні; - реберні гільйотинні; - допоміжні (для зрізання нігтів, волос, розрізання перев'язувального матеріалу, аптечні тощо).

## Slide 17: Матеріалом для виготовлення ножиць часто є: - вуглецева сталь марки В 8А; - вуглецева сталь марки В 10А; - нержавіюча сталь 4Х13.

## Slide 18: Долота медичні – молоткові суцільноковані інструменти, які застосовуються для довбання і розсікання кісток, вскриття кісткових порожнин. Складаються з: ручки і робочої частини. Долота бувають: плоскі і жолобкуваті, з квадратною та рифленою ручкою, трапецевидні прямі і зігнуті. Перевірка функціональних властивостей: здійснюється шляхом перерубання дерев'яного прутика з дуба чи берези вологістю не більше 15% при ударі металевим молотком або зрізанням стружки з дерев'яного бруска на довжині 50-60мм. При цьому лезо долота не повинно притуплятися або викришуватися.

## Slide 19: Матеріалом для виготовлення долот є сталь марки В 8А або нержавіюча 4Х13. Ріжуча частина долот не повинна мати зазубрин, тріщин тощо.

## Slide 20: Распаторії (распатори) призначаються для відділення надкістниці від кістки або її руйнування з метою запобігання утворення кісткових розростань (остеофітів) після ампутації кінцівки. Распаторії (распатори) бувають: - прямокутні; - видовжені; -з трикутною лопаткою; -овальні. Це суцільнометалевий стальний шкребок, який має ручку і робочу частину. Кінці распаторів гострі, а краї повинні бути притуплені. Випускають распатори реберні, призначені для відділення надкістниці від ребра при його резекції. Виготовляють распатори з нержавіючої сталі 40Х13.

## Slide 22: Ложки медичні призначені для скраблення стінок кісткових порожнин, свищів і видалення змертвілої розм'якшеної кісткової тканини. Виготовляють суцільнокованими з нержавіючої сталі марки 4Х13. Ріжуча кромка ложки повинна бути гострою. Випробування такі ж, як для распаторів. Випускають ложки: - однобічні; - медичні гострі; - двобічні великі; - середні; - малі; - круглої форми; - овальної форми.

## Slide 24: Пили медичні призначені для розпилювання твердих тканин ( кісток, хрящів) при резекціях, ампутаціях і кістковопластичних операціях. Складаються з - робочого інструмента ( або полотна); - пристосування для кріплення полотна ( триматель полотна ). Пили медичні бувають: - дугові; - рамочні; - листові; - дротові; - анатомічні; - для розрізання гіпсових пов'язок.

## Slide 25: Технічні вимоги: - полотна повинні бути рівними і прямолінійними; - вільно вставлятися у прорізі дуги і легко вийматися; - зубці на полотні повинні бути гострими, однакового профілю і висоти, рівномірно розведені; - полотно повинно бути добре натягнутим і надійно зафіксованим, щоб не було повздовжних і поперечних хитань. Виготовляють пили з вуглецевої сталі В 7А, В 9А.

## Slide 26: ЗАТИСКУЮЧІ ІНСТРУМЕНТИ За функціональним призначенням діляться на: 1) кровозупинні; 2) шлунково-кишкові; 3) затискачі фіксаційні; 4) для прикріплення білизни; 5) голкотримачі; 6) пінцети.

## Slide 27: Застосовують: - для тимчасового здавлювання тканин чи судин під час операції з метою зупинення кровотечі; - закриття отвору порожнистих органів або для фіксації; - утримання і подачі різних матеріалів і тканин. Допоміжні технічні вимоги: - повинні автоматично і міцно утримувати тканини; - зщеплення зубців кремальєри повинно бути надійним; - краї повинні бути притуплені; - губки повинні щільно стикатися по всій довжині без розходження їх кінців; - замок повинен забезпечувати плавність ходу і відсутність хитань.

## Slide 29: Дякую за увагу!
Освіта - це те, що більшість отримує, багато передають і лише деякі мають. Карл Краус