## Slide 1: Методи контролю рівня глюкози в крові

## Slide 2: Моніторинг рівня глюкози в крові.
Тривалий онлайн моніторинг рівня глюкози (CGMS) – це метод контролю ефективності лікування цукрового діабету за допомогою спеціального сенсору, який вводиться під шкіру та вимірює рівень глюкози кожні 5 хвилин (288 разів за добу) протягом 6 днів. Потім інформація переноситься на комп'ютер, формується графічний звіт, який математично оброблюється та переглядається лікарем. На основі отриманих даних лікар-ендокринолог дає відповідні рекомендації та, за необхідності, коригує лікування.

## Slide 3: Глюкометр та правила роботи з ним.
Пристрій для автоматичного визначення цукру просто застосовувати. На випадок, якщо ви не знаєте, як правильно користуватися глюкометром, існують інструкція до приладу і докладні відеоуроки. При виникненні додаткових запитань, пов'язаних з проведенням процедури, за роз'ясненнями краще звернутися до лікаря. В протилежному випадку ви ризикуєте отримувати недостовірні дані, які безпосередньо впливають на тактику боротьби з діабетичними проявами.

## Slide 4: Сучасні методи контролю рівня глюкози в крові
Перед забором крові необхідно вимити і висушити руки і обробити місце проколу 70% спиртом. Перед проколом необхідно помасажувати область, де буде проводитися забір крові. Прокол проводиться за допомогою спеціального ланцета, кров наноситься на тест-смужку, вставлену в прилад. Тест-смужки глюкометра вставляються в спеціальний отвір передньою стороною вгору. Смужка повинна увійти повністю (до упору), так як при неповному встановленні і відсутності контакту, можуть бути отримані помилкові результати. Сигналом про те, що вона введена правильно, може служити клацання або світіння дисплея. На смужку наноситься крапля крові, яка всмоктується через забірний отвір автоматично. Не слід притискати смужку до пальця або змащувати краплю крові, так як це спотворить результат. Сучасні глюкометри подають звуковий сигнал при недостатньому або надмірному кількості крові. Деякі прилади дозволяють додавати кров, якщо при першому паркані її виявилося недостатньо. Після нанесення крові на тест-смужку і втягуванні її в прилад, все решта дії пристрій проведе самостійно і видасть на дисплеї результат. Використовуються дві одиниці вимірювань - вагові (мг / дл) і молярні (ммоль / л). При налаштуванні приладу встановлюють одиниці виміру, час і дату вимірювання, які зберігаються в пам'яті приладу.
Щоб розуміти, як вибрати глюкометр, треба знати особливості кожного апарату - розмір пам'яті, габарити, а також які витратні матеріали для нього використовуються - тест-смужки, ланцети.

## Slide 5
Дякую за увагу