## Slide 1: Одеський Національний Медичний Університет фармацевтичний Факультет Кафедра Організації Та Економіки Фармації Тема: «Товарознавчий аналіз спеціальних інструментів: нейрохірургічних, офтальмологічних та оторіналорінгологічних»

## Slide 2: Спеціальні інструменти
застосовують у певних галузях хірургії: нейрохірургії, оториноларингології, офтальмохірургії, гінекології та ін. Призначення, технічні вимоги, маркування, умови зберігання, стерилізації і методи контролю спеціальних інструментів не відрізняються від таких для загальнохірургічних інструментів. Відмінності спостерігаються лише в умовах застосування і доступу до ділянок, які оперуються.

## Slide 3
Нейрохірургія
Самостійна спеціальність і галузь медичної науки, яка займається питаннями діагностики та лікування захворювань нервової системи.
Нейрохірургічні інструменти
Застосовуються для розтину черепа, розрізування й затискування тканин.

## Slide 4: Нейрохірургічні інструменти
Викусувач нейрохірургічний
Ранорозширювач нейрохірургічний
Мікрощіпці нейрохірургічні

## Slide 5: Коловорот з набором фрез і свердел
Призначений для обробки кісток при трепанації черепа.

## Slide 6: Пилка дротова
застосовується для розпилювання кісток черепа між двома висвердленими в кістці отворами і складається з двох звитих сталевих пружинних дротів.

## Slide 7
У нейрохірургії застосовують гострозубці для оброблення й освіження країв кістки. Використовують гострозубці Дальгрена для розкриття черепа, щипці Єгорова – Фрейдіна, нейрохірургічні й кісткові гострозубці для операцій на хребті.

## Slide 8: Ножиці нейрохірургічні
Призначені для розсічення мозкових оболонок та інших м’яких тканин при операціях.
Випускають ножиці нейрохірургічні гострі й ножиці за типом конхотома.

## Slide 9: Технічні вимоги до ножиць
Леза мають бути гострими по всій довжині ріжучого краю. На лезах не допускаються щербини, тріщини, вм’ятини і викришені місця. Замок повинен міцно скріпляти обидві половинки ножиць і не давати хитань і їх зімкнутому стані. Ножиці повинні роз’єднуватися при розведенні ручок на 90◦. Змикання і розмикання ножиць має відбуватися плавно, без поштовхів і заклинювання.

## Slide 10: Затискачі кровоспинні нейрохірургічні
Призначені для зупинки кровотечі із судин головного і спинного мозку, а також для фіксації твердої мозкової оболонки.

## Slide 11: Технологічні вимоги до кровоспинних затискачів
Зубець на кінці затискача повинен щільно і без заклинювання входити в западину протилежної губки при замиканні інструмента. Нарізка на губках має бути рівномірно затупленою, без вм’ ятин і викришування. При замиканні кремальєри на останній зубець має відбутися стискання губок по всій довжині нарізки так, щоб виступи одного боку входили у виїмки другого. Замикання кремальєри на зубці повинно проходити легко і плавно, забезпечуючи місце зчеплення на кожному зубці. Замок повинен міцно скріпляти обидві половинки затискача і не давати хитання в зімкнутому стані. Всі краї затискача повинні бути притуплені, крім зубчиків.

## Slide 12: Контроль якості кровоспинних затискачів
Відсутність корозії і дефектів покриття
Правильність змикання губок
Справність замка, який повинен міцно скріпляти обидві гілки затискача і не давати хитання в зімкнутому стані
Справність кремальєри

## Slide 13: Нейрохірургічний ранорозширювач
Призначений для розведення країв рани, утворених малоеластичними тканинами, утримання їх у заданому фіксованому положенні тривалий час без втручання асистента хірурга і регулювання розведення країв рани на потрібну величину.

## Slide 14: Офтальмологічні інструменти
Призначені для втручання на органі невеликого розміру, тому вони мають малий розмір, але складну будову. Деякі з них подібні до загальнохірургічних інструментіі, а деякі мають оригінальну конструкцію.
Класифікують на різальні, затискні, розширювальні, відтискні та інші.

## Slide 15: Різальні офтальмологічні інструменти
Ніж катарактальний лінійний
Ніж очний списовидний прямий
Скальпель очний гострокінцевий
Цистотом

## Slide 16
Ножі очні призначені для розкриття очного яблука, зазвичай на межі рогової оболонки і склери. Для розрізу зовнішньої капсули ока найчастіше застосовують катаральні ножі, які за формою леза поділяють на катарактальні лінійні і списоподібні
Скальпелі очні призначені для розсікання кон’юктиви, м’язів та інших тканин при хірургічних втручаннях на оці.
гострокінцевий черевний
Цистотом (лівий і правий) – гачкоподібний інструмент, має леза у вигляді списоподібного клинка, кінець якого розташований під кутом 130◦ до осьової лінії інструмента

## Slide 17: Ножиці очні
Ножиці для хірургічних операцій на очному яблуці, які відрізняються малими розмірами (90-140 мм) і вузькими ріжучими частинами.
За формою леза розрізняють ножиці: прямі , зігнуті по площині (Купера), зігнуті по ребру
За формою кінця леза: гострокінцеві, тупокінцеві, гостротупокінцеві (один кінець гострий, а другий – затуплений).
Ножиці для рогівки вигнуті
Ножиці для рогівки під кутом
Ножиці для рогівки тупокінцеві

## Slide 18
Долота очні застосовують для видалення сторонніх предметів із рогівки ока. Для цього випускають комплект мініатюрних долот завдовжки 112 мм, завширшки 0,45; 0,75; і 1,0 мм з вістрями, заточеними під кутом 20◦ і шириною краю 0,1-0,2 мм. Випускають також невелике жолобкувате долото завширшки 1,2 мм для видалення сторонніх тіл із рогівки ока.
Ложки очні поділяють на гострі і топу, овальної і круглої форми. Ложки очні гострі призначені для зішкрібання патологічних утворень у тканинах повік і орбіти ока. Ложка очна тупа призначена для виведення ядра кришталика та кришталикових мас при екстракції катаракти.
Ложка очна жорстка тупа

## Slide 19: Затискні інструменти
1-2: Пінцет хірургічний великий прямий має вузькі губки завдовжки 100 (150)мм при ширині робочої частини 0,6 мм; на кінцях губок є насічки і зубці.
3: Анатомічний пінцет зубців не має, але на кінцях бранш є насічки. Довжина анатомічного пінцета прямого 150 мм, ширина робочої частини – 0,6 мм
4: Пінцет Белярмінова призначений для видавлювання трахоматозних зерен-фолікулів. Має широкі робочі губки овальної форми, які мають вирізи для захоплювання складної кон’юктиви або всієї товщі вивернутої повіки з метою їх стискання під час тракції. Довжина пінцета 100 мм, ширина робочої частини – 11 мм.

## Slide 20
5: Пінцет фіксаційний Грефе призначений для захоплювання і утримування слизової оболонки очного яблука в певному положенні.
6: Пінцет епіляційний має плоскі губки, які щільно стискаються. Призначений для видалення вій, які не правельно ростуть.
7-9: Пінцет для райдужної оболонки. Призначений для захоплювання райдужки і утримування її під час операцій.
10-11: Пінцет рогівковий має гострі зубки, що виступають наперед, якими щільно захоплюють рогівку при операціях на очному яблуці.

## Slide 21: Розширювальні та відтискні інструменти
Широко застосовуються при офтальмологічних операціях для підняття повік і розширення операційного поля. До них відносять повікопідіймач, повікорозширювач пружинний, ранорозширювачі і гачки хірургічні очні. При дослідженні прохідності слізного каналу і для відновлення його прохідності при звуженні або зарощенні застосовують очні зонди (конічний і циліндричний двосторонній).
Повікопідіймач
Повікорозширювач

## Slide 22: Зонд очний
Тонкий двобічний металевий зонд циліндричної форми для зондування носослізної протоки.
Для дослідження прохідності слізного каналу або для відновлення його прохідності.

## Slide 23: Петлі кришталикові
Призначені для видалення кришталика, який помутнів, або його ядра.

## Slide 24: Оторіноларінгологічні інструменти
При обстеженні органів слуху, нюху і гортані, при оперативних втручаннях застосовують як загальнохірургічні, так і спеціальні хірургічні інструменти. Оскільки ці інструменти вводять у вузькі порожнини і ходи, то їх будова має своєрідні форми і розміри.

## Slide 25
Оториноларингологічні інструменти застосовують при оперативних втручаннях у ділянці ЛОР-органів. До них належать діагностичні інструменти: рефлектор Симановського (для огляду порожнин носа, горла і вуха), лійки вушні (для випрямлення зовнішнього слухового проходу), дзеркала (для огляду гортані і носоглотки), камертони (для дослідження слуху) та ін. Для дослідження рухливості барабанної перетинки, що буває обмежена або втрачена, призначена лійка пневматична вушна.

## Slide 26
До групи різальних ЛОР-інструментів відносять скальпель вушний серпоподібний, петлі поліпні, аденотоми, тонзилотоми, ножі гортанні, ніж-голку парацентезну, конхотом, щипці гортанні поліпні, долота і распатори для оториноларингології.

## Slide 27: Конхотом
Дволезовий інструмент, який діє як щипці кісткові гострозубі. Робоча частина – губки у вигляді овальних ложок або з кільцеподібними отворами. Застосовують для резекції щільних новоутворень або розрощень в ділянці носової раковини.
Робоча частина конхотому складається з притискного штифта і отвору. Важильний механізм стикує штифт у отвір через зусилля пальцем, при цьому щільні тканини між ними стискаються і відкушуються.

## Slide 28
Скальпель вушний серпоподібний призначений для невеликих глибоких розсікань тканини у вухах, має багнетоподібну форму і невелике лезо.
Петлі – це інструмент, який складається з трубки малого діаметра, всередині якої за допомогою троса протягнутий тонкий сталевий дріт у вигляді петлі. При затягуванні петля поступово зменшується в розмірах і зрізає захоплений нею поліп.
Ніж-голка – для проколу і розтину барабанної перетинки в Лор-практиці. Має робочу частину у вигляді списа.

## Slide 29: Рефлектор лобний (Симановського)
З м’яким або жорстким оголов’ям застосовують для освітлення відбитим світлом порожнин носа,вуха, горла. Інструмент складається з металевого диска, в який вправлено увігнуте дзеркало діаметром 90 мм. У центрі дзеркала і диска є отвір діаметром 14 мм.

## Slide 30: Вушні лійки
При дослідженні рухомості барабанної перетинки.
Вона складається з циліндричного корпусу, в конусний кінець якого вкладається одна з трьох вушних лійок, а в іншому кінці циліндра вмонтована лупа. Збоку корпусу є канюля, до якої приєднана трубка з гумовим балончиком.

## Slide 31: Камертони
Застосовують для дослідження слуху. Лікар вдаряє по камертону і за допомогою секундоміра визначає час, протягом якого хворий сприймає тони вухом, яке досліджується.
Камертони відрізняються між собою числом коливань за секунду: 128, 256, 512, 1024, 2048.

## Slide 32: Пінцети вушні
Застосовують для введення в слуховий канал тампонів для очищення від сірки, видалення сторонніх тіл, які потрапили до вуха. Для зручності роботи в конструкції пінцетів передбачений горизонтальний згин пластин

## Slide 33: Ніж гортанний
Застосовують для розкриття заглоткових абсцесів. Робоча частина – прихований гострий ніж, кінець якого виступає з трубки при зближенні маніпуляційних кілець і розрізає тканини.

## Slide 34: Дзеркало гортанне
Плоске скляне дзеркало діаметром 12, 15, 21, 25 або 27 мм, що закатане в металеву круглу опору із припаяним стержнем для закріплення в ручці-тримачі за допомогою гвинта. Призначений для огляду гортані.

## Slide 35
Дякую за увагу!!!