## Slide 1
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ І РОБОТИ М’ЯЗІВ. ДИНАМОМЕТРІЯ
Доц. Ольга Кащенко

## Slide 2
Елементарною функціональною одиницею м'язу є рухові, або локомоторні, одиниці (РО).
Вони є кінцевою ланкою прямого нервового контролю рухів організму людини або тварини.
Вперше термін “рухова одиниця” було впроваджено у праці Ліддела і Шеррінгтона для визначення структури, що включає групу м'язових волокон, які іннервуються терміналями аксону.

## Slide 3
Будова рухової одиниці.

## Slide 4
Накопичення знань про РО призвело до виявлення відмінностей між ними за певними структурно-функціональними ознаками, а також зв'язками з нервовими структурами.
За будовою розрізняють малі й великі РО;
За функцією – повільні (тонічні) й швидкі (фазні).

## Slide 5
Нервово-рухові одиниці різних типів:
Ф – фазна, Т – тонічна, П – перехідна.

## Slide 6: Порівняльна характеристика повільних і швидких РО
Повільні (тонічні) РО | Швидкі (фазні) РО
За кількістю м’язових волокон | 
Включають декілька сотень і навіть тисяч м’язових волокон | Включають декілька м’язових волокон.
За будовою м'язових волокон | 
Містять багато мітохондрій. Саркоплазматичний ретикулум розвинений погано. Є червоні внаслідок наявності міоглобіну і цитохромових пігментів. Уміст глікогену невеликий. Тісний контакт із кровоносними капілярами для прискорення обміну речовин. | Містять мало мітохондрій. Саркоплазматичний ретикулум розвинений добре. Є білими – міоглобіну і цитохромових пігментів мало або немає. Багато глікогенових гранул.
За розміщенням у товщі м'язу | 
У глибоких шарах м'язів кінцівок. | Ближче до поверхні м'язів.

## Slide 7
За характером іннервації | 
Повільні мотонейрони малі за величиною, характеризуються високою збудливістю, низьким порогом збудження і включення у імпульсну активність, відносно низькою частотою імпульсації, вузьким частотним діапазоном між мінімальною і максимальною частотою імпульсації, порівняно невисокою швидкістю проведення імпульсу по аксону (2-8 м/с), меншим діаметром аксону (5 мкм), високою витривалістю й невтомлюваністю. Здатні до тривалого (протягом десятків хвилин) підтримання стабільної низькочастотної імпульсації без зниження частоти. На одному м'язовому волокні розміщуються декілька кінцевих пластинок (множинний тип іннервації). | Швидкі мотонейрони – крупніші нервові клітини з товстішим аксоном (10-20 мкм у діаметрі). Характеризуються нищою збудливістю, високим порогом включення у імпульсну активність, відносно високою частотою імпульсації, широким діапазоном між мінімальною й максимальною частотою, порівняно високою швидкістю проведення імпульсів по аксону (8-40 м/с). Є втомлюваними і маловитривалими. Не можуть стійко підтримувати високочастотну імпульсацію: за високочастотним розрядом слідує швидке падіння частоти. На одному м'язовому волокні одна, рідше дві кінцеві пластинки (поодинокий тип іннервації).

## Slide 8
За збудливістю мембрани м'язового волокна | 
Мембрана характеризується помірною й низькою електричною збудливістю. Кожний електричний імпульс призводить до вивільнення лише невеликої кількості АХ. У відповідь на подразнення в межах кінцевої пластинки виникає локальна деполяризація. Міра деполяризації мембрани залежить від частоти стимулів. ПД не генерується у зв’язку з відсутністю потенціалзалежних натрієвих каналів на мембрані волокна. Локальний потенціал здатний до електротонічного поширення вздовж волокна. | Мембрана відзначається високою електричною збудливістю. У відповідь на подразнення генерується ПД, що поширюється по волокну. ПД розвивається за принципом “все або нічого”.
За типом відповіді м'язового волокна | 
Повільне градуальне скорочення і повільне розслаблення. | Сильне, швидке скорочення і швидке втомлення.

## Slide 9
За характером енергетичного забезпечення | 
Джерело АТФ – аеробне дихання. При нестачі кисню м'язове волокно продовжує працювати за рахунок анаеробного гліколізу. | Джерело АТФ – анаеробні процеси (гліколіз)
За функцією, що виконують | 
Забезпечують тривале скорочення м'язу, що використовується для підтримання пози. | Забезпечують великі за силою статичні й динамічні м'язові скорочення, а також швидкісні напруження з високим градієнтом сили. Дуже важливі при локомоції.

## Slide 10
Методи дослідження фізіологічних та механічних
характеристик рухів людини

## Slide 11: Динамометрія
Динамометрія як метод дає можливість виміряти й зареєструвати силу скорочення тих чи інших м'язових груп.
Різні види кистевих динамометрів

## Slide 12: Становий динамометр

## Slide 13: Ергографія
Ергографія дозволяє отримати запис кутового або лінійного переміщення у часі при нескладних рухах типу згинання-розгинання.
Ергограма втомлення м’яза
А — фаза оптимальної працездатності;
Б — фаза розвитку втоми.

## Slide 14
Эргограф Моссо пальцевий:
1 — датчик руху; 2 — записуючий пристрій;
3 — салазки; 4 — частини механізму для руху стрічки; 5 — вантаж; 6 — стрічка для запису эргограми.

## Slide 15
Ергометрією називається сукупність кількісних методів виміру фізичної працездатності людини, що має вираз у ергометричних показниках.
Якими є:
Інтенсивність виконуваного рухового завдання: а) швидкість спортсмена (м/сек); б) потужність (наприклад, при педалюванні на велоергометрі; одиниця виміру — вати); в) сила (наприклад, при статичному утриманні вантажу; одиниця виміру — ньютони).
Об’єм виконаного рухового завдання: а) пройдений шлях (м); б) виконана робота (у фізичному змісті, наприклад, при обертанні педалей велоэргометра; одиниця виміру — джоулі).
Час виконання (одиниця виміру — секунди).

## Slide 16: Циклографія
Циклографічна методика полагає у багаторазовому фотографуванні помічених рухливих ланок тіла, а також у наступному аналізі запису у мікроінтервалах часу.
Приклад циклограми

## Slide 17
Іншими методами вивчення механічних параметрів рухів є використання датчиків, що перетворюють неелектричні величини у електричні. За їх допомогою може здійснюватись неперервна реєстрація змін суглобових кутів і сил у процесі природних рухових актів.

## Slide 18: Електротензодинамографія
Метод електротензодинамографії дозволяє реєструвати та вимірювати зусилля, що розвиває людина під час взаємодії з опорою та іншими об'єктами навколишнього середовища, котрі мають певну масу.
Електротензодатчик

## Slide 19: Універсальний електротензодинамометричний вимірювальний комплекс. Має динамометричний стіл з рухомою рамою, на поперечній штанзі якої закріплений з можливістю руху у різних площинах електротензодинамометр, з’єднаний з реєструючим приладом, згідно з винаходом, комплекс додатково має опорну площадку, з’єднану з електротензодинамометром, закріплену до столу протиопору та нейтралізуючу манжетку, закріплену, наприклад, на балканській рамі.

## Slide 20: Стабілографія
Нині для оцінки умов рівноваги тіла, координаційних можливостей людини, стерпності до статичних навантажень досить широко застосовується методика стабілографії.
Під час дослідження людина стає на стабілографічну платформу і виконує контрольний тест.

## Slide 21: Стабілографічна установка

## Slide 22: Міотонографія
Міотонографія – це реєстрація та аналіз біомеханічних якостей скелетних м'язів людини.
Інформація про біомеханічний стан досліджуваних м'язів отримується у цифровій та графічній формах.
Міотонометр

## Slide 23: Вимірювання тонусу правого жувального м’язу міотонометром.
Вимірювання тонусу правого вискового м’язу міотонометром.

## Slide 24: Акселерометрія
Акселерометрія – це методика, котра дозволяє вимірювати прискорення тіла людини та окремих його біоланок при виконанні рухів.
Вимірювання прискорення відбувається у два етапи: 1) механічне вимірювання прискорення;
2) перетворення механічного переміщення датчика на електричний сигнал.

## Slide 25: Акселерометр Являє собою гнучкий бандаж, у якому у вигляді послідовно розміщених комірок знаходяться мікроакселерометри. Дані від кожного з них передаються до блоку первинної обробки і далі по радіоканалу, або за допомогою стандартного паралельного ПТ-порту на комп’ютер, де за допомогою спеціального програмного забезпечення ми бачимо стан хребта людини у візуальному режимі.

## Slide 26: Гоніометрія
Гоніометрія - це метод реєстрації кутових переміщень у суглобах. Величини суглобових кутів є важливими просторовими характеристиками рухів із приводу:
визначення рухомості сполучень ланок тіла;
оцінки гнучкості;
вивчення раціональної спортивної техніки.

## Slide 27: Гоніометр

## Slide 28
Для вимірювання кутових переміщень ланок тіла людини, оцінки рівня розвитку гнучкості (амплітуди рухів) використовують такі методи, як:
рентгенографічний,
оптико-електричний,
механічний,
механоелектричний.

## Slide 29: Способи виміру гнучкості: А – гоніометричний; Б – глобографічний; В – у лінійних мірах.

## Slide 30: Електроміографія
Метод, що ґрунтується на реєстрації й аналізі біоелектричної активності мязових і периферичних нервових волокон.
При цьому вивчається:
1) спонтанна біоелектрична активність, відображає стан нервово-мязової системи у спокої і при м'язовому напруженні;
2) викликана біоелектрична активність, зумовлена електричною стимуляцією нерва або м'язу різної інтенсивності і частоти.

## Slide 31: Електрична активність окремої рухової одиниці (а) і м'яза (б) у людини

## Slide 32: Стимуляційні методи у діагностиці нервово-м’язового апарату вирішують такі завдання:
досліджують пряму збудливість м’язів,
досліджують нервово-м’язову передачу,
досліджують стан мотонейронів і їх аксонів,
досліджують стан чутливих волокон периферичних нервів.

## Slide 33: Електроміограф

## Slide 34: Дякую за увагу!