## Slide 1
Тема № 29
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДКИ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ І ПІД ЧАС ВІЙНИ. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ. ПОЛЬОВІ МЕТОДИ

## Slide 2
1. Навчальна мета
  Викласти санітарно-епідеміологічне і морально-психологічний значення медичного забезпечення водопостачання військових і цивільних формувань в польових умовах при надзвичайних ситуаціях.
  Засвоїти обов'язки, методи і засоби медичної, інженерної, хімічної служби при виборі джерел водопостачання.
  Оволодіти методами санітарного обстеження джерел водопостачання, польовими методами визначення якості питної води, складання висновків за результатами обстеження та оцінки якості води.

## Slide 3
Вихідні знання та вміння
2.1. знати:
    Гігієнічний, епідеміологічне значення, вимоги до питної води і їх особливості в військово-польових умовах, при інших надзвичайних ситуаціях, норми польового водопостачання військових і цивільних формувань, їх обгрунтування.
    Гігієнічну характеристику різних джерел водопостачання.
    Показники якості питної води і води водойм, їх нормування.
2.2. вміти:
1.Виполніте санітарне обстеження джерел водопостачання.
2. Визначити дебіт джерел водопостачання.
    Відібрати пробу води для аналізу.
    Визначити органолептичні, санітарно-хімічні показники якості води та її забруднення.
    Скласти висновки і рекомендації за результатами санітарного обстеження і аналізу води.

## Slide 4
3. Питання для самопідготовки.
  Назвіть, які служби військових і цивільних формувань і за допомогою якого спорядження виконують обстеження і вибір джерел водопостачання.
  Наведіть кількісні норми водопостачання формувань в польових умовах, їх залежність від кліматичних умов і екстремальних ситуацій.
  Назвіть і обґрунтуйте особливості вимог до якості питної води в військово-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.
  Опишіть склад, матеріальне оснащення групи розвідки води, порядок і методи проведення обстеження джерел водопостачання.
  Поясніть, що таке санітарно-епідеміологічне, санітарно-топографічне, санітарно-технічне обстеження джерел водопостачання.
  Поясніть, як визначити дебіт колодязя, річки.
  Дайте характеристику органолептичними, фізико-хімічними, бактеріологічними та іншими показниками якості води водоймищ і питної води.

## Slide 5
завдання для самопідготовки
  Розрахуйте дебіт шахтного колодязя, якщо за 10 хвилин було вичерпати 20 відер води, а попередній рівень води відновився за 30 хвилин з моменту припинення відкачування. Чи достатньо цього колодязя для добового водопостачання формування чисельністю 600 чоловік.
  Розрахуйте дебіт річки шириною 10 м, максимальною глибиною 3 м, якщо кинутий сірник пропливає відстань 1 м за 20 сек. На яку кількість особового складу формування вистачить цієї води, якщо розгорнути на цій річці пункт водопостачання.

## Slide 6
структура заняття
Заняття лабораторне. При наявності поблизу кафедри джерела водопостачання, заняття може проводитися в польових умовах, безпосередньо біля водоймищ, колодязя, бурових свердловин. В цьому випадку всі завдання виконуються наближеними до реальності і краще засвоюються.
При відсутності таких умов заняття проводиться в навчальній лабораторії, з використанням карт, ситуаційних завдань, імітованих зразків води для їх аналізу. Після перевірки підготовки студента до заняття і інструктажу викладача кожному студенту видається індивідуальне завдання, окремий зразок ситуаційної задачі і проби води для аналізу, який дозволяє досягти самостійності кожного студента при виконанні роботи, формулювання висновків, оформленні висновку і рекомендацій.

## Slide 7
7. Оснащення заняття
Польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А або ДП-5В, солдатський казанок.
Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ.
Набір гідрохімічний НГХ для санітарного аналізу води.
Ситуаційна задача з інформацією про санітарно-епідеміологічному, санітарно-топографічному, санітарно-технічне обстеження джерела води.
Топографічна карта або ситуаційний план джерела і його оточення.
Імітація проб води з джерела, підготовлена ​​лабораторією.
Хімічний термометр, циліндр, шрифт Снеллена №1, хімічна склянка, пробірки.
Індикаторний папір, оброблена універсальним індикатором, шкала рН.
Польовий колориметр ПК-56М з еталонами на кольоровість, аміак, нітрити.
Спиртівка.
Реактиви: реактив Несслера, 50% розчин сегнетової солі, реактив Грісса.

## Slide 8
Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення, поділяються за такими основними ознаками:
· за сферою виникнення;
· за галузевою ознакою;
· за масштабами можливих наслідків.

## Slide 9
Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.
Надзвичайні ситуації природного характеру — це наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо.
Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру — це ситуації, пов'язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.
Надзвичайні ситуації військового характеру — це ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.
Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.
Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.

## Slide 10
Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.
Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об'єкта. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об'єктів.
Надзвичайна ситуація об'єктового рівня — це надзвичайна ситуація, яка не підпадає під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті, її наслідки не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони.

## Slide 11
Причини поділяються на природні та антропогенні.
Природні причини
З усього виду небезпек вони належать до розряду найбільш стабільних і становлять стабільну загрозу для людства впродовж всього його існування. Природні явища, які мають надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, його загибелі, руйнування і знищення матеріальних цінностей називаються стихійними лихами. За причиною виникнення вони поділяються на : 1. Тектонічні — пов'язані з процесами, що виникають з процесами Землі. 2. Топологічні — причиною їх є процеси, що виникають на поверхні Землі. 3. Метеорологічні — пов'язані з процесами в атмосфері. Але в більшості випадків основною першопричиною виникнення цих стихійних лих є процеси які відбуваються в Космосі.

## Slide 12
Антропогенні причини
Антропогенні діляться на соціальні та економічні.
Соціальні:
· ріст народонаселення;
урбанізація;
непідготовленість населення
відсутність інформації про обстановку у НС;
відсутність нормативно-правової бази;
недбалість та некомпетентність посадових осіб, перевищення повноважень і т. д.;
корупція
тероризм

## Slide 13
Економічні:
· недосконалість технічних засобів і технологічних процесів;
· зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення)
· бідність (зношування техніки, недостача коштів на модернізацію, профілактику й т.д.).

## Slide 14
Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідеміологічного благополуччя в зонах НС техногенного та природного характеру повинні передбачати:
планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності і господарювання
введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації НС техногенного та природного характеру
розгортання в умовах НС техногенного та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів
завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів
контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання
контроль за станом атмосферного повітря та опадів;
завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань
накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки
контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією
підготовку медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення

## Slide 15
Для надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від НС техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру, діє Державна служба медицини катастроф як особливий вид державних аварійно-рятувальних служб. Лікування та психологічне відновлення даних категорій людей проводиться у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.

## Slide 16
Справжнім лихом є землетруси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, лісові пожежі. Тільки за останні 20 років вони забрали життя більше трьох мільйонів чоловік. За даними ООН, за цей період майже один мільярд жителів нашої планети зазнали збитків від стихійних лих. Для ліквідації їх наслідків залучаються сили і засоби цивільної оборони, часто значна частина населення і військові формування, а на відновлювальні роботи витрачаються багато сил і великі матеріальні кошти.
Нa території України можливе виникнення практично всього спектру небезпечних природних явищ і процесів геологічного, гідрогеологічного та метеорологічного походження. До них належать великі повені, катастрофічні затоплення, землетруси та зсувні процеси, лісові та польові пожежі, великі снігопади та ожеледі, урагани, смерчі та шквальні вітри тощо.
Серед надзвичайних ситуацій природного походження в Україні найчастіше трапляються:
• геологічна небезпечні явища, такі, як зсуви, обвали та осипи, просадки земної поверхні різного походження та ін.;
• метеорологічна небезпечні явища, такі, як зливи, урагани, сильні снігопади, сильний град, ожеледь;
• гідрологічна небезпечні явища, такі, як повені, паводки, підвищення рівня ґрунтових вод та ін.;
• природні пожежі лісових та хлібних масивів;
• масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин.

## Slide 17
Виходячи з визначення стихійного лиха як природного явища, що безпосередньо впливає на стан навколишнього середовища і добробут населення та є екстремальним екологічним фактором, територія України характеризується дуже складними умовами, що визначає полігенетичний характер стихійних лих та певні просторові закономірності їх прояву в різних географічних зонах і районах.
Особливості географічного положення України, атмосферні процеси, наявність гірських масивів, підвищень, близькість теплих морів зумовлює різноманітність кліматичних умов: від надлиш­кового зволоження в західному Поліссі до посушливого в Пів­денній Степовій зоні. Виняткові кліматичні умови на Південному березі Криму, в горах Українських Карпат та Криму. У результаті взаємодії всіх цих факторів виникають небезпечні стихійні явища. В окремих випадках вони носять катастрофічний характер для навколишнього природного середовища та населення.
Стихійні явища, як правило, виникають у комплексі, що значно посилює їх негативний вплив. Небезпечні природні явища, в основному, визначаються проявом трьох головних груп факторів - ендогенних, екзогенних та гідрометеорологічних процесів.
Стихійні лиха, що мають місце на території України, можна поділити на прості, що включають один елемент, наприклад, сильний вітер, зсув або землетрус, та складні, що включають декілька одночасно діючих процесів однієї групи або кількох груп, наприклад, негативних атмосферних та геодинамічних екзогенних процесів, ендогенних, екзогенних та гідрометеорологічних процесів у поєднанні з техногенними.

## Slide 18
Аварії природного характеру класифікуються за такими основними ознаками:
• за масштабами наслідків відповідно до територіального поширення;
• за розмірами заподіяних (очікуваних) економічних збитків та людських втрат;
• за кваліфікаційними ознаками надзвичайних ситуацій.

## Slide 19
Природні надзвичайні ситуації класифікують за видами мож­ливих природних явищ, що призводять до їх виникнення: * небезпечні геологічні, * метеорологічні, * гідрологічні морські та прісноводні явища, * деградація ґрунтів чи надр, * природні пожежі, * зміна стану повітряного басейну, * інфекційна захво­рюваність людей та сільськогосподарських тварин, * масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами і збудниками, * зміна стану водних ресурсів і біосфери тощо.
Кожний клас стихійних лих класифікується за характеристи­ками явища, які визначають особливості дії факторів ураження на людей, навколишнє природне середовище та суб'єкти госпо­дарської діяльності.
• Природна надзвичайна ситуація - це обстановка на визначеній території або акваторії, що склалася у разі виникнення джерела природної надзвичайної ситуації, яка може потягти або потягла за собою людські жертви, завдати шкоди здоров'ю людей і довкіллю, а також призвести до значних матеріальних втрат і порушення життєдіяльності людей.
• Джерело природної НС - це небезпечне природне явище або процес, внаслідок якого па визначеній території або акваторії виникла або може виникнути НС.
• Фактор ураження джерела природної НС – це складова небезпечного природного явища або процесу, що викликана джерелом природної НС і характеризується фізичними, хімічними, біологічними діями і проявами, які визначені або виражені відповідними параметрами.
• Дія джерела ураження природної НС - це негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела при­родної надзвичайної ситуації нажиття і здоров'я людей, сільсь­когосподарських тварин і рослин, об'єкти економіки та довкілля.
• Небезпечне природне явище - це подія природного по­ходження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об'єкти економіки та довкілля.
Перелік факторів ураження джерел природних надзвичайних ситуацій та характер їх дії

## Slide 20
Джерелом природної надзвичайної ситуації є небезпечне природне явище або процес, причиною виникнення якого може бути: * землетрус, * викид вулкану, * обвал, сель, * провал ґрунту, * ерозія, * перероблення берегів, * цунамі, * лавина, * повінь, * підтоплення, * затор, * штормо­вий пагін води, * сильний вітер, * смерч, * пильна буря, * суховій, * сильні опади, * засуха, заморозки, * туман, * гроза, * природні пожежі, * зміни стану суші, * зміни складу і властивостей атмос­фери, * зміни стану гідросфери та біосфери тощо.

## Slide 21
Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки
Зростання масштабів господарської діяльності і кількості великих промислових комплексів, концентрація на них агрегатів та установок великої і надвеликої потужності, використання у виробництві потенційно небезпечних речовин у великих кількостях - все це збільшує вірогідність виникнення техногенних аварій. Надзвичайні ситуації техногенного походження містять у собі загрозу для людини, економіки і природного середовища або здатні створити її внаслідок ймовірного вибуху, пожежі, затоплення або забруднення (зараження) навколишнього середовища.
Надзвичайні ситуації виникають, як правило, на потенційно техногенно небезпечних виробництвах. До них належать в першу чергу * хімічно небезпечні об'єкти, * радіаційна небезпечні об'­єкти, * вибухо- та пожежонебезпечні об'єкти, а також * гідродинамічна небезпечні об'єкти. У останні роки значно зросла також небезпека від аварій і катастроф на транспорті.
Надзвичайні ситуації техногенного характеру прийнято кла­сифікувати за такими основними ознаками:
• за масштабами наслідків (об'єктового, місцевого, регіонального і загальнодержавного рівня);
• за галузевою ознакою (надзвичайні ситуації у сільському господарстві; у лісовому господарстві; у заповідній території, об'єкти особливого природоохоронного значення; у водоймах; матеріальних об'єктах - об'єктах інфраструктури, промисловості, транспорті/, житлово-комунального господарства та населення - персонал підприємств та установ, мешканці житлових будинків, пасажири транспортних засобів тощо).
Аварії техногенного характеру класифікуються також з ура­хуванням критеріїв розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків

## Slide 22
Внаслідок техногенних аварій та катастроф складається надзвичайна ситуація, раптове виникнення якої призводить до значних соціально-екологічних і економічних збитків, виникає необхідність захисту людей від дії шкідливих для здоров'я факторів, проведення рятувальних, невідкладних медичних і евакуаційних заходів, а також ліквідації негативних наслідків, які сталися.
• Техногенна надзвичайна ситуація - це стан, при якому внаслідок виникнення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, завдається шкода майну населення, економіці і довкіллю.
• Джерело техногенної надзвичайної ситуації – це небезпечна техногенна подія, внаслідок чого на об'єкті, визначеній території або акваторії виникла техногенна надзвичайна ситуація.
• Аварія - це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.
• Катастрофа - це велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.
• Техногенна небезпека — це стан, внутрішньо притаманний технічній системі, виробничому або транспортному об'єкту, що реалізується у дії ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і довкілля при його виникненні, або у вигляді прямої чи побічної шкоди для людини і навколишнього природного середовища в процесі нормальної експлуатації цих об'єктів.
• Зона техногенної надзвичайної ситуації - це територія чи акваторія, в межах якої діє негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела техногенної над­звичайної ситуації.

## Slide 23
Всі надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяються на: -транспортні аварії, пожежі (вибухи); - наявність у довкіллі шкідливих речовин понад ГДК (гранично допустимі концентрації); - аварії зі загрозою викиду (викидом) ХНР і біологічних небезпечних засобів; - аварії з загрозою викиду (викидом) радіоактивних речовин, - раптове руйнування будівель і споруд; -аварії на системах життєзабезпечення; - аварії на електроенергетичних спорудах; - аварії на очисних спорудах, гідродинамічні аварії.

## Slide 24
Пожежі (вибухи) поділяються на пожежі (вибухи): - на спо­рудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні про­мислових об'єктів; - на об'єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування і зберігання легкозаймистих, горючих і вибухових речовин; - на транспорті; - в шахтах, підземних та гірничих виробітках; - в будівлях та спорудах громадського призначення; - на радіаційних, хімічних та біологічно небезпечних об'єктах.
Аварії з викидом (загрозою викиду) ХНР і БНР поділяються на:
• аварії з викидом (загрозою викиду) ХНР, утворення та розповсюдження ХНР під час виробництва, переробки або зберігання (поховання);
• аварії з викидом (загрозою викиду) БНР на підприємствах промисловості і науково-дослідних установках.
Аварії з викидом (загрозою викиду) РР трапляються:
• на атомних станціях, атомних енергетичних установках виробничого або дослідного призначення;
• на підприємствах ядерно-паливного циклу (окрім атомних електростанцій);
• з джерелами іонізуючого випромінювання (включаючи ядерно-паливний цикл);
• з радіоактивними відходами, які не виробляються атомними станціями.

## Slide 25
Раптове руйнування будівель та споруд: * елементів транс­портних комунікацій; * виробничого призначення; * громадського призначення.
Аварії па електроенергетичних системах: * атомних електростанціях; * гідроелектростанціях; * теплоелектростанціях; * автономних електроенергетичних станціях; * інших електроенергетичних станціях; * електроенергетичних мережах; * транспортних електричних контактних мережах; * порушення стійкості або поділ об'єднаної енергосистеми України.
Аварії на системах життєзабезпечення: * на каналізаційних системах з масовим викидом забруднюючих речовин; * на теп­лових мережах; * на системах забезпечення населення питною водою; * на магістральних і комунальних газопроводах; * на нафтопроводах і продуктопроводах; я» на системах зв'язку та телекомунікацій.
Аварії на очисних спорудах: • стічних вод з масовим викидом забруднюючих речовин; • промислових газів з масовим викидом забруднених речовин в повітря.
Гідродинамічні аварії (катастрофи) трапляються при:
• прориві гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням прорив­ного потоку або з утворенням хвиль прориву та катастрофіч­ного затоплення;
• спрацюванні водосховищ у зв'язку з загрозою прориву гід­роспоруди.

## Slide 26
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, які пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, діляться на наступні НС:
* здійснення або реальна загроза збройних нападів і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних та консульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів та вузлів зв'язку, військових гарнізонів, державних закладів, атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики;
* викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна;
* знищення або викрадення з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування: вогнепальної зброї, боєприпасів, бронетехніки, артозброєння, вибухових речовин, радіоактивних і сильнодіючих речовин, наркотичних речовин, препаратів і сировини;
* аварії на арсеналах, складах боєприпасів та на інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних боєприпасів, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

## Slide 27
Тероризм — небезпечна хвороба суспільства. Терор, тероризм - ці слова все частіше ми чуємо по радіо і з екранів телевізорів, читаємо на сторінках газет і журналів. В одній кра­їні вибухнула потужна бомба, у другій захопили заручників, у третій викрали літак з пасажирами . Все це є проявами терору (лат, terror - страх, жах) - політики залякування, придушення політичних супротивників насильством. Внаслідок цього у зви­чайних громадян виникає острах їздити в метро, тролейбусах, потягах, літати літаками, відвідувати культурні та спортивні видовища, просто виходити на вулицю.
Тероризм став небезпечною хворобою суспільства дуже давно. Ще в І ст. нашої ери в Іудеї діяла секта сикаріїв (сика - кинджал або короткий меч), що знищувала представників єврейської знаті, які співпрацювали з римлянами. У середні віки представники мусульманської секти оссошафінів убивали тодішніх володарів, політичний терор застосовували деякі таємні товариства в Індії та Китаї. З другої половини XIX ст. тероризм стає постійним чинником суспільного життя. Його представники - російські народники, радикальні націоналісти в Ірландії, Македонії, Сербії, анархісти у Франції 90-х pp., а також подібні рухи в Італії, Іспанії, США.
Однак тільки в сучасному світі масштаби тероризму досягли таких розмірів, що він став глобальною проблемою - нарівні з ядерною загрозою й екологічними небезпеками.
Терористи повною мірою стали користуватись усіма досягнен­нями сучасної науки і техніки - від супутникового зв'язку і мережі Інтернет до ракет з тепловою головкою наведення. До 1995 р. тероризм охопив понад 100 країн світу, а кількість терактін з 1968 по 1995 pp. наблизилася до 25 тисяч.

## Slide 28
Причини виникнення тероризму як явища мають соціальний характер і пов'язані з існуванням занадто великих відмінностей між умовами життя людей, а також дотриманням прав і свобод особистості у різних країнах світу. За причинами виникнення тероризм ділиться на такі види:
• соціальний (ідеологічний) тероризм, який має на меті корінну або часткову зміну економічного чи політичного устрою власної країни. Прикладами такого тероризму є діяльність народовольців у Російській імперії, західнонімецької "Фракції Червоної Армії", метою яких був "протест проти суспільства споживання", італійських "Червоних бригад", що "баряться проти господарів і тих, хто їм служить";
• національний тероризм, який здійснюється за етнічною ознакою та включає організації сепаратистського плану, що мають на меті боротьбу проти економічного та політичного диктату національних держав і монополій. Прикладами слугують акції чеченських бойовиків у Москві та Владикавказі, баскських екстремістів в Іспанії, ірландських бойовиків у Великій Британії тощо;
• релігійний тероризм, який виникає у випадках, коли релігійна самосвідомість стає визначальною в політичному протистоянні. Він поділяється на фундаменталістський (ісламський) та сектантський. Сюди належить діяльність палестинських терористів і певною мірою японська "АУМ Сінріке";
• світоглядний тероризм, мотивом якого є принципова незгода з панівними нормами та стосунками в суспільстві (наприклад, з будівництвом ядерних об'єктів, вбивством тварин, забрудненням навколишнього середовища, явищами глобалізації). Яскравим прикладом цього виду тероризму є широкомасштабна терористична операція 11 вересня 2001 p., коли декілька пасажирських літаків, одночасно захоплених у повітрі терористами, таранили об'єкти, які вважались символами економічної і військово-політичної могутності США - Всесвітній торговий центр і Пентагон. Варварська акція призвела до масових жертв серед мирного населення (майже 7 тис.);
• кримінальний тероризм, який має особливий вплив під час проведення суспільно-економічних перетворень, змін у законодавстві. Цей вид тероризму характерний і для України, де є випадки вбивств кримінальними угрупованнями своїх конкурентів.

## Slide 29
Перераховані види тероризму загалом не характерні для України. Однак сучасний розвиток відкритого суспільства, збільшення можливостей для переміщення земною кулею, збройні конфлікти поблизу кордонів нашої держави дають підстави вважати, що кожен з нас може стати жертвою терористичного акту. У цьому випадку на перший план виходить питання власної безпеки, збереження життя.
Оскільки тероризм виявляється у різних формах (від погроз по телефону до вибухів у повітрі авіалайнерів з пасажирами на борту), то розглянемо докладніше такі форми його прояву, жертвою яких найімовірніше може стати кожний з нас.
Часто ми маємо можливість зіткнутися з телефонним тероризмом або його наслідками. Телефонні погрози стосуються, як пра­вило, місць великого скупчення людей, коли повідомляється про нібито мінування вокзалів, кінотеатрів, адміністративних будинків, шкіл і т. д. За твердженням працівників міліції, в основному подібними витівками займаються 10-15-літні підлітки, які мають на меті зірвати таким чином контрольну роботу чи батьківські збори. Незважаючи на те, що повідомлення в переважній більшості не підтверджуються, на перевірку кожної заяви відволікається багато людей і техніки (міліція, співро­бітники спеціальних підрозділів, пожежники, рятувальники, медики) та завдаються матеріальні збитки.
Телефонне хуліганство і телефонний тероризм є злочинами, за які передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно з Кримінальним кодексом України, за такі витівки можна отримати штраф у розмірі 17 тис. гривень або ж обмеження волі на строк до 5 років. За неповнолітніх платити доведеться батькам, про що варто пам'ятати і дорослим, і дітям.

## Slide 30
Організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях
Гігієнічне значенні води в польових умовах:
- фізіологічне (участь в обміні речовин, теплообміні людини та інші);
- як засіб загартування організму;
- засіб підтримання чистоти тіла, одежі, посуду, приготування їжі тощо;
- як засіб дезінфекції, стерилізації.

## Slide 31
Епідеміологічне значення:
- участь в механізмах передачі інфекційних захворювань: аліментарних (бактерійних, вірусних, найпростіших, зоонозів, трансмісійних (анафілогенні водойми), гельмінтозів та ін.
Особливості вимог до питної води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях: суворо обов’язкова - безпечність води в епідеміологічному та токсикологічному відношенні, лише бажані - хороші органолептичні властивості та оптимальний мінеральний склад.
Норми польового водопостачання: 10 л у помірному, 15 л – у жаркому кліматичному поясі (для пиття, вмивання, приготування їжі, миття кухонної, індивідуальної посуди). В особливо важких умовах катастроф чи бойових дій – 2,5 і 4 л, відповідно. Окремо нормується потреба в воді на польову лазню (30 л на одну особу), прання білизни, одежі (45 л на 1 кг одежі), на технічні потреби, пожежогасіння.

## Slide 32
Завдання польового водопостачання:
· розвідка води;
· видобуток води;
· обробка;
· зберігання;
· розподіл;
· транспортування;
· відпуск формуванням та підрозділам (потерпілому населенню).

## Slide 33
Розвідка на воду проводиться з метою: - отримання відомостей технічного і санітарно-епідеміологічного характеру, необхідних для правильного вирішення питання водозабезпечення формувань та потерпілого населення доброякісною водою і в достатній кількості найбільш простими та надійними засобами. Розвідка організовується штабом аварійно-рятувального формування. Безпосередніми організаторами розвідки джерел води є начальник інженерної служби формування, а в районах розміщення тилових частин – заступник командира з тилу. Розвідка на воду ведеться інженерними розвідувальними дозорами, до складу яких входять представники хімічної і медичної (санітарно-епідеміологічної) служб. Інженерна частина (підрозділ) проводить розвідку джерела води, організовує її добування, очищення, а також експлуатацію спеціально обладнаних і тих, що перебувають під охороною, пунктів водопостачання. Хімічна служба виділяє сили і засоби для проведення радіаційної і хімічної розвідки джерел води. Представники медичної (місцевої медичної) і санітарно-епідеміологічної служб, визначають якість і кількість води, необхідної для забезпечення особового складу формування та потерпілого населення.

## Slide 34
Виконання розвідки починається зі збору інформації у штабах інших формувань, місцевих органах влади, закладах санітарно-епідеміологічної служби, отримуються дані про ті джерела водопостачання, якими уже користуються. Після аналізу цих даних проводиться визначення на місцевості санітарного стану джерел води у місцях водозабору, наявність і справність обладнання, яке запобігає їх забрудненню. Розвідка вододжерел проводиться у декілька етапів: - попереднє вивчення маршруту та району розвідки визначаються на топогрофічній карті. Конкретна мета розвідки - визначити можливість використання того або іншого вододжерела.
При санітарно-топографічному обстеженні джерела води встановлюють:
– місцезнаходження джерела води, вид та дебіт його;
– санітарний стан навколишньої території та наявність можливих
джерел забруднення води;
– можливий зв’язок джерел води з джерелами забруднення та відстані
між ними.

## Slide 35
При санітарно-епідеміологічному обстеженні з’ясовується епідемічний стан району та наявність серед населення інфекційних захворювань, які передаються через воду. При цьому враховуються дані місцевих органів охорони здоров’я, а при необхідності – організовується опитування з метою виявити інфекційні хвороби у населення, а також захворювання та загибелі тварин. Одночасно обстежується санітарний стан населеного пункту та виявляються можливі шляхи інфікування води наявними джерелами забруднення, застосовуючи різні проби з флюоресцеіном, повареною сіллю та ін. При можливості проводять повне лабораторне обстеження води відповідно з чинними ДСанПіН № 383 “Вода питна”.
На основі попередньої розвідки джерел води розвідувальна група вказує на:
– найбільш придатні джерела води для розгортання польових пунктів
водопостачання;
– необхідність й характер заходів, які поліпшать якість води;
– об’єм робіт із санітарно-технічного благоустрою джерела (очищен-
ня та ремонт колодязів, заходи захисту їх від забруднень тощо).
З вибраних джерел води проводять відбір проб з метою визначення
якості води у санітарно-епідеміологічних закладах (СЕС).

## Slide 36
Санітарно-токсикологічні і радіометричні обстеження проводять за
допомогою таких табельних засобів, як набори ПХР-МВ (прилад хімічної
розвідки медико-ветеринарний) – ним за допомогою індикаторних тру-
бочок визначають ОР; НМР-57 (набір медичного розвідника) та рентге-
нометр – радіометр ДП-5В (ДП-5М). Ці прилади є в медичній роті бригади. Крім того, у комплекті МАФС-3 є ПХЛ-54 (або МПХЛ) та ДП-5М. У необхідних випадках може використовуватися АЛ (автолабораторія). В СЕЗт наявні АЛ, ЛГ (лабораторія гігієнічна), РЛУ-2 (радіометрична лабораторія в установці) і т.п.

## Slide 37
При санітарно-технічному обстеженні визначаються обладнання джерел водопостачання, стан водогінної мережі, запасних та водонапірних резервуарів, споруд для очищення та знезараження води. Особливу увагу
необхідно звертати на справність усіх систем водопостачання (оглядові колодязі, технічний стан труб, підземних резервуарів, сальники насосів тощо) та відсутність контакту з можливими джерелами забруднення.
Санітарно-топографічні, санітарно-технічні, епідеміологічні та лабораторні фізико-хімічні й мікробіологічні дані дозволяють робити науково обгрунтовані висновки щодо якості води й можливості використання джерела води для експлуатації, а також встановлювати режим водокористування та зони санітарної охорони джерел води.
При визначенні місця знаходження джерел води необхідно звертати увагу на загальну геологічну будову та рельєф місцевості, характер грунту, місця виходу на поверхню водоносного горизонту, ярів та тріщин, які сполучаються з джерелом води, заселеність території, наявність промислових підприємств тощо.

## Slide 38
Основною метою розвідки є встановити:
– кількість, місцезнаходження джерел води, їхній санітарний стан та стан навколишньої місцевості, придатність води для пиття та інших потреб;
– наявність у воді отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів;
– технічний стан джерел води з наявністю засобів підйому, потреба в ремонті та запас води в них;
– наявність неглибоко розташованих підземних вод (за зовнішніми ознаками);
– наявність матеріалів для ремонту устаткування й відновлення води,
для оснащення пунктів водопостачання і підходів до них.

## Slide 39
У ході розвідки на воду проводиться контроль щодо її можливого отруєння. Ознаками отруєння води можуть бути:
– запахи (гіркуватий, металічний, в’яжучий), невластиві чистій воді;
– маслянисті плями або краплі на поверхні води чи довкола джерела води;
– наявність мертвої риби у воді;
– наявність здохлих або ослаблених тварин на прилеглій території.
Радіоактивне забруднення води визначається дозиметричними приладами (типу ДП-5В, ДП-5М). Для цього з поверхневого та придонного шарів водойми беруть проби води об’ємом не менше 2 л.

## Slide 40
Розвідка неглибоко розташованих підземних вод здійснюється бурінням з використанням устаткування ДТК-2 (дрібнотрубчастий колодязь) або за зовнішніми ознаками наявності води. Наприклад, при неглибокому (до 5 м) заляганні підземних вод на такій ділянці можуть рости водолюбиві рослини (очерет, осока, мох, щавель), спостерігаються зсуви грунту, іржаві плями на поверхні землі та яскраво-зелена рослинність, яка чітко виділяється на місцевості під час засухи.
Служба тилу (начальник тилу з’єднання, частини) визначає потребу у воді та розробляє план водопостачання і доставки води. Інженерні підрозділи проводять розвідку джерела води, організовують її добування, очистку, а також експлуатацію спеціально обладнаних пунктів водопостачання.

## Slide 41
Інженерно-технічна служба несе відповідальність за:
– дотримання вимог керівних документів щодо оснащення та експлуатації всіх елементів системи водопостачання та каналізації;
– своєчасне та якісне проведення всіх видів технічного обслуговування та ремонту споруд, обладнання та мережі систем водопостачання та каналізації;
– забезпечення своєчасної подачі води споживачам згідно встановлених норм та якості;
– здійснення належного очищення і відведення господарсько-побутових та технічних стічних вод;
– стан огорожі зони суворого санітарного контролю джерел водопостачання, насосних станцій, очисних водопровідних та каналізаційних споруд і дотримання вимог санітарних правил;
– організацію і проведення лабораторно-виробничого контролю за якістю питної води в місцях водозабору, очищення, в розподільній мережі, а також за якістю очищення стічних вод на очисних каналізаційних спорудах та в місцях зливання стічних вод у відкриті водойми;
– своєчасне виявлення, оперативне усунення пошкоджень, аварій та порушень режиму роботи систем водопостачання і каналізації.
Хімічна служба проводить радіаційну і хімічну розвідки джерела води.

## Slide 42
Прийняти рішення про придатність води до вживання можна на місці, якщо санітарно-гігієнічний стан джерела задовільний і показники якості води не викликають сумніву.
Крім того, група розвідки дає свої пропозиції щодо встановлення зон санітарної охорони джерел води й намічає місця забору води для різних потреб з відкритих джерел.
У районі НС часто висновок про придатність води до вживання необхідно дати надзвичайно швидко, відповідно перелік показників приходиться зменшувати, наприклад, не визначається смак, тому що існує велика небезпека отруєння. Санітарно-гігієнічні лабораторні обстеження здійснюють на місці і визначають у воді лише вміст аміаку, нітратів, хлоридів, окисненість.

## Slide 43
Завдання фахівців медичної та санітарно-епідеміологічної служб полягає в санітарному нагляді за забезпеченням військовослужбовців та населення доброякісною питною водою. Вони беруть участь у виборі (розвідці) джерела води, визначенні придатності його для водопостачання, контролюють якість води, санітарний стан технічних засобів польового водозабезпечення та дотримання норм водопостачання. Медична служба проводить спостереження за станом здоров’я особового складу, який залучають до добування, очищення, зберігання і розподілу води, навчає військовослужбовців (населення) правилам користування індивідуальними засобами знезараження води, а також перевіряє їхню наявність і контролює правильність застосування. При необхідності санітарно-епідеміологічна служба проводить санітарно-епідеміологічну експертизу води, що заражена радіоактивними або отруйними речовинами та біологічними засобами масового ураження.
Джерела, не придатні для використання, відмічають спеціальними позначками.
Представник медичної служби особисто проводить:
– санітарно-топографічне обстеження джерел води;
– санітарно-епідеміологічне обстеження місцевості розташування джерел води;
– лабораторне дослідження води.

## Slide 44
Обов’язками лікаря формування є:
– санітарно-гігієнічний контроль за якістю води та санітарним станом джерела води, а також видача висновку про придатність води для господарсько-питних потреб;
– слідкування за дотриманням норм господарсько-питного водозабезпечення;
– участь у виборі джерела води, видача висновку на проект будівництва систем водопостачання і встановлення зон санітарної охорони;
– контроль за експлуатацією і санітарним станом насосних станцій, водогонів та водорозбірних споруд;
– здійснення медичного контролю за персоналом, який обслуговує водоочисні споруди.

## Slide 45
Завдання медичної служби по контролю за водопостачанням цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях включають:
- визначення якості препаратів хлорування води (вмісту в них активного хлору); вибір доз препаратів хлору для знезараження води; вибір доз коагулянту для очищення води; індикація води на зараження ОР, РР, БЗ, вибір методів дезактивації, дегазації води; оцінка якості води при виборі джерел водопостачання та після її обробки;
- участь у виборі місць розгортання пунктів водопостачання і пунктів водорозбору, визначення зон санітарної охорони навколо них; контроль за якістю очистки, дезактивації засобів обробки води після їх роботи (фільтрів, резервуарів, інвентаря);
- контроль за станом здоров’я осіб, які приймають участь в водопостачанні формувань (контроль бацило-, глистоносійства тощо).

## Slide 46
Лабораторні засоби медичного контролю за якістю обробки води у польових умовах, які є на оснащенні медичної служби формувань:
- набір гідрохімічний НГХ для оцінки якості води при розвідці джерел водопостачання; набір для контролю за хлоруванням і коагуляцією води НХК; польовий рентгенометр-радіометр ДП-5В; прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ та інші;
- лабораторні комплекти в укладках: лабораторія гігієнічна військова ЛГ-1, лабораторія гігієнічна основна ЛГ-2, лабораторія бактеріологічна ЛБ, медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54, лабораторія токсикологічна ЛТ, радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2 та інші.
Примітка: При відсутності табельних засобів фільтрації води, за досвідом Вітчизняної війни, можна зробити імпровізований тканинно-вугільний фільтр з дерев’яної чи металевої бочки: внизу вставляють кран чи чіп, на дно вкладають решітку з дерев’яних планок на висоту 15-20 см, потім тканинний мішок з ретельно вимитим чистою водою деревним вугіллям, а потім зібраний “гармошкою” порожній тканинний мішок. Воду, після коагуляції у резервуарі, наливають у фільтр відром чи самозливом, якщо фільтр розмістити нижче резервуару для коагуляції, а резервуар для накопичення фільтрованої води – нижче фільтра.

## Slide 47
При розвідці та виборі джерел водопостачання повинні враховувати: кількість особового складу формувань (та населення в районі катастрофи), норми польового водопостачання, кількість і дебіт джерел водопостачання, якість води в них, наявність табельних засобів добування, очистки, знезараження, інших засобів обробки води, накопичення її запасів, транспортування, а також розгортання пунктів водорозбору. При необхідності вирішується питання облаштування імпровізованих засобів обробки води з підручних матеріалів (наприклад, тканинно-вугільного фільтру з звичайної бочки з дерев’яним вугіллям, бавовняною тканиною).
Вирішується також питання про чисельність підрозділу для роботи пунктів водопостачання і пунктів водорозбору та їх охорони, а також перевірка стану здоров’я, бацило-, глистоносійство осіб, які будуть приймати участь у роботі пунктів водопостачання та водорозбору формувань.

## Slide 48
Додаток 1
Організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни
Гігієнічний значення води в польових умовах:
фізіологічне (участь в обміні речовин, теплообміні людини та інше);
як засіб загартовування організму;
засіб підтримки чистоти тіла, одягу, посуду, приготування їжі і т.п .;
як засіб дезінфекції, стерилізації.
Епідеміологічне значення:
участь в механізмах передачі інфекційних захворювань: аліментарних (бактерійних, вірусних, найпростіших, зоонозів, трансмісійних (анафілогенние водойми), гельмінтозів та ін.
Особливості вимог до питної води в польових умовах при надзвичайних ситуаціях: строго обов'язкова - безпека води в епідеміологічному і токсикологічному відношенні, лише бажані - хороші органолептичні властивості і оптимальний мінеральний склад.
Норми польового водопостачання: 10 л в помірному, 15 л - в жаркому кліматичному поясі (для пиття, умивання, приготування їжі, миття кухонного, індивідуального посуду). В особливо важких умовах катастроф або бойових дій - 2,5 і 4 л, відповідно. Окремо нормується потреба в воді на польову лазню (30 л на одну людину), прання білизни, одягу (45 л на 1 кг одягу), на технічні потреби, пожежогасіння.

## Slide 49
Мета розвідки води: - отримання відомостей технічного та санітарно-епідеміологічного характеру, необхідних для правильного вирішення питання водопостачання формувань (і потерпілого населення) доброякісною водою і в достатній кількості найбільш простими і надійними засобами. Організаційно розвідка проводиться за участю: представника інженерної служби формування (начальник розвідки), медичної служби, хімічної служби. Оснащення групи розвідки: прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ (рис. 55.1), польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А або ДП-5В (рис. 55.2); набір гідрохімічний НГХ для санітарного аналізу води.
Етапи розвідки джерел води: - збір попередніх даних про гідрогеологічної характеристиці району розвідки (опитування населення, топографічні карти, інша інформація); розробка маршруту розвідки; обстеження джерел води на місці: санітарно-епідеміологічний (виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій і епізоотій серед домашніх і диких тварин), санітарно-топографічне (виявлення навколо джерела води об'єктів можливого забруднення води з урахуванням відстані, рельєфу місцевості); санітарно-технічне (обладнання джерела води - свердловини, колодязя, каптажу, його стан, необхідність ремонту та ін.); відбір проб води та її аналіз на місці на хімічне, радіоактивне забруднення, органолептичні і санітарно-хімічні показники забруднення, напрям проб води на бактеріологічне дослідження; визначення місця розгортання пункту водопостачання і зон його санітарної охорони; оформлення донесення про результати розвідки.

## Slide 50
При розвідці і виборі джерел водопостачання повинні враховувати: кількість особового складу формувань (і населення в районі катастрофи), норми польового водопостачання, кількість і дебіт джерел водопостачання, якість води в них, наявність табельних засобів видобутку, очищення, знезараження, інших засобів обробки води, накопичення її запасів, транспортування, а також розгортання пунктів водорозбору. При необхідності вирішується питання облаштування імпровізованих засобів обробки води з підручних матеріалів (наприклад, тканинної-вугільного фільтра зі звичайної бочки з дерев'яним вугіллям, бавовняною тканиною).
Вирішується також питання про чисельність підрозділу для роботи пунктів водопостачання і пунктів водорозбору і їх охорони, а також перевірка стану здоров'я, бацили-, глістоносітельство осіб, які братимуть участь в роботі пунктів водопостачання і водорозбору формувань.

## Slide 51
Додаток 2
Інструкція
до визначення якості води при виборі джерел водопостачання в польових умовах
Визначення наявності у воді отруйних і радіоактивних речовин (ОВ і РМ) виконують згідно з інструкцією до теми заняття по медичній експертизі продовольства (тема № 55, додаток 1, 2).
Органолептичні і фізико-хімічні показники якості води визначають за допомогою гідрохімічного набору з комплектів гігієнічних лабораторій ЛГ-1, ЛГ-2.
Проби води для аналізу відбирають за допомогою батометра (див. Рис. 16.1), пляшки з Грузьке, Солдатського казанка, відра.
Температуру води вимірюють хімічним термометром безпосередньо в водосховище, колодязі. Резервуар термометра обертають в декілька шарів бинтом. Підвищення температури води підземних джерел свідчить про проникнення до водоносного шару поверхневих, більш забруднених вод. Зазвичай температура підземних вод коливається в межах 7-140З, поверхневих - в залежності від пори року.
Прозорість води визначають у циліндрі з плоским дном над шрифтом Снеллена №1 (яким найчастіше друкують книги) в сантиметрах, або висловлюють словами: прозора, опалесцирующая, каламутна, з осадом.

## Slide 52
Запах визначають, сколихнувши пробу води в склянці, накритою склом, при температурі 15-250С і після підігрівання води до 600С. Висловлюють якісно: болотний, землистий і т.п. і кількісно в балах за 5-бальною шкалою. Запах в 3 і більше балів свідчить про значному забрудненні води.
Смак води визначають, лише переконавшись, що вона не заражена ОР, РР, БС і висловлюють словами: освіжаючий, кислий, солодкий, солоний, гіркий. Визначають також присмаки: терпкий, металевий, терпкий і інші. Кількісно-який смак і присмаки визначають також за 5-бальною шкалою.
Кольоровість (забарвлення) води визначають за допомогою польового колориметра ПК-56М (рис. 56.1), який має дискові еталони з пофарбованими скельцями, або компаратор з еталоном у вигляді планшеток. Для цього в компаратор вставляють дві пробірки висотою 15 см з досліджуваної і дистильованою водою, під пробірку з дистильованою водою підставляють планшетку з кольоровими скельцями, знаходять еталон, який збігається з інтенсивністю забарвлення води, виражений в градусах. Кольоровість води не повинна перевищувати 36 градусів.

## Slide 53
Мал. 56.1 Компаратор ПК-56М (а) для польових досліджень з планшеткою (б)
(1, 2 - гнізда для колориметричних пробірок; 3 - круглі отвори із зразками квітів різної інтенсивності)

## Slide 54
Реакцію (рН) води визначають за допомогою індикаторного папірця, обробленої універсальним індикатором, який змочують у досліджуваній воді і порівнюють зі стандартною шкалою. рН природних вод коливається в межах 7,0-9,5.
Азот амонійний можна визначити за спрощеною методикою (див. Нижче) або за допомогою колориметра (компаратора) із зразками на аміак. Для цього до 5 мл води в пробірці додають 5 крапель 50% розчину сегнетової солі і 5 крапель реактивуНесслера і колориметрируют. У чистій воді аміаку не більш 0,1 мг / л. (ГДК = 2 мг / л).
Азот нітритів також можна визначити за спрощеною методикою, яка наводиться нижче, або ж за допомогою колориметра або компаратора з еталонами на нітрити. Для цього до 5 мл води в пробірці додають 5 крапель розчину або кілька кристалів сухого реактивуГрісса, Нагрівають на спиртівці. Колоріметріруютз еталоном нітритів. У чистій воді нітритів - 0,005 мг / л (ГДК = 3,3 мг / л).
Забарвлення, яка створюється, видно в табл. 1, 2.

## Slide 55
Табличне кількісне визначення азоту амонійного у воді
(Держстандарт 1030-41)
У пробірку наливають 10 мл води для аналізу, додають 7 крапель (0,3 мл) 50% розчину сегнетової солі і 7 крапель (0,3 мл) реактиву Несслера. Перемішують, через 10 хвилин визначають вміст азоту амонійного, порівнюючи інтенсивність забарвлення з таблицею 1.
Забарвлення при огляді збоку, на білому тлі | Забарвлення при огляді зверху, над білим фоном | Вміст азоту амонійного, мг / л
Відсутнє | Відсутнє | менше 0,004
Відсутнє | Надзвичайно слабо жовтувата | 0,008
Надзвичайно слабо жовтувата | Дуже слабо жовтувата | 0,02
Дуже слабо жовтувата | жовтувата | 0,04
слабо жовтувата | світло жовтувата | 0,8
світло жовтувата | жовта | 2,0
жовта | інтенсивно жовта | 4,0
Різко жовта, каламутна | Бура, каламутна | 8,0
Інтенсивно бура, каламутна | Бура, каламутна | 10,0

## Slide 56
Приблизна кількісне визначення
азоту нітритів у воді
(Держстандарт 1030-41)
У пробірку наливають 10 мл води для аналізу, додають 10 крапель розчину (0,5 мл), або кілька кристаликів сухого реактиву Грісса. Нагрівають на спиртовому факелі 5 хвилин. Рожеве забарвлення порівнюють з таблицею 2.
Забарвлення при огляді збоку на білому тлі | Забарвлення при огляді зверху над білим фоном | Вміст азоту нітритів, мг / л
Відсутнє | Відсутнє | менше 0,001
Ледь помітна рожева | Надзвичайно слабо рожева | 0,002
Дуже слабо рожева | Слабо-рожева | 0,01
Слабо-рожева | Світло-рожева | 0,02
Світло-рожева | рожева | 0,04
рожева | сильно рожева | 0,07
сильно рожева | Червона | 0,2
Червона | яскраво червона | 0,4