## Slide 1: Виготовлення твердих лікарських форм згідно вимогам GMP (капсули в желатинової оболонці)
Доцент к.б.н. Замкова А.В.
Одеса 2023
Одеський національний медичний університет Фармацевтичний факультет Кафедра фармацевтичної хімії та технологія ліків

## Slide 2
До твердих лікарських форм відносяться : пігулки
драже
гранули
порошки
капсули
карамелі
олівці
пігулки

## Slide 3
Капсули (від латів. Capsula - футляр або оболонка) - це дозована лікарська форма, що складається з лікарського засобу, поміщеного в оболонку. Перші повідомлення про капсули знайдені в Папірусі Эберса, датованому близько 1500 роком до н.е. Наступна згадка відноситься до 1730 року, коли венеціанський фармацевт де Паули зробив облатированную капсулу метою сховати "поганий смак" чистого терпентину.

## Slide 4
Залежно від змісту пластифікаторів і за технологічним принципом розрізняють два типи капсул :
-тверді, з кришечками (Capsulae durae operculatae);
-мягкі, з цілісною оболонкою (Capsulae molles).
Деякі види капсул мають самостійну назву:
Тубатіни - це спеціальна дитяча лікарська форма, що представляє собою м'які желатинові капсули з «подовженою шийкою», призначені для маленьких дітей, які не вміють ковтати таблетки. При надкусивані шийки дитина всмоктує вміст капсул.
Спансули - це тверда желатинова капсула для внутрішнього застосування, що містить суміш мікрокапсул (мікродраже) з жировою оболонкою і різним часом розчинення лікарських речовин.
Медула - тверда желатинова капсула, що містить мікрокапсули з плівковою оболонкою.

## Slide 5
Характеристика основних і допоміжних речовин:
Для отримання капсул застосовують пленкотворюючі високомолекулярні речовини, здатні давати еластичні плівки і характеризуються певною міцністю: зеин, парафін, жири і віскопідобні речовини, метилцелюлоза, етилцелюлоза, поліетилен, полівінілхлорид, альгінат натрію, солі акрилової кислоти
Одним з найбільш поширених формотворчих матеріалів для виробництва капсул є желатин

## Slide 7
Виробництво желатинових капсул
Виробництво желатинових капсул - складний технологічний процес, що складається з наступних стадій:
приготування желатинової маси;
виготовлення (формування) желатинових оболонок;
наповнення капсул;
їх обробка;
контроль якості (стандартизація).
В процесі виготовлення капсул стадії можуть поєднуватися. В виробництві желатинових капсул велика увага приділяється якості і технології приготування желатинової маси - основи для отримання капсул. Вона повинна володіти певними фізико-хімічними властивостями, які залежать від якості желатину, складу капсульної основи і способу її приготування.
В даний час існують два методи приготування капсульної основи: з процесом набухання і без процесу набухання желатину.

## Slide 8
Технологія
По першому процесу приготування желатин в реакторі заливають холодною водою з температурою 15-18 ° С для набухання протягом 1,5-2 годин. Набряклий желатин розплавляють при температурі 45-75 ° С в залежності від його концентрації, при працюючій мішалці протягом 1 години. Реактор повинен бути забезпечений водяним кожухом з автотерморегулірованіем.
Після розчинення желатину додають консерванти, пластифікатори та інші допоміжні речовини, продовжуючи перемішування протягом 0,5 години. Після відключення мішалки і обігріву желатинову масу залишають в реакторі протягом 1,5-2 годин з підключенням вакууму для видалення з маси бульбашок повітря. Приготовану масу передають для стабілізації в термостатирует ємність з контрольованою температурою і витримують при температурі 45-60 ° С (в залежності від концентрації желатину) протягом 2,5-3 годин. Перед початком капсулирования контролюють величину в'язкості
Для приготування желатинової маси без процесу набухання в закритий реактор, забезпечений водяною сорочкою, автоматичним регулятором температур і лопатевою мішалкою, вносять розрахований об'єм води очищеної і нагрівають до 70-75 ° С. У нагрітій воді послідовно розчиняють консерванти, інші допоміжні речовини, після чого завантажують желатин при включеній мішалці. Перемішують до його повного розчинення Далі надходять так само, як при отриманні маси з процесом, контролюють тимчасові параметри розчинення желатину, роботи мішалки і стабілізації желатинової маси.
Процес капсулирования проходить в умовах термостатування желатинової маси при температурі не менше 40-45 ° С.

## Slide 9
М'які желатинові капсули
М'які желатинові капсули можуть мати сферичну, овальну, або довгасту циліндричну форму з напівсферичними кінцями, зі швом і без нього. Капсули можуть бути різних розмірів, місткістю від 0,1 до 1,5 мл В них інкапсулюють в'язкі рідини, масляні розчини, пастоподібні лікарські речовини, текучі суспензії
Виготовлення м'яких желатинових капсул в заводських умовах проводиться методами:
крапельним
пресуванням

## Slide 10
КРАПЕЛЬНИЙ МЕТОД
Крапельний метод отримання м'яких желатинових капсул вперше запропонований голландською фірмою «Globex» ( «Глобекс»). Цей метод заснований на явищі утворення желатиновой краплі з одночасним включенням в неї рідкої лікарської речовини, що досягається застосуванням двох концентричних форсунок

## Slide 11
МЕТОД ПРЕСУВАННЯ
Початкові конструкції складалися з матриць, що відповідають половині капсули. Готову желатинову стрічку поміщали на нагріту матрицю. Стрічка злегка подплавляет і вистилає поглиблення матриці, в яке надходило лікарська речовина. Зверху містилася друга желатинові стрічка і накривалася верхньої матрицею. Обидві матриці з'єднували і поміщали під прес, де формувалися капсули зі швом по периметру. Однак такі машини мали ряд недоліків і були малопродуктивними.

## Slide 12
Тверді желатинові капсули призначені для дозування сипких порошкоподібних, гранульованих і мікрогранулірованних речовин. Вони мають форму циліндра з напівсферичними кінцями і складаються з двох частин - корпусу (тіла) і кришечки, які повинні вільно входити одна в іншу, не утворюють зазорів. Для забезпечення «замка» вони можуть мати спеціальні канавки і виступи
ТВЕРДІ ЖЕЛАТИНОВІ КАПСУЛИ
1 – STANDARD; 2 – SNAP-FIT™; 3 – CONI-SNAP™; 4 – CONI-SNAP™ (с дополнительными 4 ямочками); 5 – CONI-SNAP SUPRO™

## Slide 13
Стадії процеса наповнення твердих желатинових капсул
Орієнтування порожніх капсул.
Поділ (розтин) порожніх капсул.
Наповнення корпусу капсули.
З'єднання і закриття тіла і кришечки капсули.
Викид наповнених капсул.
Якщо необхідно поліпшити сипучі властивості наповнювача, то додають ковзаючі допоміжні речовини. Наприклад, введення 0,1-0,3% аеросилу або магнію стеарату разом з 0,5-1,0% тальку може бути достатнім.

## Slide 14
Методи інкапсулювання
Наповнення вдавлюванням
Дисковий метод дозування.

## Slide 15
Метод подвійного скользування
Метод дозованих трубок

## Slide 16
Контроль якості
Визначення середньої маси. Зважують 20 нерозітнутих капсул і визначають їх середню масу, потім - кожну окремо і порівнюють масу кожної капсули із середньою. Відхилення не повинно перевищувати ± 10%.
Визначення однорідності дозування. При утриманні в капсулі 0,05 г і менш лікарської речовини випробування проводять відповідно до статті «Таблетки», якщо немає інших вказівок у приватних статтях.
Визначення розпадання і розчинення проводять також згідно зі статтею «Таблетки». Якщо немає інших вказівок у приватних статтях, капсули повинні розпадатися або розчинятися в шлунково-кишковому тракті не довше ніж 20 хвилин. Серія вважається задовільною при розчиненні у воді не менше 75% діючої речовини (від змісту в лікарській формі) за 45 хвилин, при перемішуванні зі швидкістю 100 об / хв.
Упаковка. Капсули повинні випускатися в щільно закритій упаковці, яка захищає від впливу вологи.
Зберігання. Капсули слід зберігати в сухому, прохолодному місці, відповідно до вказівки нормативно-технічної документації на препарат.

## Slide 17: Дякую за увагу !