## Slide 1: Методичні вказівки до практичних занять за темами:
Сутність та завдання кількісного аналізу. Класифікація методів кількісного аналізу. Помилки у кількісному аналізі. Правильність, відтворюваність та точність аналізу. Обладнання та техніка виконання основних операцій у кількісному аналізі. Ваги та техніка зважування.
Методи розділення та концентрування речовин в аналітичній хімії.
Гравіметричний аналіз. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин. Визначення кристалізаційної води в ВаСl2·nН2О. Визначення масової частки сульфат-іонів в MgSO4 гравіметричним методом.

## Slide 2
4. Введення в титриметричний аналіз. Техніка зважування на аналітичних терезах. Мірний посуд. Перевірка ємності мірного посуду. Приготування титрантів. Первинні та вторинні стандарти. Розрахунки при їх приготуванні.
5. Кислотно-основне титрування. Стандартизація розчинів HCl та NaOH за первинними стандартами. Картковий контроль. Титрування сильних кислот та сильних основ.
6. Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами і слабких основ сильними кислотами. Визначення вмісту аміаку та масової частки (у відсотках) оцтової кислоти в аналітичних пробах.
7. Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, основ. Визначення масової частки (у відсотках) суміші NaHCO3 і Na2CO3.
8. Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Визначення масової частки у відсотках натрію дигідрофосфату та натрію гідрофосфату за попередньо розробленими методиками.

## Slide 3: Метрологічні характеристики методів аналізу та вимоги до них
Основні вимоги до методів аналізу – чутливість, правильність, точність, вибірковість, простота виконання, експресність, можливість автоматизації, економічність.
Не всі вони притаманні одному методу чи методиці аналізу. Якщо метод високочутливий, він рідко буває експресним і т. д.
Чутливість, точність, вибірковість – це метрологічні характеристики методу (методики) аналізу або аналітичної реакції. При виконанні аналізів не можна одержати абсолютно точні результати, тобто допускаються похибки, які необхідно вміти оцінювати.
Похибки класифікують:
1) за способом їх виразу - абсолютні та відносні;
2) за характером прояву – систематичні та випадкові;
3) промахи.
При повторних вимірюваннях аналітичного сигналу систематична помилка повторюється, а випадкова – ні, промахи - це як правило помилка аналітика. Чутливість – це та мінімальна концентрація чи кількість компонента, яку можна ідентифікувати або визначити за допомогою даного методу чи аналітичної реакції. У кількісному аналізі чутливість характеризують СН (нижня визначувана концентрація) та границею визначення (ГВ), в якісному –межею виявлення (МВ).

## Slide 4
Чутливість – це та мінімальна концентрація чи кількість компонента, яку можна ідентифікувати або визначити за допомогою даного методу чи аналітичної реакції. У кількісному аналізі чутливість характеризують СН (нижня визначувана концентрація) та границею визначення (ГВ), в якісному –межею виявлення (МВ).
Правильність результатів аналізу характеризується близькістю до нуля систематичних похибок.
Відтворюваність – це близкість результатів аналізів одержаних в різних умовах.
Збіжність – це близкість результатів аналізів одержаних в однакових умовах.
Точність – це мінімальне відхилення між одержаним результатом і вмістом компонента в аналізованому зразку.
Селективність (вибірковість) – це можливість визначення одного елемента в присутності інших.
Експресністю називають швидкість виконання аналізу. Цій вимозі більше відповідають фізико-хімічні та фізичні методи аналізу.

## Slide 5: Лабораторна робота «Гравіметричне визначення сульфатів»
Одним з методів визначення сірки є гравіметричний метод, при якому сірку переводять у барій сульфат . Методика полягає в тому, що іони SO4 2– осаджують за допомогою розчинних солей барію:
SO4 2– + Ba2+ → BaSO4
Осад відфільтровують, прожарюють і зважують у вигляді барію сульфату . Отже, у цьому разі склад осаду не відрізняється від складу вагової форми.
Барій сульфат не зовсім відповідає вимогам до осадів у гравіметричному аналізі. Розчинність BaSO4 у воді досить помітна - 2,3 мг в 1л. Розчинність осаду можна зменшити дією одноіменних іонів, створивши умови, за яких осад буде практично нерозчинний, тобто коли концентрація SO4 2– в насиченому розчині становитиме не більше як 1·10-6 моль/л. Потрібний для цього надлишок однойменних іонів барію можна обчислити, виходячи з добутку розчинності барій сульфату.
При осадженні кристалічних осадів звичайно створюють значно більшу концентрацію осаджувача, тоді осад барій сульфату буде ще менш розчинним. Деяка втрата барій сульфату може бути при промиванні осаду. Тому осад необхідно промивати малими порціями холодної води і після трьох - чотирьох промивань провести випробування на повноту цього промивання, виявляючи іони хлору або барію.

## Slide 6
При осадженні барій сульфату відбувається значне співосадження різних катіонів і аніонів, які потім не можна вимити з осаду. Отже, осадження барій сульфату треба проводити, дотримуючись всіх правил осадження кристалічних осадів, щоб створити умови для найменшого співосадження сторонніх іонів. Осадження ведуть з розведених гарячих кислих розчинів, додаючи гарячий розчин осаджувача краплинами при перемішуванні. У кислому і гарячому розчинах збільшується розчинність барій сульфату, через що створюються кращі умови для утворення пересичених розчинів. У таких розчинах у присутностікислоти не утворюються нові зародки кристалів, а наростають вже утворені кристали. Отже, створюються умови для збільшення розміру кристалів. Незважаючи на дотримання умов осадження, BaSO4 все ж таки випадає у вигляді дрібних кристалів. Тому осад фільтрують крізь щільні фільтри із синьою стрічкою.
Склад гравіметричної форми і осаду однаковий. Осад барій сульфату прожарюють при 700-750о С, при вищій температурі може відбуватися термічна дисоціація:
BaSO4 = BaO + SO3
Треба мати на увазі, що продукти неповного згоряння вуглецю фільтра можуть відновити сірку сульфату до сірки сульфіду:
BaSO4 + 4СO = BaS + 4 CO2

## Slide 7
Тому при прожарюванні осаду треба забезпечити максимальний доступ кисню повітря, щоб запобігти відновленню осаду. Визначення перебігає за схемою:
K2SO4 → SO4 2- →BaSO4 ↓ → BaSO4
Наважку розчинного сульфату, наприклад K2SO4, обчислюють виходячи із того, що маса гравіметричної форми повинна бути близько 0,5 г.

## Slide 8: Хід аналізу:
Наважку солі (близько 0,4г) переносять у стакан місткістю 300- 400 мл, розчиняють у 250 мл гарячої води. Додають із бюретки 2 мл розчину HСl (1:1) і нагрівають суміш до кипіння. Із бюретки по краплям при постійному перемішуванні додають 21 мл 5% розчину BaCl2. Перевіряють повноту осадження і залишають розчин з осадом для старіння на 3 години. Відокремлюють осад від розчину фільтруванням через фільтр (синя стрічка) методом декантації. Спочатку на фільтр зливають тільки розчин. Промивають у стакані декантуванням 3-4 рази гарячою водою і переносять осад на фільтр. Промивають осад на фільтрі до повного видалення хлорид іонів. Фільтр з осадом кладуть у зважений тигель, озолюють при температурі близько 400оС, прожарюють при температурі 700 оС протягом 50-60хв. Охолоджують тигель в ексикаторі і зважують. Обчислюють масову частку сульфат-іонів
W (SO4 2- ) = a*F*100%
m

## Slide 9: Титриметричний аналіз
Метод протолітичного (кислотно-основного) титрування
Лабораторна робота
Приготування розчину хлоридної кислоти та визначення її концентрації за натрій тетраборатом
Концентрована хлоридна кислота (11-11,7 М) –це насичений розчин HCl у воді. Приготувати титрований розчин хлоридної кислоти з концентрованої за наважкою неможливо через високу леткість HCl. Тому спочатку готують розчин приблизної концентрації, а потім точну концентрацію визначають. Для роботи використовують 0,1 М розчини НСl. Приготування розчину хлоридної кислоти. Ареометром вимірюють густину концентрованої хлоридної кислоти і за таблицею (довідник) знаходять молярну концентрацію або масову частку розчину, яка відповідає даній густині. Розраховують об'єм цієї кислоти, який потрібно для приготування 0,1 М розчину HCl необхідного об'єму, відміряють його циліндром, розводять водою до заданого об'єму і добре перемішують.

## Slide 10
Наприклад, густина концентрованої соляної кислоти ρ=1,14 г/см3 , за довідником цій густині відповідає концентрація HCl 8,8 моль/л. Необхідно приготувати 1л 0,1М розчину соляної кислоти.
Відміряти 11,4 мл концентрованої HCl циліндром незручно, цю величину округляють до 11 або 12 мл і розводять до 1000 мл у мірній колбі. Таким чином одержуємо прблизно 0,1 М розчин НСl, точну концентрацію якого необхідно встановити. Для визначення концентрації НСl можна застосувати первинні стандарти: натрій тетраборат, натрій карбонат, або стандартизований розчин лугу (NaOH).
При взаємодії НСl з натрій тетраборатом утворюється слабка борна кислота:
2НСl + Na2B4O7 + 5H2O =. 2NaCl + 4H3BO3
рН в точці еквівалентності буде дорівнювати 5,12.
Титрування буде більш точним при застосувати індикатора з показником титрування (рТ) близьким до знайденого значення. Таке значення рН у точці еквівалентності відповідає показнику титрування метилового червоного (рТ=5,5). Обчислення маси наважки. Натрій тетраборат має перевагу, як вихідна речовина, у тому, що має велику молярну масу еквівалента.

## Slide 11
Хід аналізу.
Наважку натрій тетраборату близько 0,38 г зважують на аналітичних терезах, переносять її в колбу для титрування, розчиняють у гарячій дистильованій воді (приблизно 50 мл). Розчин охолоджують до кімнатної температури, додають 1-2 краплини метилового червоного і титрують розчином НСl до зміни забарвлення розчину від жовтого до червоного. Титрування проводять тричі.

## Slide 12
Контрольні запитання
Перерахуйте метрологічні характеристики результатів аналізу.
З якими похибками повʼязані поняття правильність та відтворюваність результатів аналізу?
Класифікація похибок.
Дайте визначення поняттям точність і збіжність.
Дайте визначення поняттям правильність і відтворюваність.
Дайте характеристику стадій аналітичного процесу.
Чому не рекомендується при одержанні осадів брати великі надлишки осаджувача? Проілюструйте графічно.
Чи можна порівнювати розчинність за ДР? Якщо можна, то у яких випадках? 8. Чи буде Al(OH)3 існувати у розчині NaF?
Правила одержання аморфних та кристалічних осадів. Роль пересичення.
Поясніть схему утворення осадів.
Причини забруднення осадів.
Дайте визначення і характеристику поняттям: колоїди, пересичення, коагуляція, пептизація, співосадження, оклюзія.
Поясніть роль протиіонів в стабілізації колоїдів.

## Slide 13
14. За допомогою хімічних реакцій поясніть вплив: а)концентрації Mg2+ на розчинність MgNH4PO4; б)концентрації Н3О + на розчинність CaCO3 ; в)концентрації Hg2+ на розчинність HgI2.
15. Причини забруднення осадів в гравіметрії. Способи промивання осадів.
16. Обчислити молярну концентрацію розчинів:
а) 500 мл розчину, який містить 2,183 г АgNO3 ;
б) 20 мл розчину, який містиь 8,879 г NaCl .
17. Яка кількість речовини необхідна для приготування наступних розчинів:
а) 500 мл 0,005 М хлорної кислоти;
б) 1000 мл 0,193 М барію гідроксиду.
18. Розрахувати кількість моль-еквівалентів (n), що міститься:
а) в 1,1688 г NaCl;
б) в 100 мл 0,2 М розчину NaCl.
18. Яка основна формула для розрахунків в титриметрії?
19. Що таке первинний стандарт, вторинний стандарт?
20. Вимоги до вихідних речовин – первинних стандартів.
21 Вимоги до реакцій, які застосовують у титриметрії.
22. Розрахуйте рН 0,1 М розчину H2С2O4.

## Slide 14
23. Чи можна титрувати HNO2 у водному розчині?
24. Який індикатор необхідно взяти для титрування НСООН лугом?
25. Що таке „показник титрування” (рТ) індикатора?
26. Яку наважку фенолу, що містить 3% індиферентних домішок, необхідно взяти для аналізу, щоб на титрування його в середовище метилетилкетону витрачалось 5,0 мл 0,1М бензольнометанольного розчину тетраетиламонію?
27. На титрування 0,1758 г натрію саліциловокислого, що містить індиферентні домішки, в середовище льодяної оцтової кислоти витратили 9,87 мл 0,1 М (К=1,1008) розчину HClO4 в льодяній оцтовій кислоті . Визначити масову частку (%) основної речовини у зразку.