## Slide 1: Розчини для ін’єкцій, що потребують стабілізації
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
Презентацію підготував:
д.фарм.н. Борисюк І.Ю.
доц. Фізор Н.С.
ас. Молодан Ю.О.
ас. Акішева А.С.
Одеса 2021

## Slide 2: План практичного заняття
1. Стабільність і її види. 2.Методи стабілізації. 3.Стабілізатори і механізм їх дії.
Характеристика антиоксидантів.
Характеристика консервантів.

## Slide 3: Вступ
Ін'єкційні розчини з кожним роком знаходять усе більш широке застосування в медицині. До лікарських форм для ін'єкцій Державна фармакопея України висуває ряд вимог, однією із яких є стабільність. Стабільність лікарських препаратів має особливе значення, тому що вона багато в чому визначає економіку і рентабельність заводського й аптечного виробництва. Крім того, стабільність при збереженні є найважливішою умовою успіху лікування і найголовнішою характеристикою якості лікарських препаратів. Однак процес їхньої стабілізації вивчений недостатньо. Тому в даний час проблема стабільності лікарських форм для ін'єкцій в умовах розширення їхнього асортименту і збільшення випуску є вкрай актуальною.
У процесі готування і зберігання розчинів багато лікарських речовин руйнуються з утворенням неактивних і токсичних продуктів під впливом багатьох факторів. Наприклад, у процесі стерилізації ін'єкційних розчинів і наступному їхньому зберіганні можлива зміна деяких лікарських речовин. Рішення проблеми стабільності може бути досягнуто вивченням характеру реакцій, що протікають у лікарських формах, із застосуванням для цих цілей фізико-хімічних методів дослідження. Стабільність активного інгредієнта лікарської форми залежить не тільки від його фізико-хімічних властивостей, але і від властивостей допоміжних речовин, а також і від технологічних процесів одержання лікарської форми.
Одержання стійких розчинів передбачає максимальне усунення чинників, що сприяють розкладанню лікарських речовин, що досягається
шляхом застосування допоміжних речовин – стабілізаторів, а також використання комплексу технологічних прийомів у процесі приготування лікарських форм. Раціональний підбор стабілізатора дозволить приготувати високоякісну і терапевтично ефективну лікарську форму. Вивченням питань стабілізації ін'єкційних лікарських форм і порозумівається практична необхідність вивчення даної теми.

## Slide 4: СТАБІЛЬНІСТЬ І ЇЇ ВИДИ
Стабільність – це
здатність препаратів зберігати фізико- хімічні властивості і фармакологічну активність протягом
визначеного терміну зберігання, передбаченого вимогами нормативної документації.
Вивчення питань стабілізації – важлива технологічна задача, тому що 90% лікарських речовин вимагає застосування стабілізаторів або особливих умов приготування.
Стабільність лікарських препаратів залежить від:
температури зберігання;
освітленості;
складу навколишнього середовища;
способу приготування;
допоміжних речовин;
виду лікарської форми (особливо агрегатного стану);
упакування.
препаратів передбачає що сприяють зміні
максимальне усунення
Основний принцип стабілізації
чинників,
властивостей лікарських речовин.
Стабільність
Фізична
Мікробіологічна
Хімічна
Стабілізація
Фізичними методами
Хімічними методами
Комплексними методами

## Slide 5: МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНІ МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Фізичні процеси, що відбуваються в лікарських препаратах:
укрупнення часток дисперсної фази;
розшаровування;
зміна консистенції;
випаровування;
сублімація.
Методи фізичної стабілізації
Насичення води для ін’єкцій вуглецю диоксидом
Кип’ятіння води з наступниим швидким її охолодженням
Перекристалізація вихідних речовин
Заповнення флаконів разчином у потоці інертного газу
Обробка розчинів адсорбентами
Використання неводних розчинників
Використання концентратів
Захист лікарських речовин від неблагодійного
впливу навколишнього
середовища
Використання лікарських та допоміжних речовин високого степіня
очищення
Застосування
результатів наукових досліджень
Використання сучасного технологічного
обладнання
Використання ліофілізованих розчинів зневожених лікарських препаратів (шляхом сублімації або вакуумної сушки)
Використання заморожених инфузійних розчинів

## Slide 6: МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ХІМІЧНІ МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Хімічна стабільність розчинів залежить від:
якості розчинників і лікарських речовин;
класу і марки скла флаконів;
наявності кисню у воді і розчинах;
рН розчинів;
температури і часу стерилізації;
наявності іонів важких металів;
умов збереження препаратів.
Хімічні процеси, що відбуваються в лікарських препаратах:
гідроліз;
омилення;
реакція окиснення-відновлення;
декарбоксилірувания;
ізомеризація;
рацемізація;
полімеризація;
фотохімічна деструкція.
Хімічні методи передбачають підвищення стабільності лікарських речовин і препаратів у цілому шляхом додавання речовин
стабілізаторів.
Вибір стабілізатора залежить від:
  Природи лікарських речовин;
  характеру процесів, що відбуваються в розчинах.

## Slide 7: СТАБІЛІЗАТОРИ
Стабілізатори – це речовини, що підвищують хімічну стійкість лікарських речовин у розчинах для ін'єкцій.
Вимоги, що висуваються до стабілізаторів
повинні бути безпечними для хворого як у чистому стані, так і в сполученні з компонентами лікарського препарату (фармакологічна індиферентність);
повинні бути дозволені до застосування в медичній практиці;
повинні бути ефективними в застосовуваних концентраціях (виконувати своє функціональне призначення);
хімічна чистота;
доступність.
Механізм дії стабілізаторів
перетворення нерозчинних активних речовин у розчинні солі або комплексні сполуки;
створення необхідного значення рН середовища;
підбір відповідних систем розчинників;
попередження окислювально-відновних процесів.

## Slide 8: СТАБІЛІЗАТОРИ
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН І СТАБІЛІЗАТОРІВ
(А.С. Прозоровский, Н.А. Кудакова)
Лікарські речовини, що потребують стабілізації |  | 
Солі слабких основ та сильних кислот |  | 
Солі сильних основ та слабких кислот |  | 
Легкоокислювані речовини |  | 
Речовини, що перешкоджають гидролизу
Стабілізатори
Речовини, що перешкоджають окисленню
Найменування стабілізатора та його кількість, вказується в нормативно-техничній документації, а
також у діючих наказах МОЗ України та в інструкціях,
відмічаються на зворотньому боці рецепта та на лицьвому боці ППК.

## Slide 9: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ГІДРОЛІЗУ
Гідроліз – реакція іонного обміну меж різними речовинами (солі, ефіри та ін.) та водою.
СХЕМА ПРОЦЕСУ ГІДРОЛІЗУ
ВА + НОН  НА+ВОН
де ВА – речовина, що гідролізується; НА і ВОН – продукти гідролізу.
Чинники, що впливають на ступінь гідролізу:
хімічна природа солі,
температура;
концентрація солі.
СХЕМА ГІДРОЛІЗУ СОЛІ СИЛЬНОЇ ОСНОВИ І СЛАБКОЇ КИСЛОТИ
ВА+ HOH ↔ В+ + ОН- + НА
де ВА – речовина, що гідролізується; НА – кислота, що слабо дисоціює.
Розчини солей сильних основ та слабких кислот стабільні
При додаванні натрію гідрокарбонату або розчину натрію гідроксиду 0,1 М
Розчини:
натрію тіосульфату;
кофеїн-бензоату натрію;
натрію нітриту

## Slide 10: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ГІДРОЛІЗУ
Кофеїн - бензоату натрію 10,0:2 =5,0 Розчину натрію гідроксиду 0,1 М
1000 мл – 4 мл
50 мл – Х Х=0,2 мл 1мл – 20 крапель
0,2 мл – Х Х =4 краплі
Води для ін'єкцій до 50 мл
Дата
Coffeini-natrii benzoatis
№ рец
5,0
Sol. Natrii hydroxydi 0,1 M gtts IV
(1мл – 20 крап.)
Aquae pro injectionibus ad 50 ml
V =50 ml
Sterilis!
Приготував Перевірив
Rp.: Sol. Coffeini-natrii benzoatis 10% 50 ml Sterilisa!
D. S. По 2 мл 2 рази на день для внутріньом'язових ін’ єкцій
Розчини кофеїн-бензоату натрію стабілізують 0,1 М розчином натрію гідроксиду в кількості 4 мл на 1 л розчину незалежно від концентрації кофеїн-бензоату натрію для
одержання pH = 6,8 –8,5 (ДФ Х)
Даний лікарський препарат – розчин сильнодіючої речовини – солі сильної основи і слабкої кислоти для ін'єкцій, що вимагає стабілізації. У мірну колбу вміщюють 10,0 кофеїн-бензоату натрію, розчиняють у частині води для ін'єкцій, додають 8 крапель 0,1 М розчину натрію гідроксиду і доводять водою для ін'єкцій до обсягу 100 мл. Після якісного і кількісного аналізу розчин фільтрують у флакон для відпуску, герметично укупорюють під обкатування і стерилізують. Проводять вторинний контроль якості й оформляють до відпуску.
ППК (З.б.) ППК (Л.б.)

## Slide 11: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ГІДРОЛІЗУ
СХЕМА ГІДРОЛІЗУ СОЛІ СЛАБКОЇ ОСНОВИ І СИЛЬНОЇ КИСЛОТИ
Схема гідролізу
ВА+ HOH ↔ВО + Н+ +А-
де ВА – речовина, що гідролізується; ВО – основа, що слабо дисоціює.
Розчини солей слабких основ та сильних кислот стабільні
Без додавания стабілізаторів Розчини:
димедрола
папаверину гідрохлориду
тримекаїна
еметину гидрохлорида
ефедрину гідрохлориду
При додаванні розчинів кислоти
хлористоводневої 0,1 М
Розчини:
атропину сульфату
дибазолу
дикаїну
(0,1%; 0,2%; 0,3%)
новокаїну
(0,25%; 0,5%; 1%; 2%)
скополаміну гідроброміду
спазмолітину
стрихніну нітрату
При додаванні розчину кислоти хлористоводневої 0,1 М та
антиоксидантів
Розчини:
апоморфіну гідрохлорид у
новокаїну (5%; 10%)

## Slide 12: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ГІДРОЛІЗУ
Зміст новокаїну, % | Об’єм кислоти хлористоводневої, мл
0,25 | 3
0,5 | 4
1 | 9
2 | 12
Даний лікарський препарат – розчин сильнодіючої речовини – солі слабкої основи і сильної кислоти для ін'єкцій, що вимагає стабілізації.
ППК (З.б.) ППК (Л.б.)
Новакаїну 0,52=1,0 Розчину кислоти хлористоводневої 0,1М:
1000 мл – 4 мл 200 мл – Х
Х=0,8мол 1 мл – 20 крапель
0,8 мол – Х
 = 16 крапель Води для ін'єкцій до 200 мл
Дата № рец
Novocaini 1,0
Sol.Acidi hydrochlorici 0,1 M gttsХVI
(1мол – 20 кап.)
Aquae pro injectionibus ad 200 ml
V = 200 ml
Sterilis!
Приготував: Перевірив:
Rp.: Sol. Novocaini 0,5% 200 ml Sterilisa!
D. S. Для інфільтраційної анестезії.
Розчини новокаину стабілізують 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої для одержання рН 3,8– 4,5 (ДФ Х),
кількість якої залежить від концентрації новокаїну в
розчині.
Кількість 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої на 1 л розчину новокаїну для ін'єкцій

## Slide 13: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН, ЩО ЛЕГКО ОКИСЛЮЮТЬСЯ
Окислювання лікарських речовин у процесі приготування ін'єкційних розчинів відбувається в присутності кисню, що
утримується у воді і над розчином. Процес окислювання підсилюється під впливом сенсибілізуючих чинників:
світло;
тепло;
значення рН середовища та ін.
Схема процесу окислювання
значно
O2 RH RH
2
RH→R. →RO .→ROOH→R.
де RH – речовина, що окисляється;
R. – алкильний радикал;
2
RO .– пероксидний радикал;
ROOH – гідропероксид.
Стабілізація розчинів речовин, що легко здійснюється шляхом:
введення антиоксидантів;
окислюються
введення комплексонів для зв'язування іонів важких металів;
створення оптимальних границь рН;
зменшення змісту кисню в розчиннику і над розчинами (насичення СО2, заповнення в струмі інертного газу);
використання світлонепроникної тари для зменшення ініціюючого впливу світла.

## Slide 14: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН, ЩО ЛЕГКО ОКИСЛЮЮТЬСЯ
Для стабілізації розчинів речовин, що легко окислюються у фармацевтичній практиці застосовують допоміжні речовини, що перешкоджають окислюванню – антиоксиданти.
Вимоги, що висуваються до антиоксидантів:
нешкідливість у застосовуваних дозах як самих антиоксидантів так і продуктів їхнього метаболізму й інгредієнтів, що утворюються, (відсутність дратівних і алергізуючої дії ) ;
ефективність при мінімальних концентраціях;
гарна розчинність у дисперсійному середовищі.
Класифікація антиоксидантів
За розчинністю
За дією
Косвенні («негативні каталізатори» або
комплексоноутворювачі)
Прямі
(сильні відновлювачі)

## Slide 15: ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТІВ
До прямих антиоксидантів відносяться сильні водновлювачі, що володіють більш високою здатністю до окислювання, чим лікарські речовини, що ними стабілізуються
Прямі антиоксиданти
Речовини, що запобігають створенню активних радикалів з гідропероксидів
Речовини, що руйнують гідропероксиди
Речовини, що розривають ланцюг окислення за реакцією з алкільними радикалами
сполуки, що містять атоми сірки, фосфора, азота, миш’яку
хінони, нітросполуки, молекулярний іод
феноли, нафтоли, ароматичніе аміни, амінофеноли
Косвенні антиоксиданти
До непрямих антиоксидантів відносяться речовини, що зв'язують у сполуки. які практично не дисоціюють, катіони металів, що попадають у розчини лікарських речовин як домішки з лікарських препаратів і каталізують окисні процеси.
багатоосновні карбонові кислоти;
оксикислоти
(лимонна,
саліцилова, виннокам’яна та ін.);
етилендиамінтетрауксусна
кислота (трилон Б); кальцієва
сіль трилону Б (тетацин);
унітіол;
амінокислоти;
тиомочевина та ін.

## Slide 16: ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТІВ
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ У РОЗЧИНАХ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Стабілізатор | Лікарська речовина, що стабілізується
Прямі антиоксиданти: Анальгін Натрію сульфіт | Апоморфіну гідрохлорид Кислота аскорбінова Натрію п-аміносаліцилат Стрептоцид розчинний (0,5%, 5%, 10%) Этазол-натрій
Натрію метабисульфіт | Вікасол Кислота аскорбінова Натрію саліцилат
Натрію бісульфіт | Новокаїнамід
Натрію тіосульфат | Вікасол Дикаїн (1%, 2%) Новокаїн (5%, 10%) Стрептоцид розчинний (5%, 10%)
Унітіол | Тіаміну бромід (3%, 6%) Тіаміну хлорид (2,5 %, 5%)
Цистеїн | Апоморфину гідрохлорид
Непрямі антиоксиданти («негативні каталізатори»): Трилон Б (динатриевая сіль етилендіамінтетрауксусної кислоти) | Натрію гідрокарбонат (3%,4%,5%,7%)

## Slide 17: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН, ЩО ЛЕГКО ОКИСЛЮЮТЬСЯ
Rp.: Sol. Acidi ascorbinici 5% 100 ml Sterilisa!
D. S. Для внутрішньовенних ін'єкцій
Даний лікарський препарат – розчин для ін'єкцій речовини, що легко окислюється та вимагає стабілізації. pН – 6,0 –7,0 (ГФ Х).
ППК (З.Б.)
Кислоти аскорбінової 5,0
Натрію метабісульфіту 0,2 (або натрію сульфіту 0,1)
Натрію гідрокарбонату 2,38
Води для ін'єкцій до 100 мл
або
100 – (5,00,61 + 2,380,3) = 96,24 мл
У мірну колбу поміщають 0,2 натрію метабисульфіту (або 0,1 натрію сульфіту), розчиняють у більшому обсязі води для ін'єкцій для зв'язування вільного кисню, послідовно додають 5,0 кислоти аскорбінової і 2,38 натрію гідрокарбонату і доводять водою для ін'єкцій до 100 мл. Після якісного і кількісного аналізу розчин фільтрують у флакон для відпуску, герметично укупоривають під обкатування і стерилізують при 120 протягом 8 хв. Проводять вторинний контроль якості й оформляють до відпустки.
ППК (Л.б.)
Дата
Natrii methabisulfitis
№ рец.
0,1
(seu Natrii sulfitis 0,2)
Acidi ascorbinici
Natrii hydrocarbonatis
Aquae pro injectionibus
5,0
2,38
ad 100 ml
V = 100 ml
Sterilis!
Приготував Перевірив

## Slide 18: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН, ЩО ЛЕГКО ОКИСЛЮЮТЬСЯ
Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 5% 100 ml Sterilisa!
D. S. Для внутрішньовенних ін'єкцій.
Даний лікарський препарат – розчин для ін'єкцій (рН 8,1 – 8,9)
ППК (З.б.) ППК (Л.б.)
Натрію гідрокарбонату Води для ін'єкцій
або
5,0
до 100 мл
V (Н2О) = 100 – 5,00,3 = 98,5 мл
Дата
Natrii hydrocarbonatis
№ рец 5,0
Aquae pro injectionibus ad 100 ml
V = 100 ml
Sterilis!
Приготував Перевірив
Зміст натрію гідрокарбонату, % | Кількість трилону Б, г
3 | 0,02
4 | 0,03
5 | 0,04
7 | 0,05
Особливості технології розчинів натрію гідрокарбонату для ін'єкцій:
субстанція марки «х.ч.» або «ч.д.а.», а також «придатний для ін'єкцій» (зміст іонів кальцію і магнію не більш 0,005%);
розчинення проводять при температурі 15-20 С без інтенсивного перемішування;
наповняють флакони на 2/3 обсягу;
стерилізують флакони в переверненому виді або в горизонтальному положенні;
використовують препарат через 2-3 години після повного охолодження і
перемішування (для розчинення вуглекислоти, що знаходиться над розчином).
Якщо натрію гідрокарбонат містит ьсолей кальцію більше 0,005% його розчини стабілізують додаванням трилону Б.
Кількість трилону Б на 1 л розчину натрію гідрокарбонату для
ін'єкцій

## Slide 19: СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН, ЩО ЛЕГКО ОКИСЛЮЮТЬСЯ
Для об’ємів більше 1 л (на 1 л розчину) | Для об’ємів менше 1 л (5 % від обсягу розчину глюкози)
Натрію хлориду 0,26 | Натрію хлориду 5,2
Кислоти хлористоводневої 0,1 М | Кислоти хлористоводневої 8,3 % 4,4
5мл | мл
 | Води для ін'єкцій до 1 л
Rp.: Sol. Glucosi 10% 100 ml Sterilisa!
D. S. Для внутрішньовенних ін'єкцій
Даний лікарський препарат – розчин глюкозу для ін'єкцій – гігроскопічної речовини, що вимагає стабілізації.
ППК(З.б.)
Глюкози (вологість 9%)
X  a 100  10100  11,0
100  b 100  9 Рідини Вейбеля 100 мл – 100%
Х – 5%
Води для ін'єкцій до 100 мл або
100 – 11,0 0,69 – 5 = 92,4 мл
ППК (Л.б.)
Дата Glucosi
Liquoris Weibeli
№ рец 11,0 (вол. 9%)
5 ml
Aquae pro injectionibus ad 100 ml
V =100 ml
Sterilis!
Приготував Перевірив
Роль натрію хлориду:
утворює комплекс по альдегідній групі;
зрушує рівновагу у бік утворення циклічної форми глюкози.

## Slide 20: ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСЕРВАНТІВ
Лікарські препарати для внутрішньополостних, внутрішньосерцевих, внутрішньоочних або інших ін’єкцій, що мають доступ до спинномозкової рідини, а також при разовій дозі, що перевищює 15 мл не повинні містити консервантів.
Мікробіологічна нестабільність – зміни в лікарських препаратах окисного, гідролітичного й іншого характеру під впливом мікроорганізмів і продуктів їхньої життєдіяльності (токсинів або ферментів).
Запобігти мікробіологічній нестабільності розчинів для ін'єкцій можливо шляхом додавання до них різних хімічних речовин антибактеріальної дії – протимікробних стабілізаторів (консервантів).
Консерванти – допоміжні речовини, що застосовуються для запобігання контамінації і розмноження мікроорганізмів у лікарських препаратах.
Вибір консерванту визначається:
складом лікарського препарату;
рН середовища;
режимом застосування препарату.

## Slide 21: ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСЕРВАНТІВ
Вимоги, що висуваються до консервантів:
фармакологічна індиферентність у використовуваній концентрації (відсутність загальтоксичної, алергізуючої і місцевоподразнючої дії);
широкий спектр антимікробної дії при низьких концентраціях;
гарна розчинність у дисперсійному середовищі;
хімічна індиферентність (відсутність хімічної взаємодії з лікарськими і допоміжними речовинами, пакувальним матеріалом;
стабільність у широкому інтервалі рн і температури протягом терміну придатності лікарського препарату;
відсутність впливу на органолептичні властивості лікарських препаратів;
підтримка стерильності лікарських форм протягом усього часу
їхнього застосування (надійна антимікробна активність);
відсутність здатності до утворення стійких форм мікроорганізмів.
Консервування не виключає дотримання правил проїзводчого процесу, які повинні сприяти максимальному зниженню мікробної контаминації лікарських препаратів

## Slide 22: ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСЕРВАНТІВ
Неорганічі сполуки
Металоорганічні сполуки
Срібна вода
Мертіолат, солі фенілртуті
Органічні сполуки
Ефірні олії (лаврова, лавандова, анісова, розова, лимонна)
Спирти (етіловий, фенілетіловий, бензиловий)
Феноли (фенол, хлоркрезол)
Складні ефіри п-гідрокси- бензойної кислоти (ніпагін, ніпазол)
Органічні кислоти (бензойна, сорбінова)
Солі четвертинних амонієвих основ (бензалконію хлориду, диметилдодецилбензиламо- нію хлориду)
Хімічна класифікація
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСЕРВАНТІВ
Ніпагин Ніпазол Бутабен
Бензойная таи сорбінова кислоти Хлорбутанолгідрат
Мертіолат Цефиран Цефирол
Фенилетіловий спирт
Фенол Трикрезол Крезол Хлоркрезол
Бактерицидної дії
Бактерістатичної дії
За видом дії на мікроорганізми

## Slide 23: ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСЕРВАНТІВ
Застосування консервантів у технології стерильних і асептично приготовлених ін'єкційних розчинів
Найменування консервантів | Концентрація
Неорганічні сполуки | 
Срібна вода | 1-10 мг/л
Металоорганічні сполуки | 
Мертіолат | 0,005%
 | 0,02%
 | 0,01%
Фенілртуті ацетат | до 0,02%
Фенилртуті нітрат | 0,001 – 0,002% 0,004%
Органічні сполуки | 
Спирти: | 0,3 –0,5%
– фенілетіловий | 
 | 1-2%
– бензиловий | 
– хлорбутанолгідрат | 
 | 0,5%
Фенол і його похідні: | 
– фенол | 0,25-0,3(0,5)%
– хлоркрезол | 0,05%
 | 0,1%
– складні ефіри n-гідрокси- бензойної кислоти (ніпагин, | до 0,5%
ніпазол, бутабен) | 
3.3. Органічні кислоти: – сорбінова | 0,1-0,2%
Солі четвертинних амонієвих основ бензалконію хлорид диметилдодецилбензиламонію хлорид (ДМДБАХ) | 0,01%
 | 0,01%

## Slide 24: КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Стабілізація розчинів для ін'єкцій комплексними методами здійснюється введенням декількох стабілізаторів різного типу:
кілька прямих антиоксидантів;
прямій і непрямий антиоксидант;
антиоксидант і речовина, що забезпечує рН середовища;
антиоксидант і консервант.

## Slide 25: ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Нормативна документація, що регламентує виготовлення лікарських препаратів для парентерального застосування.
Характеристика методів стабілізації.
Вимоги, що висуваються Державною фармакопеєю України до стабілізаторів.
Механізм дії стабілізаторів.
Стабілізація розчинів лікарських речовин, що піддаються гідролізу.
Стабілізація розчинів речовин, що легко окислюються.
Характеристика антиоксидантів.
Характеристика консервантів.
Комплексні методи стабілізації.
Технологія розчинів для ін'єкцій, що потребують стабілізації та контроль їх якості.

## Slide 26: ВИСНОВКИ
Наведено характеристику методів стабілізації розчинів для ін'єкцій та механізм їх дії.
Представлено вимоги, що висуваються Державною фармакопеєю України до стабілізаторів.
Висвітлено питання щодо стабілізації розчинів лікарських
речовин, що піддаються гідролізу та речовин, що легко окислюються.
Наведено характеристику антиоксидантів та консервантів.
Представлена характеристика комплексних методів стабілізації.
Наведено технологію розчинів для ін'єкцій, що потребують стабілізації та висвітлено питання щодо контролю їх
якості у відповідності з нормативною документацією.

## Slide 27: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!