## Slide 1
Виробництво стерильних лікарських засобів згідно вимогам GMP (лікарські форми для ін’єкцій в ампулах, флаконах, інфузійні розчини в контейнерах і др.).
Одеський національний медичний університет
Фармацевтичний факультет
Кафедра фармацевтичної хімії та технології ліків
Доцент, кфарм.н. Фізор Н.С.

## Slide 4
Виробництво стерильної продукції залежно від способу досягнен­ня стерильності GMP ВООЗ ділять на наступні категорії:
- виробництво, при якому продукція кінцево стерилізується в герметизованій первинній упаковці;
- виробництво, при якому препарати стерилізуються фільтрацією;
- виробництво в асептичних умовах із стерильних вихідних речо­вин та матеріалів.
GMP ЄС технологічні процеси підрозділяє на дві категорії:
- виробництво, при якому продукція кінцево стерилізується в укупореній (герметично) первинній упаковці;
- виробництво в асептичних умовах на деяких або на всіх стадіях.

## Slide 5
СТЕРИЛЬНІСТЬ (лат. sterilis — безплідний) – відсутність у середовищі, організмі, будь-якому матеріалі або виробі життєздатних мікроорганізмів та їх спор. Обробка різноманітними способами матеріалів та виробів для їх стерилізації (знепліднення) започатковується в перших мікробіологічних дослідженнях.
Стерильними повинні бути: інструменти, матеріали та інші вироби, які можуть мати безпосередній контакт з поверхнею рани, або кров’ю для переливання, або ЛП для ін’єкційного застосування, очні ЛП та з антибіотиками, для немовлят та дітей віком до одного року, для введення у порожнини тіла, де в нормальному стані відсутні мікроорганізми (середнє вухо, матка, сечовий міхур та ін.), ЛП для місцевого застосування, які наносяться на ушкоджену шкіру (рани, опіки) та слизові оболонки, а також субстанції та допоміжні речовини, які відповідно до вимог ДФУ мають бути стерильними.

## Slide 25
Потреба в інфузійних препаратах в Україні забезпечується за рахунок:
промислового виробництва вітчизняних інфузійних препаратів;
лікарських засобів закордонного виробництва;
екстемпорального виробництва в міжлікарняних аптеках 30-40% від загальної кількості парентеральних ЛЗ.
Провідні підприємства галузі -
- «Юрія-фарм» м. Черкаси вперше в Україні і республіках СНД освоїло виробництво лікарських препаратів відповідно до вимог GMP.
Асортимент лікарських засобів вироблених компанією становить понад 40 найменувань в різних фармакотерапевтичних групах, які застосовуються в екстремальній медицині і офтальмології
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ
«Юрія-Фарм» лідер ринку інфузійних препаратів в Україні
6

## Slide 26
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕ7БИ В ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ
«Юрія-Фарм» лідер ринку інфузійних препаратів в Україні
Інфузійні препарати компанії “Юрія-Фарм”:
Реосорбілакт, Латрен
Сода-буфер, Ксилат, Тівортин, Тівортин-аспартат, ГІК, Гекодез Сорбілакт, Амінокапронова к-та
Інфузійні розчини:
Натрію хлорид р-н 0,9 %
Глюкози р-н 5 %, Вода для ін’єкцій Рінгера р-р, Рінгер-лактатний р-н Натрію гідрокарбонат р-н 4 % Маніт р-н 15 %, Поліглюкін Реополіглюкін р-н
Антибіотики: лефлоцин, лефлоцин-750, бігафлон, офлоксацин, максицин, солюсептол, орнітгіл, ципрофлоксацин
7

## Slide 27: «Юрія-Фарм» лідер ринку інфузійних препаратів в Україні
8

## Slide 28: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ
Обсяг інвестицій у нову лінію склав 20 млн євро. На реалізацію проекту потрібно було 2 роки. "Все обладнання для виробничої лінії виготовлено в Німеччині. Технічні і технологічні рішення, які впровадили при виготовленні інфузійних розчинів – є унікальними і є стандартом у світовій фармацевтичній практиці.
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ
Фармацевтична фірма "Дарниця" запустила лінію з виробництва інфузійних розчинів в поліпропіленових (ПП) флаконах
9

## Slide 29: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ
Інфузійні розчини компанії "Дарниця" в новій упаковці (глюкоза, амінокапронова кислота, Лефлок, метронідазол, хлорид натрію, тівомакс і флуконазол) вже доступні по всій Україні. Виробничі потужності компанії дозволяють випускати щорічно більше 320 млн ампул, 21 млн стерильних антибіотиків у флаконах і 16 млн флаконів інфузійних розчинів
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ
У рік на лінії заплановано випуск 16 млн флаконів
при загальній потребі вітчизняного ринку в 100 млн флаконів
1

## Slide 30
ХАРАКТЕРИСТИКА ІН'ЄКЦІЙНОГО СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ ЛІКІВ
Введення ліків проводиться за допомогою шприца і голки, з порушенням цілісності шкірних покривів.
Вперше підшкірне вприскування ліків було здійснене у 1851 році Лазаревим.
Сучасний шприц був запропонований в 1852 році Правацем.
ВИДИ ІН'ЄКЦІЙ:
внутрішньошкірні – injectiones intracutaneae
підшкірні– injectiones subcutaneae внутрішньом’язові– injectiones intramusculares внутрішньовенні– injectiones intravenosae внутрішньоартеріальні – injectiones intraarteriales внутрішньочерепні – injectiones subarachnoidales спинномозкові – injectiones cerebrospinales та ін.
11

## Slide 31: Виготовлення парентеральних лікарських
Вихідні речовини
Тара
Навколишнє середовище
Обладнання
Закупорювальні засоби
Працюючий персонал
засобів
В асептичних умовах, з використанням матеріалів і методів, які забезпечують стерильність, запобігають забрудненню лікарських препаратів та розвиток в них мікроорганізмів
ДФУ 2.0, Т.1 (5.1.1), СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015
Джерела забруднення стерильних розчинів
17

## Slide 32: Виготовлення парентеральних лікарських
Асептичні умови виготовлення парентеральних лікарських засобів відповідно до вимог ДФУ, наказів МОЗУ № 275,
№ 812, стандарту СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015 передбачають:
Вимоги до приміщення;
Вимоги до лікарських і допоміжних речовин;
Вимоги до виробничого устаткування, персоналу;
Вимоги до розчинників;
Вимоги до закупорювальних засобів;
Вимоги до організації і проведення технологічних процесів (розчинення, стабілізація, фільтрація, стерилізація, пакування, маркування).
18
Асептика це певні умови праці, комплекс організаційних заходів, що дозволяють в максимальній мірі оберегти ліки від попадання в них мікроорганізмів ДФУ 2.0, Т.1 (5.1.1), СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015
засобів

## Slide 33: Організація роботи в асептичних умовах
19
Асептичний блок повинен мати не менш трьох кімнат: Передасептична (шлюз) – для підготовки персоналу до праці. Асептична – для виготовлення лікарських форм.
Апаратна – для стерилізації, отримання води для ин’єкцій
Регламентується:
Наказом МОЗ України за № 275 от 15.05.2006 р. «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»;
Наказом МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 «Про затвердження правил
виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки»
Стандартом СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек;
Наказом МОЗ України від 01.07.2015 № 398 "Про затвердження документів з питань виготовлення лікарських засобів в умовах аптек»
«Методи виробництва стерильних лікарських засобів» ДФУ 2.0 (5.1.3.)
Вимоги до приміщень:
Виробництво ліків в асептичних умовах здійснюється в «чистих» приміщеннях, в яких нормується чистота повітря за вмістом мікробних і механічних частинок

## Slide 34: ПРЕДАСЕПТИЧНА (ШЛЮЗ)
20

## Slide 35: ВИМОГИ ДО ЛІКАРСЬКИХ І ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН:
Лікарські засоби для парентерального застосування виготовляють з використанням матеріалів і методів, що забезпечують стерильність і запобігають забрудненню лікарських засобів і росту в них мікроорганізмів
«Методи виробництва стерильних лікарських засобів» ДФУ 2.0, Т.1 (5.1.1)
Стандарту СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек
Лікарські речовини використовують кваліфікації «х. ч.», «ч. д. а.» або
«придатний для ін'єкцій» і що відповідають вимогам ДФУ 2.0 , Т.1 (5.1.1),
Допоміжні речовини (стабілізатори, консерванти та ін.) використовують дозволені до медичного застосування і такі, що відповідають вимогам ДФУ 2.0 , Т.1 (5.1.3), Стандарту СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015
Допоміжний матеріал (вата, марля, пергаментний папір, фільтри і т.п.) використовують стерильними. Він може зберігатися в закритому вигляді в біксах або банках з притертими пробками не більше 3 діб.
Розкриті матеріали повинні використовуватися протягом 24 годин. Стандарт СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек
21

## Slide 36: ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
№
п/п
ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯННЯ
Пристрій для перекачування ін'єкційних розчинів УПР-3
Пристрій для контролю ін'єкційних розчинів УК-2
Пристосування для обтиску ковпачків на флаконах ПОК або
пристрій для обкатки флаконів
Стерилізатори парові медичні і ін.
Терези, рН-метр, іономери та ін.
При виготовленні парентеральних лікарських препаратів в аптеках може бути використано вітчизняне і імпортне технологічне обладнання, яке забезпечує відповідну
якість розчинів.
22

## Slide 37
Шафа для
стерилизації посуду
ЛАМІНАРНА ЗОНА
Підготовка посуду до розливу

## Slide 38
Установки для виготовлення розчинів

## Slide 39
Розлив ін’єкційних розчинів в ламінарній зоні в стерильному повітряному потоці

## Slide 40
27
АПАРАТ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

## Slide 41
28
Стерилізація розчину для ін’єкцій
Подача розчину для ін’єкцій на стерилізацію в стерилізатор

## Slide 42: Пристрій для контролю ін’єкційних розчинів на відсутність механічних включень
29

## Slide 43: РОЗЧИННИКИ
При виготовленні парентеральних лікарських препаратів використовують воду для ін’єкцій, жирні масла, етилолеат, а також комплексні розчинники.
Вода для ін’єкцій повинна відповідати вимогам, що висуваються ДФУ 2.0 до “Вода для ін’єкцій”.
Вода для ін’єкцій може бути отримана перегонкою питної води в асептичних умовах
- Дистиляція;
- Зворотній осмос;
Типи очищення води:
- Ультрафільтрація;
- Деіонізація;
- Сорбція активованим вугіллям
30

## Slide 44
31
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДИ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
МЕТОДИ
Методом
зворотнього
осмосу
Трьохстадійна установка
«Osmocarb» (Англія) з автомати- чним регулюванням роботи.
Проводить тонке очищення води
Методом
іонного обміну
Демінералізатор «ELGAMAT DUO RAPIDS» (Англія). Проводить знесолювання води
Методом
ультрафі-
льтрації
Ультрафіолетові модулі «Asahi Chemical» (Японія), «Hoffman La- roche» (Швейцарія), «Elga» (Вели- кобританія) і ін. Проводить тонке очищення води.
Методом дистиляції
Апарати АА-1, АЕВС-4А, АЕВС-25,
ЕД-1 (Росія), «Вапоникс» (США) і ін. Проводять знесолювання, перегонку та стерилізацію води.
ОБЛАДНАННЯ

## Slide 45
32
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ЗГІДНО ДФУ
Хімічний
контроль
Щодня з кожного балона на відсутність хлоридів, сульфатів, солей кальцію, відновні речовин, аміаку, вугільного ангідриду
Щокварталу повний хімічний аналіз: рН, кислотність або лужність, наявність сухого залишку, нітратів, нітриту, важких металів
Бактеріологічний
контроль
Не рідше 1 разу на квартал
Контроль на
пірогенність
Щокварталу, оскільки дослідження на відновні речовини з калію перманганатом не може вказувати на відсутність пірогенних речовин
Контроль на
відсутність
механічних
включень
Відповідно до ДФУ

## Slide 46
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ
за вимогами Європейської ФармакопеЇ
Вода для ін’єкцій
Повинна відповідати вимогам до
«Води для ін'єкцій»
Вода «in bulk»
Повинна відповідати вимогам до «Води
очищеної» Нормуються: бактеріальні ендотоксини, нітрати, важкі метали,
Устаткування: збірники типу ЗІ місткістю 40 і 100 л
При підготовці запасу води для ін'єкцій її необхідно стерилізувати
33
При t 5°-10°с не більше 24 годин в асептичних умовах
алюміній, вуглець, електропровідність
ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

## Slide 47: ХАРАКТЕРИСТИКА ПІРОГЕННИХ РЕЧОВИН
Пірогенні речовини (від грецького слова pyr – вогонь, латинського generatio - народження) –
це продукти життєдіяльності і розпаду мікроорганізмів, токсини, мікробні клітини
За хімічним складом: це ВМС з великою молекулярною масою, мають ліпосахаридну або ліпопептидну природу
Властивості: термостабільні; не леткі; не переганяються з водяною парою
При попаданні в організм: викликають алергічні реакції, підвищення температури, озноб, цианоз, аж до анафілактичного шоку і ле- тального результату
Термічна стерилізація не звільняє воду і розчини від пірогенних речовин
Токсичність пояснюється наявністю в них фосфатних угрупувань.
34

## Slide 48
СТЕРИЛІЗАЦІЯ -
це процес повного знищення мікроорганізмів і їх спор в лікарських речовинах, лікарських
формах,на посуді, допоміжних матеріалах, інструментах і апаратах
35

## Slide 49
МЕТОДИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
Хімічні
Фізичні
Механічні
Консервація лікарських форм
Стерилізація газами і розчинами
Радіаційна
Стерилізація УФ - проміням
Термічна (теплова)
Фільтрування
Стерилізація струмами високої частоти
За рахунок бактеріостатичної дії консервантів
Відбувається знищення
мікроорганізмів:
За рахунок бактерицидної дії
антисептиків
Під впливом високої температури за
рахунок коагуляції білків і руйнування
ферментів мікроорганізмів
Під впливом УФ - променів (довжина
хвилі менше 300 нм) за рахунок
фотохімічного порушення ферментних
систем мікробної клітини
Під впливом іонізуючого
випромінювання в результаті дії на
метаболічні процеси в клітині
Під впливом електромагнітного поля
за рахунок зміни орієнтації молекул і
поглинання енергії відбувається
швидкий нагрів речовини і його
стерилізація
Мікроорганізми повністю видаляються
з розчину
36

## Slide 50: Контроль ефективності здійснюється за
ТЕРМІЧНА
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
СУХИМ ЖАРОМ
Здійснюється сухим гарячим повітрям в повітряних стерилізаторах при температурі 180-200°с
Стерилізація паром
допомогою контрольно-вимірювальних
приладів, хімічних і біологічних тестів
Здійснюється насиченою водяною парою під тиском 0,11мПа
(1,1 кгс/см2) і температурі 120°С або 0,20мпа (2 кгс/см2) і температурі 132°С
Тиндалізація
Здійснюється текучою парою при температурі 100°с в стерилізаторах типу С-60 і ін.
Дробова стерилізація. Нагрівання розчину при t = 60-65°с по 1 годині протягом 5 днів або при t = 70-80°с протягом 3 днів
Пастеризація
Одноразове нагрівання розчину при t =
80°С протягом 30 хвилин
37

## Slide 51: Устаткування: бактерицидні увіолеві
38
СТЕРИЛІЗАЦІЯ УФ-
випромінюванням
Застосовується
для знезараження:
лампи БУВ-15, БУВ-30, БУВ-60 і ін.
Настінні і стельові бактерицидні опромінювачі. Пересувні бактерицидні опромінювачі великої потужності, що складаються з 6 ламп БУВ-30 і забезпечують велику швидкість стерилізації
Допоміжних матеріалів і аптечного
інвентаря
Апарати із зануреними і незануреними
джерелами УФ - опромінення
Повітря | 
Приміщень | 
Води
Рецептів
Апарат для знезараження
Лампи БУВ-30 , БУВ-60 и др.

## Slide 52
ПРИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯМ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИ ПЕВНІ ПРАВИЛА:
Категорично забороняється дивитися на включену лампу, так як може бути опік кон’юнктиви очей та шкіри.
При виготовленні ліків в поле УФ –
випромінювання потрібно захищати руки 2% розчином або 2% маззю новокаїну або параамінобензойної кислоти.
Необхідно провітрювати приміщення для видалення оксидів азоту і озону, що
утворюються
39

## Slide 53: Устаткування: радіаційні установки різного типу
40
РАДІАЦІЙНА
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
Ефективність стерилізації залежить від: наявності вологи, кисню, рН середовища, температури і ін.
Високий ступінь інактивації мікроорганізмів
Основні переваги
Ефективність при низькій температурі
Застосовується для знезараження:
Можливість автоматизації процесу
Стерилізація виробів в упаковці
Вати, перев'язувального матеріалу, виробів з пластмаси, різних апаратів, приладів, біологічних і бактерійних препаратів, антибіотиків

## Slide 54: МЕХАНІЧНІ МЕТОДИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
Стерилізація фільтруванням через дрібнопористі фільтри
Мікроорганізми повністю видаляються з розчину, тим самим забезпечуючи його стерильність і апірогенність
Глибинні фільтри
Мембранні фільтри
- Мілліпор
Сарторіус
Сінпор
Дюрапор
Владипор
МФА-3,
-МФА-4
- характеризують
сорбційним і інер -
ціонними механіз-
мами утримання
частинок;
- складаються з
волокнистих
матеріалів
- характеризуються ситовим механізмом затримання та постійним розміром пор;
- тонкі пластини з полімерного матеріалу, розмір пор – 0,3 мкм
Недоліки: при тривалому фільтруванні можливе проростання мікро- організмів і попадання їх у фільтрат
Вказані недоліки відсутні. Використовують у поєднанні з перед фільтрами
41

## Slide 55: КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНИХ
Це сторонні рухомі нерозчинні частинки, за винятком бульбашок газу, випадково присутніх в розчинах
МЕХАНІЧНІ
ВКЛЮЧЕННЯ
Методи контролю
Невидимі неозброєним
оком частинки
Видимі неозброєним оком частинки
Фотометричний
Мембрано-
мікроскопічний
Кондуктометричний
Інструментальний
Візуальний
ВКЛЮЧЕНЬ В ІН’ЄКЦІЙНИХ РОЗЧИНАХ
42

## Slide 56: КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНИХ
43
ВКЛЮЧЕНЬ В ІН’ЄКЦІЙНИХ РОЗЧИНАХ
Візуальний метод дозволяє встановити вид і форму частинки, розпізнавати бульбашки газу, що неможливе при інструмента- льному контролю.
Недолік методу - залежить від цілого ряду чинників: розмір частинок; ступінь контрастності частинок до фону; якість світла; тривалість спостереження; тип освітлення; збільшення; особисті характеристики контролера (гострота зору, досвід
роботи).
Мембранно-мікроскопічний метод дозволяє визначити
максимальний розмір частинок видимих і невидимих, встановити їх походження. Бульбашки газу не впливають на контроль.
Недолік методу - велика ємкість, високі вимоги до кваліфікації
контролера, значний час аналізу.

## Slide 57: КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНИХ
44
ВКЛЮЧЕНЬ В ІН’ЄКЦІЙНИХ РОЗЧИНАХ
Візуальний
Застосовується з 60-х
років. Контроль проводи- ться на чорному і білому фоні
Прилад складається з екрану і лампи освітлення.
Використовують напівавтоматичні системи: “Capsulit” (Італія), “Seidenader”, “Visomar” (Німеччина)
Інструмента-
льний
Засновані на різних
принципах дії: блокува-
ння світла, розсіювання
світла, телевізійні
технології
Використовують електронні автоматичні системи “Autoscan” (фірма “Lesko”, США), “Eisai “(фірма “Eisai”, Японія), “Compur “(фірма “Bayer”, Німеччина) і ін.
Фотометричний
Кондукто-
метричний
Мембрано
мікроско-
пічний
Заснований на принципі
абсорбції частинками світла,
крізь яке вони проходять
(блокування світла)
Використовують автоматичні
лічильники: “Hiac/royco”, “Climet”,
“PMS”, “Accusizer 780” (США);
“Kratel”, “Fritsch”, “Grimm”
(Німеччина); “Аналітпрібор “(Грузія)
Заснований на кондуктомет-
ричному принципі вимірювання
(або на принципі заміщення
електроліту)
Використовують автоматичні лічильники “Coulter” (Франція), “Пікоськел” (Угорщина), “Цитометр”, “Cg-2” (Німеччина), “Целлоськоп “(Швеція).
Заснований на фільтрації розчину через
розкреслену на клітки мембрану і
підрахунку частинок, які на ній
залишилися
Використовують автоматизовані системи “РМС”, “Omnicon-a”, “Accucount” (США) і ін.)

## Slide 58: ТЕХНЛОГІЧНА СХЕМА
ПОСТАДІЙНИЙ
ВИРОБНИЦТВА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Підготовчі роботи (підготовка приміщення, персоналу, устаткування,
допоміжних матеріалів; розчинників, лікарських і допоміжних
речовин (відважування, відмірювання)
Мікробіологічний
контроль
Приготування розчину (розчинення речовин, якщо необхідне
додавання стабілізатора, ізотонування, отримання потрібного
об'єму)
Опитуваний
контроль Первинний хімічний контроль
Фільтрування і фасування розчину (закупорювання, маркування
(шляхом напису або штампування на кришці, використання
металевих жетонів або іншими методами))
Контроль на відсутність механічних включень
Стерилізація розчину (здійснюється не пізніше за 3-и
години від початку приготування)
Контроль готової продукції
Вторинний хімічний контроль Контроль на відсутність
механічних включень
Контроль на стерильність і пірогенні речовини
Якість закупорювання, об'єм
наповнення флаконів
Оформлення
Якість
оформлення
Результати контролю реєструються в журналі за встановленою формою
45

## Slide 59: ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИГОТОВЛЕННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Можна проводити тільки в аптеках, що мають на це дозвіл, що видається уповноваженим на те органом.
Персональна відповідальність за організацію роботи асептичних блоків і
приготування розчинів для ін'єкцій покладається на завідувача аптекою.
Не дозволяється готувати розчини для ін'єкцій за відсутності методик їх повного хімічного аналізу, режиму стерилізації
Не допускається одночасне приготування декілька ін'єкційних
розчинів, що включають різні інгредієнти, або одні і ті ж, але в різних концентраціях.
Приготування ін'єкційних розчинів проводять масо-об’ємним методом, при якому лікарська речовина береться по масі, а розчинник до
отримання певного об'єму розчину.
Розчинення лікарських речовин проводять в стерильних мірних колбах.
При відсутності мірного посуду кількість розчинника, необхідна для
приготування розчину, визначають розрахунковим способом,
користуючись величиною щільність розчину даної концентрації або коефіцієнтом збільшення об'єму.
В міжлікарняних і лікарняних аптеках розчинення лікарських речовин проводять в склянних 20-літрових реакторах, обладнаних електропідігрівачем. Процес перемішування рідини механізований за допомогою мішалок різного вигляду.
46

## Slide 60: ФІЛЬТРУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ
ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
Основний спосіб фільтрування розчинів – вакуумний, полягає у тому, що в приймальному збірнику створюється розрідження.
Під впливом різниці тиску рідина, проходячи через фільтри, заповнює приймальний збірник ;
Вибір оптимального фільтру є відповідальний момент в технології
фільтрації ін'єкційних розчинів;
Для фільтрування використовують беззольні фільтри з фільтруваль- ного паперу марки ФО (виду М - повільнофільтруючий), що затримує
дрібнодисперсні осади;
Широко застосовуються склянні фільтри № 3 і № 4;
Сучасним способом очищення ін'єкційних розчинів є мембранна мікро фільтрація, що дозволяє отримати розчини, вільні від механічних домішок (розміром 0,02 мкм), видимих і невидимих при візуальному контролі, включаючи мікроорганізми
Фільтрування розчинів поєднують з одночасним їх розливом у підготовлені стерильні флакони.
47

## Slide 61: ПАКУВАННЯ
48
Ампули і флакони з скла, поліетилену або іншого матеріалу, який не змінює властивості лікарських речовин;
З аптек прийнято відпускати стерильні розчини в широкогорлих стандартних (можуть бути градуйовані) флаконах різної ємності з каучуковою пробкою закріплюваною обжатим алюмінієвим ковпачком;
Для закупорювання флаконів використовують пробки спеціальних сортів гуми: ІР-21 (силіконова), 25п (натуральний каучук), 52-369, 52-369/І 52-369/ ІІ (бутиловий каучук) ІР-119, ІР-119А (бутиловий каучук);
У зарубіжній літературі є повідомлення про застосування пробок з полівінілхлориду;
Для закупорювання (обтискування ) алюмінієвих ковпачків, а також їх зняття запропоновані різні пристосування.

## Slide 62: ОФОРМЛЕННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ
49
ЗАСОБІВ
Оформлення парентеральних лікарських засобів
Для амбулаторних
хворих
Для лікувально- профілактичних установ
Етикетка синього кольору «Для ін'єкцій» на ній повинні бути вказані:
номер аптеки, склад,
спосіб застосування, дата
приготування, номер рецепту),
додаткова етикетка «Стерильно», попереджувальні етикетки
«Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці»,
«Берегти від дітей» і так далі.
Для розчинів, приготовлених в асептичних умовах без стерилізації
- «Приготовлено асептично».
Етикетка синього кольору, на якій повинні бути вказані:
номер аптеки та номер лікарні, відділення, дата приготування,
термін придатності,
приготував, перевірив
відпустив № аналізу,
спосіб застосування,
склад лікарської форми (вказується латинською мовою).

## Slide 63: ПИТАННЯ ДЛЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Нормативна документація, що регламентує виготовлення лікарських препаратів для парентерального застосування.
Характеристика ін′єкційних розчинів.
Сучасний стан виробництва парентеральних лікарських засобів в Україні. Забезпечення потреби в парентеральних лікарських засобах.
Характеристика ін'єкційного способу введення ліків.
Вимоги, що висуваються Державною фармакопеєю України до парентеральних лікарських препаратів.
Організація роботи в асептичних умовах.
Характеристика розчинників, що використовують при виготовленні лікарських препаратів для парентерального застосування.
Характеристика методів стерилізації.
Класифікація методів контролю механічних включень в ін’єкційних розчинах.
Технологія парентеральних лікарських засобів та контроль їх якості.

## Slide 64: ВИСНОВКИ
Наведено характеристику парентеральних лікарських
засобів.
Представлений сучасний стан виробництва парентеральних лікарських засобів в Україні.
Висвітлено питання щодо організації роботи в асептичних умовах.
Наведено характеристику розчинників, що використовують при виготовленні лікарських
препаратів для парентерального застосування.
Представлено характеристику методів стерилізації.
Наведено технологію парентеральних лікарських засобів та висвітлено питання щодо контролю їх якості у відповідності з нормативною документацією.

## Slide 65: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
52