## Slide 1: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фармацевтичної хімії та технології ліків
Практичне заняття1:
«Допоміжні операції при виготовленні ЛЗ. Виготовлення твердих ЛЗ (порошків)».
Одеса 2023

## Slide 2: План заняття
Характеристика порошків як лікарської форми (ЛФ).
Класифікація порошків.
Переваги та недоліки порошків як ЛФ.
Технологічні операції приготування порошків в промислових умовах.
Обладнання для виробництва порошків

## Slide 3
Порошок - тверда лікарська форма для внутрішнього і зовнішнього застосування, що складається з одного або декількох подрібнених речовин і володіє властивістю сипучості.

## Slide 5
Універсальність складу, так як вони можуть містити речовини органічної і неорганічної природи, тваринного і рослинного походження, невеликі кількості рідких і інших речовин.
- Відносна простота технологічного процесу.
- Досить висока фармакологічна активність завдяки високій дисперсності лікарських речовин.
- Можливість забезпечення як місцевого, так і загального впливу на організм.
- Точність дозування.
- Портативність.
- Велика стійкість при зберіганні, ніж в рідких лікарських формах.
- Можливість внутріаптечної заготовки та використання напівфабрикатів в технологічному процесі.
Переваги

## Slide 6
Недоліки:
- Більш повільне в порівнянні з розчинами наступ фармакологічного ефекту.
- Зміна властивостей деяких речовин під впливом навколишнього середовища (втрата кристалізаційної води, поглинання водяної пари, діоксиду вуглецю, окислення та інші хімічні процеси при зволоженні порошків).
- Подразнюючу дію на слизові оболонки.
- Незручність застосування порошків з речовинами гіркого смаку, ароматними і фарбувальними інгредієнтами.

## Slide 7
прості порошки
складні порошки

## Slide 8
Порошок для внутрішнього застосування
Порошок для зовнішнього застосування

## Slide 9
Порошок для вдування
зубні порошки

## Slide 10
Порошок для приготування розчинів

## Slide 11
Для більшої послідовності і зручності розгляду технологічні стадії, застосовувані при приготуванні порошків, можна розділити на два етапи:
- Перетворення грубодисперсних речовин в порошкоподібний стан і одержання однорідної суміші, що складається з частинок більш-менш однакового розміру. Для цього застосовують такі технологічні стадії: подрібнення, просіювання (в умовах аптеки застосовують рідко) і змішування.
Отримання з порошкової суміші окремих відповідно оформлених доз. Стадії: дозування, упаковка і оформлення.
Приготування порошків складається з наступних технологічних операцій:
1. Розрахунок кількості інгредієнтів порошків.
2. Відважування порошків.
3. Подрібнення і змішування.
4. Дозування.
5. Упаковка та оформлення до відпуску.
6. Оформлення паспорта письмового контролю.
7. Оцінка якості порошку.

## Slide 12: подрібнення
Подрібнення - це процес зменшення розмірів частинок твердих лікарських засобів за допомогою різних пристосувань.
На стадії подрібнення важливим є правильний вибір подрібнюючих машин: враховуються фізико-хімічні властивості матеріалу, розмір вихідного матеріалу і кінцевого продукту, загальна кількість матеріалу, що підлягає подрібненню.
При проведенні процесу подрібнення керуються вимогами НТД до величини частинок подрібненого матеріалу, а вибір машин визначається заданим ступенем подрібнення і властивостями матеріалу, що подрібнюється.
Подрібнюючі машини можуть бути класифіковані за різними ознаками:
- за призначенням: попереднього і остаточного подрібнення;
- за способом подрібнення матеріалу: ріжуть (траворізки, коренерізки), розчавлює і стирається (валки, бігуни, жорна, Ексцельсиор), ударно-відцентрові млини (молоткові, крестобойние, дезинтегратор, дисмембратор), ударно-стирається (кульові і стрижневі млини), машини надтонкого подрібнення (Вибро, колоїдні і струменеві млини);
- за ступенем подрібнення матеріалу (дробарки крупного, середнього і дрібного дроблення, млини тонкого і колоїдного подрібнення);
- за характером робочого інструмента (машини дискові, кульові, ножові, роторні та ін.).

## Slide 16
просіювання
Сито для просіювання порошків
При отриманні складних порошків в промислових умовах кожна речовина, що входить до складу суміші, подрібнюють окремо і просівають крізь відповідне сито.
У промислових умовах використовують механічні конструкції сит: обертові, що коливаються, вібраційні. За конструкцією віброустройства розрізняють 3 види вібраційних сит: електромагнітні, гіраціонние, інерційні.
Просіювання подрібненої матеріалу проводять за допомогою ситових механізмів різної конструкції: обертові, що коливаються і вібраційні. На вібраційних ситах можна просіяти вологий матеріал.

## Slide 18
Змішування - це процес, в результаті якого досягається однакове співвідношення складових частинок в будь-якій частині одержуваної суміші.
Змішування порошкоподібних продуктів здійснюють в спеціальних змішувачах, які класифікують:
- за характером процесу змішування (конвективного або дифузного);
- за конструктивною ознакою (барабанні змішувачі з обертовим корпусом і обертовими лопатями);
- за способами дії на суміш (гравітаційні, відцентрові);
- за характером перебігу процесу змішування (періодичне або безперервне) та іншими ознаками.
Якісною характеристикою процесу змішування є однорідність складу будь-якої з проб, взятої з різних зон змішувача.
Найбільш простим і легким способом змішування є такий, при якому інгредієнти входять до складу порошку приблизно в рівних кількостях, з частинками однакових розмірів, близькими по щільності. Всі компоненти засипають в змішувач і перемішують до отримання однорідної суміші. Якщо при зазначених рівних умовах питома маса порошків, які змішуються - різна, тоді тривалість перемішування збільшується.
сучасні Млини

## Slide 19
сучасні млини

## Slide 21
дозування
1) По масі
точніше
За допомогою ручних ваг

## Slide 22
2) За обсягом
Менш точний, але більш продуктивне
За допомогою дозаторів

## Slide 25: В аптечних умовах

## Slide 26
В промислових умовах

## Slide 28
Упаковка

## Slide 29
Оформлення