## Slide 1: Лекція 7 Тема 7. Організація діяльності з валідації виробничих процесів та кваліфікації обладнання й допоміжних систем в організаціях – суб’єктах фармацевтичного ринку
Одеський національний медичний університет
Кафедра загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії
Навчальна дисципліна «Система якості у фармації»
Лектор:
Еберле Лідія Вікторівна,
к.біол.н., доцент кафедри загальної і
клінічної фармакології та фармакогнозії

## Slide 2
Актуальність теми. Відповідно до вимог належної виробничої практики має бути документально оформлена загальна політика виробника щодо намірів і підходу до валідації і щодо осіб, відповідальних за розробку, перевірку, затвердження та документування кожного етапу валідації.
Мета: сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання щодо організації діяльності з валідації виробничих процесів та кваліфікації обладнання й допоміжних систем в організаціях – суб’єктах фармацевтичного ринку.
План і організаційна структура лекції:
Валідація: визначення поняття, об’єкти, види.
Кадрове забезпечення валідації.
Документація з валідації.
Валідація аналітичних методик.
Валідація очищення.
Кваліфікація: визначення поняття, об’єкти.
Етапи кваліфікації.

## Slide 3
Валідація: визначення поняття, об’єкти, види
Валідація ‒ дії, які відповідно до принципів належної виробничої практики доводять, що певна методика, процес, обладнання, сировина, діяльність або система дійсно дають очікувані результати.
Об’єкти:
технологічний процес (для кожного найменування лікарського засобу);
методи контролю якості (аналітичні методи);
процедури очищення;
методики контрольних випробувань в процесі виробництва;
комп’ютеризовані системи.

## Slide 4
Валідація процесу (process validation) ‒ документоване підтвердження того, що процес, який відбувається в межах встановлених параметрів, може здійснюватися ефективно та з відтворюваними результатами і приводить до отримання лікарського засобу, що відповідає заздалегідь встановленим специфікаціям і характеристикам якості.
  Перспективна валідація (prospective validation) – валідація, що проводиться до початку серійного виробництва продукції, призначеної для продажу.
  Супутня валідація (concurrent validation) – валідація, що здійснюється у виняткових випадках на підставі значних переваг для пацієнта, при якій серії, вироблені під час виконання протоколу валідації, дозволяють до реалізації.
  Ревалідація; повторна валідація (re-validation) – повторення валідації процесу для забезпечення гарантії того, що зміни процесу/обладнання, внесені відповідно до процедур контролю змін, не вплинули несприятливо на характеристики процесу та якість препарату.
Кваліфікація (qualification) – дії, які засвідчують, що конкретне обладнання працює правильно і дійсно дає очікувані результати. Поняття «валідація» ширше й іноді включає в себе поняття «кваліфікація».

## Slide 5
Кадрове забезпечення валідації
На підприємстві має бути сформована комісія з валідації, основне завдання якої управління роботами з валідації.
Для кожного об’єкта повинна бути сформована валідаційна група.
Основні завдання валідаційних груп:
підготовка до випробування (складання протоколів випробувань та ін.);
проведення випробувань, документування, фіксування відхилень, змін, невиконань, невідповідностей;
інтерпретація результатів, їх оформлення і аналіз, підготовка висновків і рекомендацій, складання звіту.

## Slide 6
Документація з валідації
Валідаційний майстер-план
Валідаційний майстер-план встановлює перелік об’єктів, що підлягають валідації, визначає відповідальність персоналу, періодичність проведення та вимоги до документального оформлення валідації.
Валідаційний майстер-план повинен містити:
  мету проведення валідації;
  організаційну схему діяльності з валідації;
  перелік всіх приміщень, систем, обладнання та процесів, які підлягають кваліфікації/валідації;
  форму документації, яку слід використовувати для протоколів і звітів;
  планування і графік виконання робіт;
  контроль змін;
  посилання на існуючі документи.

## Slide 7
2. Валідаційний протокол вимірювань
Документ, в якому описується предмет кваліфікації/валідації, вид валідації, що проводиться, перераховуються засоби вимірювальної техніки, які повинні використовуватися, кількість виробничих циклів, які необхідні для валідації, критичні параметри процесу, критичні показники якості та пов’язані з ними критерії прийнятності, наводиться склад валідаційної групи.
Критичний показник якості (Critical Quality Attributes – CQA) – фізична, хімічна, біологічна чи мікробіологічна властивість або характеристика, яка для забезпечення необхідної якості продукції має знаходитися у відповідних межах, відповідному діапазоні або мати відповідний розподіл.
Критичний параметр процесу (Critical Process Parameter – CPP) ‒ параметр процесу, варіабельність якого може вплинути на критичний показник якості, та який внаслідок цього має бути об’єктом моніторингу та контролю, щоб забезпечити необхідну якість отриманої в результаті цього процесу продукції.
Критерії прийнятності (Acceptance Criteria) ‒ числові межі, інтервали чи інші відповідні критерії прийнятності результатів випробувань.

## Slide 8
3. Звіт з валідації
Документ, що містить перехресні посилання на протокол валідації та узагальнює отримані результати, пояснює будь-які виявлені відхилення з відповідними висновками, включаючи рекомендовані зміни для виправлення недоліків. Будь-які відхилення від протоколу валідації мають бути задокументовані з відповідним обґрунтуванням.
Валідація аналітичних методик
Якщо аналітичні методи, що використовуються, не включені до Державної Фармакопеї України, Європейської Фармакопеї або іншої відповідної фармакопеї, то вони мають пройти валідацію.

## Slide 9
Методологія валідації аналітичних методик передбачає визначення таких типових валідаційних характеристик:
Специфічність (Specificity) здатність однозначно оцінювати аналізовану речовину в присутності інших компонентів, які можуть бути в зразку. Це можуть бути домішки, продукти розкладання, допоміжні речовини тощо.
Правильність (Accuracy) характеризує ступінь відповідності між відомим справжнім значенням або довідковою величиною і значенням, одержаним за цією методикою.
Прецизійність (Precision) виражає ступінь близькості результатів для серії вимірювань, виконаних за цією методикою на різних пробах того самого однорідного зразка. Прецизійність аналітичної методики зазвичай характеризують стандартним відхиленням або відносним стандартним відхиленням для серії вимірювань.
Межа виявлення (Detection limit) являє собою мінімальну кількість аналізованої речовини в зразку, яка може бути виявлена.
Межа кількісного визначення (Quantitation limit) являє собою мінімальну кількість аналізованої речовини в зразку, яка може бути кількісно визначена з потрібною правильністю і прецизійністю. Межа кількісного визначення є валідаційною характеристикою методик кількісного визначення малих концентрацій речовин у зразку і розглядається переважно під час визначення домішок і/або продуктів розкладання.

## Slide 10
Лінійність (Linearity) здатність методики давати величини, прямо пропорційні концентрації аналізованої речовини в зразку.
Діапазон застосування (Range) інтервал між мінімальною і максимальною концентраціями аналізованої речовини в зразку, для якого показано, що аналітична методика має потрібну прецизійність, правильність і лінійність.
Робасність (Robustness) міра здатності аналітичної методики не зазнавати впливу малих заданих (контрольованих) аналітиком змін в умовах виконання методики. Робасність є показником надійності методики під час її використання у звичайних умовах.

## Slide 11
Валідація очищення
Валідація очищення (Сleaning validation) – це документований доказ того, що затверджена процедура очищення буде постійно приводити до видалення з обладнання попереднього препарату або використовуваних миючих засобів до рівня, який нижче за встановлений максимально допустимий рівень залишків, що переносяться.
Звичайно валідація очищення має бути спрямована на стадії процесу, при яких контамінація або перенесення матеріалів становлять найбільшу небезпеку для якості АФІ. Наприклад, на початкових стадіях технологічного процесу може бути не потрібним проведення валідації процедур очищення обладнання, якщо залишкові речовини видаляють на подальших стадіях очищення.
Якщо різні АФІ або різну проміжну продукцію виробляють на одному й тому ж обладнанні, для валідації очищення враховують дані розчинності залишків та складності очищення обладнання, а також граничний вміст залишкових речовин, беручи до уваги їх активність, токсичність і стабільність.
У протоколі валідації очищення має бути описане обладнання, що підлягає очищенню, процедури, матеріали, прийнятні рівні очищення, параметри, що контролюють і регулюють, й аналітичні методи. У протоколі слід також зазначити види проб, які належить отримати, способи їх відбору та маркування.
Процедури очищення слід контролювати через відповідні відрізки часу після валідації, щоб пересвідчитися, що ці процедури є ефективними при їх використанні під час рутинного технологічного процесу.

## Slide 12
Кваліфікація: визначення поняття, об’єкти
Кваліфікація ‒ дії, які засвідчують, що конкретне обладнання працює правильно і дійсно дає очікувані результати.
Об’єкти:
технічні системи, зокрема: приміщення, класифіковані і некласифіковані за класами чистоти;
основне технологічне устаткування;
обладнання для контролю якості;
інженерні системи забезпечення функціонування виробництва (вода для фармацевтичних цілей, чистий пар, технологічні гази).
До початку робіт з валідації процесу слід завершити належну кваліфікацію обладнання та допоміжних систем.

## Slide 13
Етапи кваліфікації
Специфікація вимог користувача (User requirements specification – URS)
В специфікації вимог користувача слід визначити характеристики обладнання, приміщень, систем забезпечення або інших систем. На цьому етапі необхідно закласти основні елементи якості та звести до прийнятного рівня будь-які ризики щодо GMP.
Специфікація вимог користувача має бути орієнтиром протягом життєвого циклу валідації.
Кваліфікація проєкту (Design qualification – DQ)
Наступним елементом кваліфікації обладнання, приміщень, систем забезпечення або інших систем є кваліфікація проєкту (DQ), коли слід довести та задокументувати відповідність проєкту вимогам GMP. На етапі кваліфікації проєкту слід перевірити характеристики, викладені у специфікації вимог користувача та документально підтвердити придатність пропонованого проєкту приміщень, систем та обладнання для їх передбачуваного використання.

## Slide 14
Приймальні випробування на підприємстві-виробнику (Factory acceptance testing – FAT) / приймальні випробування на виробничій дільниці (Site acceptance testing – SAT)
Перед доставкою рекомендується здійснити у постачальника оцінку обладнання, особливо призначеного для нової або складної технології, якщо це можливо. Коли можна довести, що транспортування та установка обладнання не впливають на функціональні характеристики, і якщо це є прийнятним і обґрунтованим, можна здійснити огляд документації та провести деякі тести на етапі приймальних випробувань на підприємстві- виробнику (FAT).
Приймальні випробування на підприємстві-виробнику (FAT) можуть бути доповнені здійсненням приймальних випробувань на виробничій дільниці (SAT) після отримання обладнання. Перед встановленням слід підтвердити відповідність обладнання специфікації вимог користувача (URS).

## Slide 15
Кваліфікація монтажу (Installation qualification – IQ) – документоване підтвердження того, що змонтовані чи модифіковані технічні засоби, системи й обладнання відповідають затвердженому проєкту та рекомендаціям виробника.
Кваліфікація функціонування (Operational qualification – OQ) ‒ документоване підтвердження того, що змонтовані чи модифіковані технічні засоби, системи й обладнання функціонують належним чином в межах заданих робочих діапазонів.
Кваліфікація функціонування (OQ) має включати випробування для підтвердження верхньої та нижньої меж робочих параметрів та/або за умов «найгіршого випадку».
Кваліфікація експлуатаційних властивостей (Performance qualification – PQ) ‒ документоване підтвердження того, що технічні засоби, системи й обладнання при використанні разом можуть функціонувати ефективно та з відтворюваними результатами на підставі затвердженого методу ведення процесу і специфікації на продукцію.

## Slide 16
Кваліфікація експлуатаційних властивостей (PQ) має включати:
випробування з використанням застосовуваних у виробництві матеріалів, замінників або моделюючого препарату з аналогічними властивостями за нормальних робочих умов з виготовленням серій розмірами, що належать до умов «найгіршого випадку».
випробування, що включають весь діапазон робочих параметрів запланованого процесу.
Повторна кваліфікація (рекваліфікація) ‒ кваліфікація з відповідною частотою обладнання, приміщення, системи забезпечення та інших систем, щоб підтвердити, що вони залишаються в контрольованому стані.

## Slide 17
Дякую за увагу!