## Slide 1
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ медико- фармацевтичний факультет Кафедра організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою
Товарознавчий аналіз медичних приладів для діагностики та лікування
Підготувала старший викладач Степанова О.А

## Slide 2: Slide title
Click to add Title
4
Click to add Title
1
Click to add Title
2
Click to add Title
3
Click to add Title
5

## Slide 3
Медичні вироби — будь-які інструменти, апаратура, прилади, пристрої, обладнання, імплантанти, матеріали або інші вироби, у тому числі інвазивні та ті, що передбачені не для досягнення основної лікувальної мети в організмі людини, а для сприяння функціям фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів у досягненні цієї мети, а також вироби, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи засоби програмного забезпечення, необхідні для їх належного застосування, передбаченого виробником, з метою забезпечення:
профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або як компенсація недоліку органу чи фізичної вади;
дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин або фізіологічних процесів;
контролю над процесом запліднення.
Будь-яке обладнання, що постачається у комплекті з медичними виробами та призначене для поєднання з іншим зовнішнім (додатковим) устаткуванням, повинне розглядатися як невід’ємна частина таких медичних виробів;

## Slide 4
ДІАГНОСТИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ відіграють важливу роль для визначення стану здоров’я людини. На сьогодні це найбільша група приладів і засобів, за допомогою яких здійснюються сприйняття інформації (виявлення, вимір, реєстрація, запам’ятовування) й обробка біоелектричних, біомагнітних, теплових, оптичних, ілюмінесцентних, біохімічних, радіаційних сигналів.
На сьогоднішній день медична техніка є незамінним атрибутом лікувального процесу. Медичне устаткування - це набір технічних пристроїв, які застосовуються в медицині для лікування, діагностування, профілактики різних хвороб, для виготовлення ліків і проведення заходів санітарно-гігієнічного . На сьогоднішній день всю медичну техніку можна розділити на кілька категорій залежно від її функціонального призначення. Це:
медичні прилади;
інструменти;
апарати;
обладнання;
витратні речовини.

## Slide 6
1. Медичний прилад- технічний пристрій, призначений для діагностичних або лікувальних вимірювань (медичний термометр, електрокардиограф і інш.).
2. Медичний апарат- технічний пристрій, що дозволяє створювати енергетичний вплив (часто дозоване) терапевтичної, хірургічної або бактерицидної властивості (апарат УВЧ-терапії, апарат штучної бруньки і інш.), а також забезпечувати збереження певного складу деяких субстанцій.
Медичну електронну апаратуру можна розділити на два класи: медичні прилади і медичні апарати.

## Slide 7
Устаткування - медичні технічні пристрої, за допомогою яких створюються оптимальні умови для пацієнта та медичних працівників для здійснення лікувально-діагностичних заходів.
Витратні матеріали- які використовуються для гарантування роботи техніки та проведення процедур в медицині.

## Slide 8
Вимоги до медичних виробів, їх маркування, умови введення їх в обіг та/або експлуатацію, а також проведення процедури оцінки відповідності встановлені в технічних регламентах щодо: медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №№ 753, 754, 755 відповідно.
Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753;
Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 №754 ;
Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 755 .
Закон України
“Про технічні регламенти та
оцінку відповідності”
від 15.01.2015 № 124-VIII

## Slide 9
Медичні прилади для діагностики
глюкометри;
тонометри;
термометри;
стетоскопи, фонендоскопи, стетофонендоскопи;
електрокардіографи (стаціонарні та портативні);
пульсометри.

## Slide 10
Сфігмоманометри (тонометри) - медичні діагностичні прилади для вимірювання артеріального тиску
Прилади для вимірювання тиску
Традиційно АТ вимірюється за допомогою двох методів: інвазивного та неінвазивного. Інвазивний метод застосовують тільки у стаціонарних умовах під час хірургічного втручання. До артерії пацієнта вводиться катетер з датчиком контролю АТ. Однак цей метод має ряд недоліків, пов’язаних з ускладненнями находження датчика всередині судини людини.
В основі неінвазивного вимірювання АТ використовують аускультативну та осциллометричну техніки.

## Slide 11
Рекомендації щодо гіпертензії 2022 ACC/AHA
(American College of Cardiology/American Heart Association)
Класифікація гіпертонічної хвороби за даними офісного вимірювання АТ1 та визначення ступеню гіпертензії 2 |  |  | 
Категорія | Систолічний (мм.рт.ст) |  | Діастолічний (мм.рт.ст)
Оптимальний АТ | <120 | та | <90
Нормальний АТ | <130 | Та/або | <85
Високий нормальний АТ | 130-139 | Та/або | 85-89
Гіпертонія 1 ступеня | 140-159 | Та/або | 90-99
Гіпертонія 2 ступеня | 160-179 | Та/або | 100-109
Гіпертонія 3 ступеня | ≥180 | Та/або | ≥110
Ізольована сістолічна гіпертензія | ≥140 | та | <90
Примітка: 1 - категорію АТ визначають за результатами вимірювання АТ у положенні пацієнта сидячи і за найвищим значенням систолічного або діастолічного АТ, 2 - ізольована гіпертензія систоли класифікується на ступені 1, 2 або 3 в залежності від значення САТ. |  |  | 

## Slide 12
За принципом роботи
манометричні
осциллометричні.
мембранні.
ртутні
автоматичні
напівавтоматичні
Класифікація тонометрів
плечові
зап'ястні
пальцеві
З місця кріплення манжети

## Slide 13
Метод Короткова — звуковий (аускультативний) метод вимірювання артеріального тиску, запропонований російським хірургом М. С. Коротковим у 1905 р.
На даний час метод Короткова є єдиним офіційним методом неінвазивного вимірювання артеріального тиску, затвердженим ВОЗ у 1935 р.
Вимірювання тиску здійснюється за допомогою тонометра (сфігмоманометра), а вислуховування тонів Короткова від пульсуючої стиснутої артерії - за допомогою стетоскопа.
Для використання цього метода потрібні практичні навички, добрий слух та зір. Тому поступово аускультативний метод вимірювання АТ замінюється використанням осцилометричних пристроїв як у клінічній практиці, так і в дослідницьких умовах.

## Slide 14
Історично перший вид сфігмоманометра – це ртутний сфігмоманометр
Найбільш точні свідчення за рахунок своєї простоти: тиск вимірюється стовпчиком ртуті, що переміщається в вертикально розташованої скляній трубці.
Саме тому, за традицією, АТ вимірюється в міліметрах ртутного стовпа, як це і було спочатку, а не в сучасних одиницях виміру тиску кілопаскалях (кПа).
В даний час ртутні тонометри практично не використовуються.

## Slide 15
Механічний – наступний в історії розвитку вид сфігмоманометра, який ще називають анероїдний, тобто не має рідини (як протиставлення ртутному).
Ртутний і механічний тонометри самі не визначають рівень артеріального тиску, вони лише показують рівень тиску повітря в манжеті.
Артеріальний тиск визначає людина по звуковому методу Короткова за допомогою стетоскопа .
Під час плавного спускання* повітря з манжети на перетиснутій артерії з'являються, а потім зникають звуки пульсації, звані тонами Короткова.
Показання на манометрі в момент появи тонів означає рівень систолічного артеріального тиску, показання в момент зникнення тонів - рівень діастолічного артеріального тиску.

## Slide 16
Традиційна (нормальна) технологія нагнітання та стравлювання повітря

## Slide 17
Техніка вимірювання артеріального тиску за допомогою механічного тонометру

## Slide 18
Типи механічних тонометрів
1. З двома аускультативними трубками. Нагнітач повітря (балон) з'єднаний з манометром через манжету
З двома аускультативними трубками. Нагнітач повітря (балон) з'єднаний з манометром напряму
Тонометр з однією аускультативною трубкою

## Slide 19
Типи осцилометрічних тонометрів
Осцилометричний метод – один із успішно застосовуваних неінвазивних методів вимірювання артеріального тиску. В основному він використовується в напівавтоматичних та автоматичних апаратах для вимірювання тиску – тонометрах, а також пристрої для тривалої реєстрації показників – моніторів артеріального тиску. Вперше його запропонував французький фізіолог Марей у 1876 році, але протягом довгого часу метод не був затребуваний через складність виконання дослідження.
Зараз ця методика дуже добре вивчена, отримані показники аналізуються за допомогою спеціальних програм та перетворюються на цифри, які ми бачимо на моніторі. Ці програми фірми-виробники тримають у секреті і постійно удосконалюють, намагаючись позбутися основного недоліку, який має осцилометричний метод, – залежність точності показань від руху пацієнта під час виміру.

## Slide 20
Електронні тонометри за способом нагнітання та стравлювання повітря з манжети класифікуються на наступні типи:
автоматичні та напівавтоматичні.
У напівавтоматичних тонометрах компресор відсутній, тому нагнітання повітря здійснюється за допомогою нагнітача повітря вручну. Дисплей тонометра одночас розраховує два або три показника. При першому варіанті – на экрані виводится спочатку дані діастоличного та систоличного тиску, а пульс висвічується пізніше (через де-кілька секунд). На моніторі с трьома рядками людина бачить одночас усі дані - пульс та тиск.
Автоматичні тонометри складаються з манжети, цифрового дисплею та компресора, який знаходиться всередині корпусу.

## Slide 21
Напівавтоматичні тонометри. Від механіки такі апарати відрізняються тим, що спуск повітря відбувається автоматично. Результат відображається на дисплеї, не потрібно прослуховувати тони самостійно. Крім АТ, такі тонометри здатні зчитувати пульс. Переваги: зручні і прості у використанні. Недоліки: зазвичай коштують дорожче механіки, не підходять для ослаблених людей (якщо важко використовувати грушу).
Автоматичні тонометри. Повністю автоматичні тонометри практично не вимагають вашої участі в вимірі. Досить надіти манжету і натиснути одну кнопку. Спуск і нагнітання відбуваються автоматично. На дисплеї відображається пульс і значення АТ. Плюси: максимально просто використовувати, в багатьох моделях є додаткові функції (датчик аритмії, годинник, пам'ять і т.п.). Мінуси: коштують дорожче.

## Slide 22
Артеріальна осцилографія реєструє зміну обсягу тканин в умовах дозованого стиснення та декомпресії кровоносної судини. Така зміна об’єму пов’язана зі збільшенням артеріального кровонаповнення тканини під час пульсового поштовху. Компресія та декомпресія кінцівки, у якій проходить артерія, здійснюється за допомогою манжети.
Внутрішня поверхня манжети стає тим датчиком, який реєструє зміну обсягу кінцівки, непомітне для ока. Зміна тиску у манжеті – головний показник, який аналізує цей метод. Через кабель інформація передається в прилад, який її обробляє за допомогою аналого-цифрового перетворювача та мікропроцесора з програмою розрахунку показників та перетворює на зображення – цифри тиску на дисплеї.

## Slide 23
Головний недолік осцилометричного методу – необхідність нерухомості кінцівки під час виміру.
Переваги і недоліки осцилометричного методу
точність результатів залежить від людини, проводить дослідження;
можливість правильно провести вимірювання за слабких тонів, «нескінченного» тону або «аускультативного провалу», коли за допомогою фонендоскопа звичні звукові характеристики змінені;
можливість накладати манжету на тонкий шар одягу;
непотрібність спеціального навчання.

## Slide 24
Типи тонометрів за типом кріплення манжети
Плечовий тип манжети вважається стандартним та найпоширенішим.
Розмір манжети кожен бренд випускає індивідуально, але є загально прийняті стандартні розміри, які виробляють більшість виробників, а саме:
плечові
зап'ястні
пальцеві.
Наприклад компанія Microlife має у своєму асортименті манжети розміром 32-42 см, 32-45 см. Манжета OMRON Intelli Wrap має зону вимірювання 360ᵒ навколо руки, що робить практично неможливим неправильне розміщення манжети. Звичайна манжета має невелику чутливу зону, де можливі точні вимірювання , тому вона повинна бути розташована в спеціальному положенні над артерією, якщо таку манжету розташовано не правильно, Ви отримаєте неточні або некоректні результати.
стандартна манжета має розмір 22-32 см,
універсальна - 22- 42 см,
зап’ястна -13,5-21,5,
дитяча манжета 17-22 см.

## Slide 25
Правильно підібраний розмір манжети - це неодмінна умова для точного вимірювання артеріального тиску! Існує 8 розмірів:
для новонароджених дітей (7-12 см),
- для немовлят (11-19 см)
- дитяча манжета (18-26 см)
- для дорослих ( 25-40, 34-51)
- на зап’ясток (від12,5 до 22,5 см)
- на стегно дорослої людини (40-66 см).

## Slide 26
Зап'ястні прилади зазвичай купують молоді та активні люди (особливо, для використання під час тренувань, а також зручні людям з дуже повними чи накачаними руками.
Зап’ястні монітори стали популярними завдяки простоті використання та можливості вимірювання в осіб із ожирінням і дуже великими плечами. Незважаючи на те, що вони зручніші, існують два важливі обмеження наручних пристроїв, навіть тих, які здатні точно вимірювати АТ.
По-перше, АТ можна виміряти, лише якщо датчик монітора знаходиться безпосередньо над променевою артерією, і існує тенденція до того, що пристрій не підтримує належне положення на зап’ясті. Згинання зап'ястя може посилити проблему отримання оптимального положення. По-друге, точні показники можна отримати, лише якщо зап’ястя знаходиться на рівні серця; показання будуть занадто високими або занадто низькими, якщо зап'ястя буде відповідно нижче або вище рівня серця.
Таким чином, незважаючи на те, що зап’ястні тонометри зручні для споживача, вони забезпечують багато проблем із точністю, і були висунуті серйозні застереження щодо їх використання в рутинній клінічній практиці, якщо тільки вимірювання на плечі неможливо.

## Slide 27
Зап'ястні прилади можуть застосовуватися для вимірювання артеріального тиску як на ЛІВІЙ так і на ПРАВІЙ руках.
При вимірі, зап'ястник ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути РОЗТАШОВАНИЙ НА РІВНІ СЕРЦЯ.
Тиск крові в руці при її піднятті падає, а при опусканні зростає.
Утримуючи руку на різних рівнях щодо серця, виходять різні показання тиску.
Щоб рука знаходилася на одному рівні, притулите її до груди, торкаючись вказівним пальцем однієї точки на плечі.
Тоді прилад розташовується на одному і тому ж рівні щодо серця.

## Slide 28
Пальцеві тонометри
Вимірювання артеріального АТ на пальці здійснюється за методом волюм-кламп. Навколо пальця накладають манжету і надувають її до тиску, рівного тиску в артерії, поки артерія не скоротиться, а трансмуральний тиск майже не досягне нуля. Тиск в манжеті динамічно регулюється системою сервомеханізму, яка контролює розмір пальцевих артерій за допомогою фотоплетизмографії. Кілька систем були підтверджені в клінічних дослідженнях. Однак відтворюваність методу манжети залежить від кількох факторів, включаючи застосування манжети, положення пальця відносно серця та фоновий шум. Пальцеві монітори АТ часто дають значення, нижчі за ті, що отримані в офісах медичних працівників.
Тому значення АТ, отримані за допомогою пальцевого моніторування, не слід використовувати для діагностики гіпертонії або для лікування пацієнтів

## Slide 29
Технічні характеристики та комплектність тонометра:

## Slide 30
Товаросупроводжувальні документи на прилад:
паспорт виробника (національною мовою);
сертифікат якості;
сертифікат відповідності;
акт метрологічної експертизи;
методичні рекомендації з вимірювання артеріального тиску
(інструкція для користувача).
При покупці тонометра в аптеці оформляють гарантійний талон (в якому вказані адреси сервісних центрів та телефонні номери гарячих ліній).

## Slide 32
Рекомендації щодо домашнього вимірювання АТ

## Slide 33
Фармацевтична допомога споживачу АЗ при відпуску тонометрів.

## Slide 34
Фармацевтична допомога споживачу АЗ при відпуску тонометрів.
Рекомендації спеціалісту фармації
Надати інформацію про діагностику та лікування гіпертонічної хвороби
Ознайомити з загрозливими симптомами АГ
Надайте інструкції щодо того, як пацієнти можуть самостійно вимірювати АТ (зробіть пробне вимірювання АТ)
Повідомте, що індивідуальні показники АТ можуть відрізнятися (високі та низькі) протягом періоду моніторингу
Надати інформацію щодо правильного вибору пристрою
Надати інформацію щодо профілактики захворювання

## Slide 35
призначений для прослуховування тонів Короткова
при вимірюванні артеріального тиску аускультативним методом.
Стетофонендоскоп

## Slide 36
Стетоскоп - перша версія пристрою для прослуховування шумів організму. Для отримання звуку використовували воронку у формі - «дзвоника».
Акушерський (стетоскоп Пінарда, фетоскоп) — для вислуховування серцебиття плоду у вагітної жінки. Представляє собою коротку жорстку трубку у вигляді двохкінцевого раструбу (по типу перших стетоскопів).
Односторонні стетоскопи: акушерський, педіатричний, дорослий.
Двосторонні стетоскопи: кардіологічний,
неонатальний, педіатричний,

## Slide 37
Фонендоскоп
Фонендоскоп (від грецьк. phone – звук, endon – всередині, skopeo – дивлюся, досліджую) - медичний прилад, що застосовується для вислуховування тонів серця, дихальних шумів та інших звуків, що виникають в організмі (тобто для тих же цілей, що й стетоскоп).
Фонендоскоп з'явився пізніше (термін запропонований М. С. Коротковим). У фонендоскопі звукоуловлююча воронка прикрита мембраною - резонатором, для посилення певного спектру частот.
Фонендоскоп буває тільки бінауральним (складається з двох аускультативних трубок, кінці яких вставляють у вуха) та відрізняється від стетоскопа тим, що звукоуловлююча воронка прикрита жорсткою мембраною для посилення вислуховуваних звуків.

## Slide 38
Стетоскоп
Прилад для вислуховування тонів серця, дихальних шумів та ін природних звуків, що виникають в організмі людини та тварин.
Винайдено в 1816 основоположником діагностичного методу аускультації французьким лікарем Р. Лаєннеком(1781-1826).

## Slide 39
Основні складові стетоскопа:
Стетофонендоскоп складається з головки: з одного боку «колокол» (5), а з іншого – мембрана (6), звукопровідної трубки (4), трійника (3), пружини оголов'я (металева пластинка, що з'єднує трубки оголов'я. ), трубок оголов'я (2) з оливами (1).
Від внутрішньої форми та конструкції головки, що застосовуються виробниками, залежать акустичні дані стетоскопа.

## Slide 40
Через мембрану фонендоскопа проходять, в основному, високочастотні звуки (легкі, судини), а через лійку - низькочастотні (серце, кишечник): низи як би заглушають високочастотні коливання. Мембрана стетоскопа істотно знижує гучність всього звуку і низи стають дуже тихими. При цьому високі частоти стають добре чутними. Як бачимо різниця стетоскопа та фонендоскопа зі сфери застосування: Мембраною фонендоскопу ми слухаємо високі тони легень та судин, а дзвоном стетоскопа – низькі частоти серця чи кишечника.
У чому різниця між стетоскопом і фонендоскопом?

## Slide 41
Часто в пристрої поєднують і воронку і мембрану - резонатор - це стетофонендоскоп.
У більшості стетофонендоскопів перемикання між воронкою і мембраною здійснюється за допомогою осьового обертання голівки.
Друга система : KaWe Planet - поздовжнє обертання головки
Трьохсторонні стетофонендоскопи дозволяють виділяти важливі для діагностики звуки та прослухати кардіологічні, пульмонологічні та везикулярні шуми.
У загальному випадку, фонендоскопи і стетофонендоскопи називаються терміном «стетоскоп».

## Slide 42
Головка стетофонендоскопа
Найбільш поширений тип - стетофонендоскоп: з одного боку «воронка», з іншого - мембрана.
Від внутрішньої форми і конструкції головки, що застосовуються виробниками власних ноу-хау залежать акустичні дані стетоскопа. Часто виробники озвучують характеристики в цифрах або надають акустичний графік. Чим графік рівніше і вище цифра в db (децибелах) - тим більше шумів Ви почуєте і зможете диференціювати, не напружуючи слух.
На голівці фонендоскопа розташована мембрана. Крім чутливості, мембрани бувають: плоскими, опуклими, опуклими по центру (тип «кола по воді»).

## Slide 43
Типи головок стетоскопів
Плоский фонендоскоп - завдяки формі «камбали», головку легко підсовувати під манжету тонометра. Або під час надання допомоги закріпити смужкою лейкопластиру на тілі хворого.
Стетоскоп з «плаваючою» мембраною - по краях головки є невеликі борозенки, завдяки чому мембрана не має жорсткого кріплення, а «плаває», що дозволило отримати високу гучність практично у всіх діапазонах частот.
Особлива система фіксації дозволяє мембрані не тільки згинатися під впливом звукових хвиль, але і резонувати, в результаті чого істотно підвищується гучність. Мембрана композитна, якщо подивитися на просвіт, видно її «тканинна» структура.

## Slide 44
Стетоскоп Раппапорта – універсальний прилад для аускультації дітей та дорослих. Має масивну двосторонню головку з можливістю встановлювати різні насадки: дві опуклі мембрани та три лійки різних діаметрів. Також відмінною особливістю є наявність двох незалежних звукопроводів, що сприяє хорошій звукопередачі. Це один із найважчих стетоскопів.

## Slide 45
Термометр – медичний прилад, за допомогою якого вимірюють температуру тіла
Типи термометрів:
рідинні (ртутні, спиртові та ін.);
електронні;
термометр-соска (підвид електронного Т.);
інфрачервоні;
вушні (підвид інфрачервоного Т.);
лобні, височні (підвид інфрачервоного Т.);
термочутливі смужки.

## Slide 46
Класифікація медичних приладів для вимірювання температури тіла
Термометри максимальні медичні
Овальні
Термометри дигітальні (електронні, цифрові)
Термо-метр-соска
Неводостійкі
(з твердим наконечником)
Водонепроникні(з гнучким наконечником)
Термоиндікатори
(термотести)
Інфрачервоний термометр
Прямокутні

## Slide 47
Термометрія — метод вимірювання температури тіла людини за допомогою ртутного, спиртового чи електронного термометра.
Термометр максимальний медичний, яким найчастіше вимірюють температуру тіла, є скляний прилад, куди впаяні шкала і капіляр, що має на кінці резервуар, заповнений ртуттю або підфарбованим спиртом. Ртуть, нагріваючись і збільшуючись в обсязі, піднімається по капіляру до певної позначки на шкалі. Максимальна висота підйому стовпчика ртуті визначає назву термометра — максимальний. Опуститися в резервуар самостійно ртуть не може - це перешкоджає різке звуження капіляра в нижній частині. Повертають ртуть у резервуар струшуванням термометра. Шкала розрахована на визначення температури тілавід 34 до 42 °С з точністю до 0,1 °С

## Slide 48
Основні переваги даного виду термометрів:
висока точність вимірювань: до 0,05 - 0,1 °С,
тривалий експлуатаційний термін (при правильному поводженні та зберіганні – понад 15-20 років),
невисока вартість.
За допомогою ртутного термометра можна визначити підпахвову температуру (аксилярно), орально, ректально.

## Slide 49
крихкий матеріал корпусу;
токсичність наповнювача (ртуті), здатного при пошкодженні термометра спричинити шкоду здоров'ю пацієнта та надовго забруднити приміщення токсичними випарами;
низька швидкість вимірювання (5–10 хвилин);
труднощі із зчитуванням показань при недостатньому освітленні чи поганому зорі;
труднощі з вимірюванням температури у маленьких дітей, що не бажають спокійно сидіти протягом необхідного часу.
Недоліки ртутних термометрів

## Slide 50
Термометр електроний являє собою пластиковий резервуар, на вузькому кінці якого знаходиться датчик. На резервуарі знаходиться дисплей і кнопка вмикання / вимикання термометра.
На широкому кінці термометра знаходиться кришка відсіку для елемента живлення.
Вимірювати температуру таким термометром можна в пахвовій западині, орально, ректально. Після натискання кнопки включення пролунає звуковий сигнал. На дисплеї з'являються символи - прилад калібрується.
Після появи символу Lo - термометр готовий до роботи. Через хвилину або секунду (залежно від марки приладу з'являється результат вимірювання, який фіксують і вимикають термометр. Термометр має електронну пам'ять, що зручно для спостереження динаміки температури.

## Slide 51
Температура барабанної перетинки вимірюється інфрачервоним датчиком. Верхівка термометра просто вставляється в вушний канал, а результат вимірювання надається всього за одну секунду! Ретельно сконструйовані вушні термометри міряють з дуже високим ступенем точності
Вушний термометр

## Slide 52
високий ступінь гігієнічності, оскільки якщо прилад не торкався до пацієнта, то практично немає необхідності його мити і дезінфікувати;
вимір температури тіла без контакту зі шкірою навіть у новонароджених немовлят, за рахунок чутливого елемента, що реагує на інфрачервоне випромінювання тіла і зчитує інформацію, відображаючи результати вимірювань на РК-дисплеї.
швидкість вимірювання (до 30 секунд);
в комплект входять знімні наконечники, які легко промити і продезінфікувати, а також продаються додаткові аксесуари;
максимальна безпека: відсутність токсичних елементів (ртуті), а також крихкого скла;
безконтактний спосіб вимірювання дозволяє визначити також температуру води, повітря, параметри поживної суміші для немовлят і т.д .;
висока функціональність.
Переваги інфрачервоних безконтактних термометрів:

## Slide 53
Дякую за увагу!